Введение

«Проект планировки и межевания земельного  участка с кадастровым номером 02:31:110212:8 по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, СП Кармаскалинский сельсовет, с. Кармаскалы, ул. Султан-Галиева, д. 55» разработан на основании задания на проектирование.

При разработке были проанализированы и использованы материалы утвержденной градостроительной документации:

- «Схема территориального планирования Кармаскалинского района Республики Башкортостан»

- «Генеральный план СП Кармаскалинский сельсовет, с. Кармаскалы РБ»;

- «Правила землепользования и застройки сельского поселения СП Кармаскалинский сельсовет, с. Кармаскалы Республики Башкортостан».

В составе проекта выполнены инженерно-геодезические изыскания в объеме, удовлетворяющем выполнению проекта планировки.

Проектируемая территория по Генеральному плану предназначена для размещения объектов общественного назначения.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку проектной документации по планировке территории.

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Часть I. Комплексная оценка территории

Глава 1. Положение проектируемого участка с кадастровым номером 02:31:110212:8 в структуре с.Кармаскалы

Современное использование территории

В данный момент, на территории проектируемого участка  отсутствуют объекты капитального строительства. Кадастровый участок с  номером 02:31:110212:8 расположен в центральной части населенного пункта с.Кармаскалы.

Проектируемый участок не обременен инженерными сетями.

1.1. Положение проектируемого участка с кадастровым номером 02:31:110212:8 в структуре с.Кармаскалы

Проектируемый участок с кадастровым номером 02:31:110212:8 расположен в центральной части с.Кармаскалы. Ограничен с востока и севера – существующей жилой индивидуальной застройкой с юга и запада - автодорогой  муниципального значения ул. Султан-Галиева. Согласно разработанного генерального плана сельского поселении Кармаскалинский район, СП Кармаскалинский сельсовет, с. Кармаскалы район Республики Башкортостан  на данной территории предполагается строительство объект общественного назначения.

1.2. Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ) отсутствуют;

- зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют.

- Зоны охраны естественных ландшафтов отсутствуют.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.) и т.п.

Инженерные коммуникации на территории отсутствуют.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ ( в редакции ФЗ от 22.10.2013 № 282-ФЗ ) статья 65.

На проектируемой территории отсутствуют водные объекты.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.:

На проектируемой территории отсутствуют источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения.

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

На территории отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Территория не подвержена затоплению паводковыми водами.

Историко-культурные ограничения

На территории проекта планировки отсутствуют зарегистрированные исторические памятники культуры.

Глава 2. Природные условия

2.1.Климат

Территория относится к строительно-климатической зоне I в.

Расчетная температура (для проектирования отопления) составляет -35°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 213 дней. Зимой абсолютная минимальная температура воздуха -49°С. Преобладает южный и юго-западный ветер. Средняя скорость ветра 3,7 м/сек. Повторяемость метелей в среднем 33 дня со средней продолжительностью 7,2 ч.

Климат континентальный. Лето – умеренно теплое, средняя температура самого теплого месяца – июля +19,2°С. Зимой преобладает воздух азиатского антициклона, средняя температура самого холодного месяца – января             -14,1 °С. Среднегодовая температура воздуха +3,1 °С.

Продолжительность безморозного периода составляет 124 дня.

Снеговая нагрузка – 250 кг/кв.м.

Годовое количество осадков 555 мм, причем большая их часть выпадает в теплую половину года – 370 мм.

Климатическая характеристика приводится по м/ст Уфа по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНнП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -41ºС

обеспеченностью 0,92 -39ºС

2. Температура воздуха наиболее холодных пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -38ºС

обеспеченностью 0,92 -35ºС

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -20ºС

4. Абсолютная минимальная температура воздуха -49ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,5ºС

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0ºС – 159/-9,4

<8ºС – 213/-5,9

<10ºС – 227/-5,0

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 81%

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 76%

9. Количество осадков за ноябрь-март 185мм

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/13 | 2/3 | 1/3 | 5/4 | 52/35 | 17/22 | 7/11 | 6/9 |

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |

12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,7м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 90 см

раз в 50 лет 135 см

Климатические параметры теплого периода года

1.Барометрическое давление 1005,0 гПа

2.Температура воздуха,

обеспеченностью 0,99 +28,3ºС

обеспеченностью 0,98 +26,7ºС

обеспеченностью 0,96 +24,8ºС

обеспеченностью 0,95 +24,1ºС

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +26,4ºС

4.Абсолютная максимальная температура воздуха +39ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 69%

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 54%

8.Количество осадков за апрель-октябрь 370 мм

9.Суточный максимум осадков 58мм

10.Средняя продолжительность охладительного периода 45 день

11.Средняя температура охладительного периода 19,0ºС

12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0 м/с

13.Среднее число дней с росой за год 97.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,1 | -12,8 | -6,2 | 4,7 | 13,2 | 17,6 | 19,2 | 16,5 | 11,0 | 3,4 | -4,8 | -10,9 | 3,1 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |

2.2.Рельеф и инженерно-геологическая характеристика

Территория MP Кармаскалинский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория района на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных.

Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.3.Гидрогеологические условия

Гидрологические условия также – неоднородные. Неоднородность гидрологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условия залеганий отложений. Грунтовые воды слабонапорные. Водовмещающими породами являются дресвяно-песчано-глинистые отложения.

Территории затопления в период паводка находятся на отдалении.

Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 50м.

На участке отсутствуют водные объекты, заболоченные участки отсутствуют. Затапливаемых территорий нет.

2.4.Растительность. Почвы

Растительность на участке луговая. Почвы серые и темно-серые лесные, черноземы выщелоченные.

Часть II. Планировка территории участка с кадастровым номером 02:31:110212:8.

Глава 3. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

3.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения

Планировочные решения продиктованы следующими факторами:

- предлагаемыми транспортными связями и транспортными решениями согласно разработанному генеральному плану;

- генеральный план (расположение районных общественных центров, направление основных магистралей);

- природные условия местности (рельеф, геологические условия, зеленые насаждения);

- ранее выполненные проекты;

Планировочная структура проектируемого объекта имеет регулярное решение. Особое внимание уделено функциональному зонированию, созданию объекта обслуживающего жилой район, размещению общественного пространства местного значения.

3.2. Объемы строительства

3.2.1.Общественное строительство.

Общественное строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования на расчётную численность населения проектируемого участка — 8540 чел.

Проектом предлагается объект с системой повседневного обслуживания.

Объект размещается с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания.

На территории размещается объект местного значения:

-магазин

Предлагаемый к размещению объект дан в экспликации на основном чертеже.

3.3. Благоустройство и озеленение

Благоустройство и озеленение территории тесно связано с функциональным зонированием территории, системой улиц. Проектом предлагается рациональная организация системы озеленения территории.

Выбор типа озеленения и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов по пожарной безопасности и согласно СНиП 2.07.01-89*, с учетом:

- обеспечения работы пожарной техники;

- соблюдения расстояний от воздушных линий электропередачи до просадки деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород.

Основной ассортимент:

- деревья: береза бородавчатая, дуб черешчатый, клен остролистный, липа крупнолистная, лиственница сибирская, тополь берлинский, ясень обыкновенный;

- кустарники: боярышник кроваво-красный, дерен белый, кизильник блестящий, спирея дубровно-лиственая, спирея средняя.

Благоустройство территории представляет собой важную часть градостроительной деятельности. К работам по благоустройству территории жилого района относятся:

- возведение пандусов, лестниц с поручнями в местах перепада рельефа;

- пешеходных аллей, велосипедных дорожек,

- строительство открытых автостоянок;

- благоустройство объектов соцкультбыта в соответствии с требованиями СНиП.

3.4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

Объект социальной инфраструктуры оснащен следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- пандусом при входе в здание.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей принято не менее 0,05 м.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м.

При увеличении выступающих размеров пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла - коляски под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 см или ограждениями высотой не менее 0,7 м  и  т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий сооружений не должны сокращать нормируемое пространство.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения см. раздел 3.3. «Благоустройство и озеленение территории».

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.5. Памятники истории и культуры

Согласно п.14.22 СНиП 2.07.01-89* при планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

На основании исходных данных представленных Отделом по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории проекта планировки объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, археологии) отсутствуют.

Глава 4. Инженерная подготовка территории

Рекомендации по перенесению проекта в натуру.

Все данные приведены на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий». Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально по данным чертежа.

Глава 5. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Улицы и дороги

Объект находится на существующей улице Султан-Галиева.

Параметры улично-дорожной сети

В пределах красных линий все элементы улиц предоставляются для общественного пользования.

Пешеходное движение - наиболее распространенный вид передвижения людей по территории района проектирования. Организация этого движения задача важная.

Мероприятия, позволяющие организовать пешеходное движение можно разделить на 3 группы: градостроительные, решающие вопросы рациональной организации архитектурно-пространственной среды; функционально-планировочные, связанные с расчетом коммуникационных путей; транспортные, связанные с решением вопросов обеспечения безопасности и организации движения пешеходов и транспортных средств.

Пешеходное движение неминуемо связано с пересечением проезжей части улиц. Пересечения в проекте организованы в одном уровне с проезжей частью.

5.2. Общественный транспорт

Классификация транспорта на прилегающей к участку улице Султан-Галиева:

- Уличный безрельсовый – маршрутное такси, автобус.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Строительство гаражей-паркингов на проектируемой территории не предусматривается.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

На проектируемой территории не предполагается размещение сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Глава 6. Инженерное обеспечение

6.1.Водоснабжение

Проектом не предусмотрено.

6.2.Водоотведение

Проектом не предусмотрено.

6.3.Теплоснабжение

Теплоснабжение за счет электричества

6.5.Электроснабжение

Проектное решение

Для электроснабжения магазина проектом предусматривается:

- Подключение к районной электросети.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

6.6.Телефонизация

Проектом не предусмотрено.

Глава 7. Градостроительные мероприятия

7.1. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды проектируемой территории направлены на защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижения уровня городских шумов, освоение непригодных для застройки территорий, улучшение микроклимата. Предложенные мероприятия приведут к стабилизации экологического равновесия, эффективному развитию территорий.

Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации предлагаемых архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

Планировочные решения проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

Мероприятия, предлагаемые проектом

- инженерная подготовка территории;

- создание и соблюдение режима охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- функциональное зонирование территорий;

- полное инженерное благоустройство территорий;

Шумовое воздействие

Шумы относятся к числу вредных для человека загрязнений окружающей среды. Защита населения от шума стала в последнее время важнейшей гигиенической проблемой.

Главными источниками шума служат все виды транспорта, легковой и особенно грузовой автомобильный транспорт. Зоны шумового дискомфорта зависят от загруженности ул. Султан-Галиева.

Проектом предлагаются следующие технические мероприятия:

1. Застройку вести в соответствии с районированием территории по степени устойчивости к карстовым провалам.

2. Выполнить организацию рельефа, при необходимости осушить заболоченные участки.

3. Обеспечить полное инженерное благоустройство и оборудование территории, организовать отвод поверхностных вод на проектируемые очистные сооружения.

4. Поперечные профили основных дорог и улиц должны включать санитарно-защитное озеленение.

5. Утилизация, регулярный вывоз и бытовых отходов.

6. Озеленить санитарно-защитные зоны.

7.2. Санитарная очистка и мусороудаление

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- уборка улиц и площадей;

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия,; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок 0,001 тыс.т.год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 0,3003 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 0,024 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,0051 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,0005 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,0105 |
| Кости | 1-2 2 | 0,0102 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,0103 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,0051 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,0051 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,0103 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,0002 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,0005 |
|  | 100 | 0,339 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

Крупногабаритные отходы проектом не предусмотрено.

Образующиеся отходы, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенный участок ТКО.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

Проектом предлагается раздельный сбор отходов.

Для организации раздельного сбора отходов проектом предложено:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла на территории коммунального назначения;

- организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

1. Контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться;

2. Контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

3. Конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

Пункт приема вторсырья размещается за проектной границей. Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Мусор удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Вывоз мусора осуществляется на свалку.

Ориентировочный расчет количества контейнеров.

Сборник для ТКО устанавливаются для жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания

Расчет количества контейнеров:

Бкон = Пгод × t × К1 × (365 х V), где

Пгод – годовое накопление ТКО, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25;

V – вместимость контейнера, м3.

Бкон = [Пгод х t х К1/ (365 х 0,8)] х 1,05,

Бкон = [0,339 тыс. м3 х 2 х 1,25/ (365 х 0,8)] х 1,05 = 3 шт.

Определение количества мусоровозов необходимых для вывоза ТКО:

М = Пгод / (365 х Псут. х Кисп.), где

Пгод – количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3;

Псут. – емкость кузова данного вида мусоропровода, м3;

Кисп. – коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут. = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р = (Т-(ТПЗ + То)) / (Тпог. + Т раз. + 2Тпрб.), где

Т – продолжительность смены, час.;

ТПЗ – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.;

То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.;

Тпог. – продолжительность погрузки, час.;

Т раз. – продолжительность разгрузки, час.;

Тпрб – время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р = (8- (0,5+0,5)) / (0,5+0,5+2*0,5) = 3,5 ~ 4 рейсов.

Псут. = 4 х 18= 72 м3 ~ 0,072 тыс. м3

М = 0,339 тыс. м3 / (365 х 0,072 х 0,8) = 0,016 ~ 1 мусоровоз.

Глава 8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Существующее положение

На сегодняшний день на территории Кармаскалинского района действует муниципальная пожарная охрана.

Проектные предложения

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Глава 9. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки.

Технико-экономические показатели

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории межевания | м2 | 42 |
| Количество участков | шт. | 1 |
| Площадь размещаемого объекта (магазин) | м2 | 36 |