Введение.

Проект «Генеральный план села Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (корректировка)» выполнен по заказу ООО «Беркут», выгодоприобретатель Администрация МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к договору № 20485.

Основание для разработки проекта

- Республиканские целевые программы, социально-экономические прогнозы.

Основные задачи

1. Проведение комплексного анализа:

- положения с.Кармаскалы в системе региональных связей, его места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию с.Кармаскалы.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития с.Кармаскалы. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре с.Кармаскалы общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с.Кармаскалы с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры с.Кармаскалы в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры с.Кармаскалы, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в населенных пунктах сельского поселения Дмитриевский сельсовет объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории с.Кармаскалы.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству с.Кармаскалы.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению границ с.Кармаскалы.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрациями МР Кармаскалинский район и СП Кармаскалинский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ

- Генеральный план села Кармаскалы сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

- Генеральный план СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

- Правила землепользования и застройки СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

- Правила землепользования и застройки села Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ

Глава I. Положение проектируемого с.Кармаскалы в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Кармаскалинский район относится к центральной группе районов Республики Башкортостан и граничит:

с севера – с Уфимским и Иглинским районами;

с востока – с Архангельским и Гафурийским;

с юга – С Аургазинским;

с запада – с Давлекановским и Чишминским районами.

Районный центр – село Кармаскалы, расположено в 57 км к юго-востоку от г. Уфы.

Село Кармаскалы является центром районной системы расселения, включающей все населенные пункты района с соответствующим набором учреждений повседневного, периодического и эпизодического пользования,и развивается как административно-хозяйственный, культурный, транспортный и промышленный центр района.

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- береговые полосы, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железнодорожных путей;

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов:

- для рек протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Чатра, водохранилище) - 5м.

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Карламан) - 20м.

- для озер Ак-Куль, Зейлау, Якикуль с акваторией менее 0,5 квадратного километра – 5м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 300 м.

- III пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 1000 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде питомников и берегоукрепительного озеленения.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

1) санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище недействующее – класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- кладбище действующее – класс вредности IV, СЗЗ – 100 м;

- свалка твёрдо-бытовых отходов – класс вредности II, СЗЗ – 1000 м;

- скотомогильник – класс вредности I, СЗЗ – 1000 м;

2) санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- дорога республиканского значения, СЗЗ – по 100 м от бровки земляного полотна;

- муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- сети объектов добычи и транспортировки нефти и газа, СЗЗ в соответствии в предоставленными исходными данными и нормативными документами;

4) санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

5) водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов:

- для рек протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Чатра, водохранилище) – водоохранная совпадает с прибрежной защитной полосой - 50м.

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Карламан) – водоохранная зона - 100м, прибрежная защитная полоса – 50м.

- для озер Ак-Куль, Зейлау, Якикуль с акваторией менее 0,5 квадратного километра – водоохранная совпадает с прибрежной защитной полосой 50 м.

1.2 Существующая застройка.

Тип планировочной системы – комбинированный (в основном сочетаются прямоугольная и свободная планировочные системы). Общественные центры населенных пунктов расположены в их центральных частях.

Основными преградами для развития населённых пунктов являются – инженерно-транспортные коммуникации (магистральные и межпоселковые газопроводы высокого давления), промышленные и сельскохозяйственные территории, эрозионно-карстовые процессы почвы .

1.2.1.Жилая застройка.

Существующий жилой фонд села Кармаскалы представлен одно-двухквартирными жилыми домами усадебного типа с каменными и деревянными стенами и двухтрехэтажными секционными жилыми домами.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Материал стен в основном – кирпич, дерево.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже 20485-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:5000»

Общественный административно-культурный центр села сформировался как административного центра сельсовета. Преобладающее количество объектов культурно-бытового обслуживания и объекты повседневного использования рассредоточены по всему населенному пункту. Объекты здравоохранения размещены в центральной части села.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия рассредоточены по территории всего села.

Экспликация предприятий представлена на чертеже 20485-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:5000».

На производственных площадках требуется проведение упорядочения и уплотнения застройки, организация санитарно-защитных зон, вынос предприятий из жилой застройки.

В границах проектирования расположены ликвидированные скважины Кармаскалинской разведочной площади, Кабаковской эксплуатационной площади (охранная зона 150м), Прибельской и Бузовьязовской площадей мелкого структурного бурения (охранная зона 50м) ОАО “АНК “Башнефть”.

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории с. Кармаскалы расположен объект культурного наследия (памятник истории и культуры) - “Братская могила красноармейцев и мирных жителей, погибших за власть Советов”, 1918-1919гг., который постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 11.07.1955г. №441 поставлен на государственную охрану как памятник истории.

До настоящего времени на территории с. Кармаскалы памятники археологии не выявлены.

В связи с малой изученностью зоны проектируемой застройки существует высокая вероятность обнаружения памятников археологии. Проектом рекомендуется при ведении строительных работ, в случае обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

1.4 Транспорт и дороги.

Связь со столицей республики осуществляется по дороге республиканского значения Уфа-Белорецк.

Автостанция расположена в центральной части села с нарушением санитарного разрыва до жилой застройки.

С автовокзала осуществляется связь по междугородним и пригородным маршрутам.

АЗС расположено в северной части села и прилегает к дороге Уфа-Белорецк.

Часть улиц села имеет твердое покрытие и обустройство тротуарами, остальные улицы частично благоустроены и неблагоустроенны.

Ближайший пассажирский аэропорт – Уфа – находится на расстоянии 30км по дороге Белорецк-Уфа.

1.5. Коммунальные сооружения.

В настоящее время на территории села размещаются 3 кладбища: действующие в северо-восточной части села и в водоохранной зоне реки Карламан, закрытое в юго-западной части села.

Вдоль дороги на Старобабичево за пределами поселковой черты имеется действующее кладбище с возможностью расширения.

Также в северо-восточной части села в производственной зоне размещены водозаборные сооружения с необходимыми поясами охраны и очистные сооружения канализации на берегу реки Карламан.

Свалка мусора и бытовых отходов находится в 1000км к югу от села. Скотомогильник расположен в 100м от существующей свалки.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Территория Кармаскалинского района и с.Кармаскалы расположена в степной зоне и характеризуется континентальным умеренно-теплым климатом.

Климатические параметры холодного периода года

(данные со станции Архангельское)

1. Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -44

обеспеченностью 0,92 -42

2. Температура воздуха наиболее холодных пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -41

обеспеченностью 0,92 -35

3. Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -21ºС

4. Абсолютная минимальная температура воздуха -51ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,8ºС

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 159/-9,4

<8 210/-6,1

<10 226/-5,0

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78%

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 75%

9. Количество осадков за ноябрь-март 190мм

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 3/6

СВ 4/6

В 14/11

ЮВ 6/8

Ю 33/21

ЮЗ 25/20

З 10/16

СЗ 5/11

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 2,8

СВ 2,0

В 2,4

ЮВ 3,4

Ю 5,1

ЮЗ 5,1

З 4,0

СЗ 3,1

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 63см

раз в 50 лет 96см

Климатические параметры теплого периода года

(данные со станции Архангельское)

1. Барометрическое давление 1000,8 гПа

2.Температура воздуха,ºС

обеспеченностью 0,99 +28,6

обеспеченностью 0,98 +26,4

обеспеченностью 0,96 +25,0

обеспеченностью 0,95 +24,7

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +26,6 ºС

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +39 ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 13,1 ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 72%

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 56%

8. Количество осадков за апрель-октябрь 430 мм

9. Суточный максимум осадков 43 мм

10. Средняя продолжительность охладительного периода 44 дня

11. Средняя температура охладительного периода 18,8 ºС

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 1,1 м/с

13. Повторяемость направления ветра за июль-август, %

С 14

СВ 9

В 17

ЮВ 8

Ю 18

ЮЗ 13

З 12

СЗ 10

14. Среднее число дней с росой за год 76.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельское | -14.3 | -12.9 | -6.2 | 4.8 | 12.8 | 17.4 | 18.9 | 16.7 | 11.2 | 3.6 | -5.0 | -11.2 | 3.0 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельское | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Рельеф местности в целом по району волнисто-увалистый, осложненный наличием карстовых проявлений и оврагообразованием. На юго-западном участке небольшие уклоны в восточном направлении, на юго-восточном участке уклон в северо-западном направлении.

В геологическом отношении район сложен до глубины 60 м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная система представлена аллювиальными и делювиальными образованиями. Аллювиальные отложения включают в себя глинисто-суглинистые разности, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощности до 21 м.

Стратиграфически ниже, на размытой поверхности нижнепермских отложений залегают плиоценовые морские образования неогеновой системы. В литологическом отношении эта система представлена желтовато-серыми и желтовато-зелеными, плотными глинами с включением гравия, щебня и дресвы до 25-40%, представленных обломками осадочных пород.

Вскрытая мощность этих отложений достигает 33,6м, а в некоторых местах полностью отсутствует.

Нижнепермский отдел представлен гипсово-ангидритовой толщей с прослоями светло-серых мергелистых глин.

Вскрытая мощность перских пород – 16 м.

Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия определяются наличием двух водоносных горизонтов, которые ввиду полного замещения водоупорных неогеновых глин на отдельных участках песчано-гравийными отложениями, имеют гидравлическую связь.

Первый водоносный горизонт воды аллювиально-делювиальных четвертичных отложений имеет повсеместное распространение и приурочен к суглинистым разностям, пескам и песчано-гравийным слоям. Этот водоносный горизонт вскрыт всеми инженерно-геологическими скважинами на глубинах от 4,5 до 20 м, что соответствует абсолютным отметкам от 113,3 до 118,0м. Мощность водоносного горизонта достигает 20 м.

Второй водоносный горизонт – подземные воды Кунгурского яруса нижнепермских отложений, приурочены к трещиноватым известнякам, песчаникам и каверзным гипсам.

Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 50м.

Основными водными артериями района являются реки Белая, Уршак, Узень, Асязы. Самой полноводной из них является река Белая, окаймляющая район с запада, остальные относятся к ее бассейну. На территории района множество мелких озер карстового происхождения, особенно вблизи райцентра.

2.3.   Гидрография.

Гидрография в непосредственной близости от с. Кармаскалы представлена карстовой рекой Карламан, являющейся левым притоком реки Белой и ручьем Чатра (Кармаскалинка) - левым притоком реки Карламан. На р. Чатра построен пруд (2001г), назначение – противоэрозийное, для хозяйственно-бытовых нужд, рекреация, зона отдыха. Максимальная емкость пруда 1,5 млн.м3, площадь зеркала 31 га, средняя глубина – 4,2 м. Ручей Чатра представляет собой водоток шириной до 5-6 м при спокойном течении, 2-3 м на перекатах; глубиной соответственно 1 м и 0,3-0,5 м.

Река Карламан представляет собой водоток шириной 3-7 м и глубиной до 1,0 м в спокойном течении; и до 0,3 м на перекатах. В зимнее время река на перекатах промерзает до дна. Горизонт высоких вод равен 118 м. В южной части села отмечено пять озер карстового происхождения, глубиной от 0,5 до 2,20 м.

2.4. Растительность. Почвы.

Село расположено в центральной части Республики Башкортостан, в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Находится в теплом, незначительно-засушливом агроклиматическом регионе. Почвы в левобережье р.Белой черноземы выщелоченные.

Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы реки Белая: дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лесная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежденным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам.

2.5. Полезные ископаемые.

На территории села отсутствуют месторождения нефтегазовой промышленности и общераспространенные ископаемые.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

3.1. Функциональное зонирование.

Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

- Рекреационная зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения;

- Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15-0,06 га в районе существующей застройки;

б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,08-0,15 га в районах нового строительства;

в) зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными участками 0,04-0,06 га в районах новой застройки.

г) секционная застройка до 4эт.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, предприятий социально-культурного назначения.

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки.

Включает территории застроенные зданиями общественного назначения: административными, культурно-бытовыми, спортивными, объектами здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют общепоселковые и местные общественные центры, придорожные сервисы.

3. Рекреационная зона включает:

а) зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, пляжи

б) объекты рекреационного назначения- туристические базы, кемпинги, мотели.

4. Производственная зона.

а) коммунально-складские, предприятия ΙV-V классов вредности с санитарно-защитной зоной 50-100 м.

б) предприятия ΙV класса вредности с санитарно-защитной зоной до 100м.

- Зона акваторий

Территории рек, прудов.

Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.

3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Анализ реализации предыдущего генерального плана.

Проект генерального плана с. Кармаскалы разработан в 1992 г. институтом «Башагропромпроект». Первая корректировка выполнена в 2012г ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект».

Основные технико-экономические показатели реализации предыдущего генерального плана

таблица а)

| № п/п | Показатели | Един. изм. | На 1992 г. | Генплан расч.срок 2012 г. «Башагропромпроект» (1992г.) | На 2008 г. | Генплан расч.срок 2028г. «Башкирграждан-проект» (2008 г.) | Сущ. на начало 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Население | тыс. чел | 7,23 | 13,0 | 10,02 | 14,0 | 9,79 |
| 2. | Территории |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в границах населенного пункта | га | 619,06 | 1051,86 | 951,6 | 3077,0 | 2974,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория | “ | 319,08 | 559,27 | 608,12 | 1064,4 | 500,9 |
|  | Участки учреждений обслуживания | “ | 22,15 | 47,24 | 44,66 | 90,82 | 12,6 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | “ | 7,8 | 20,0 | 75,0 | 470,0 | 2,8 |
|  | производственные | “ | 76,75 | 87,67 | 45,7 | 69,53 | 64,7 |
|  | лесопарк | “ | 20,0 | 40,00 | 25,0 |  |  |
|  | прочие | “ | 82,65 | 158,40 | 133,12 |  |  |
|  | Плотность населения | чел/га | 11,68 | 12,35 | 9,5 |  | 20 |
| 3. | Жилищный фонд, в том числе: | тыс. кв.м | 56,670 | 269,960 | 1696,0 | 350,0 | 223,15 |
|  | - индивидуальные дома с участками | “ | 34,700 | 240,580 | 145,2 | 249,25 | 193,04 |
|  | - секционные многоквартирные дома | “ | 15,4 | 29,0 | 24,4 | 34,45 | 30,11 |
|  | блокированные многоквартирные |  |  |  |  | 66,3 | - |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 7,87 | 20,7 | 16,92 | 25,0 | 22,8 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | детские дошкольные учреждения | мест/на 1000 чел | 420/ 58 | 440/ 34 | 340 | 1185/ 85 | 524/ 55 |
|  | общеобразовательные школы | уч./ на 1000 чел | 1288/ 178 | 2400/ 185 | 1182 | 2521/ 180 | 1371/ 140 |
|  | больницы | коек | 140 | 140 |  | 156 | 189 |
|  | поликлиники | пос. см. | 600 | 600 |  | 600 | 600 |
|  | магазины | кв.м торг. пл. | 360 | 395 | 757 | 4200 | 10128 |
|  | предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 62 | 60 |  | 62 | 68 |
|  | учреждения культуры (клубы) | мест | 400 | 400 | 604 | 1250 | 900 |
|  | кинотеатры | мест | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Выводы:

В течении срока действия генерального плана размещение жилищного строительства, в частности индивидуальных жилых домов и части объектов обслуживания соответствовало направлениям развития, указанным генеральным планом.

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Генеральный план выполнен на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной проектной документации.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена следующими факторами:

1. Природными условиями.

2. Размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки.

3. Существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.

4. Ранее отведенными территориями под жилую, общественную, коммунально-складскую и производственную застройку.

Генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения, за исключением недействующей МТМ в центре села, которая диверсифицируется в общественную территорию и парковую зону рядом с прудами.

Также на территории запроектированы новые промышленно-коммунальные территории для малого бизнеса.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность населения с. Кармаскалы на 01.01.15 г. составила – 9791 чел. Динамика численности по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

Динамика численности населения (тыс.чел.)

таблица а)

| Население перепись 1989г. | Население перепись 2002г. | Население перепись 2010г. | Население 2012г. | Население 2013г. | Население 2014г. | Население 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,72 | 7,84 | 8,54 | 9,34 | 9,59 | 9,66 | 9,79 |

С 2002 года численность населения увеличилась почти на 25%, в основном за счёт механического прироста (ежегодный прирост около 1,9%).

Население моложе трудоспособного возраста составляет – 19,8 %, трудоспособного –59,7 %, старше трудоспособного- 20,5 %.

Возрастной состав населения района

таблица б)

| Возрастные группы | Сущ. полож., % | Прогноз на расч.срок, % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 19,8 | 20,0 |
| В трудоспособном возрасте | 59,7 | 60,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 20,5 | 20,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Коэффициент семейности существующий составляет около 3.

Прогнозируется сохранение миграционных процессов и незначительный естественный прирост населения.

Прогнозная численность населения к 2035г. (расчётный срок) при сохранении миграционных процессов составит 14,0 тыс.чел., в т.ч. на 1 очередь - 12,0 тыс.чел.

Трудовые ресурсы

Кармаскалинский район располагает трудовым потенциалом в 30,4 тыс. чел., в экономике занято 26,4 тыс. человек, в т.ч в материальном производстве – 19,4 тыс.чел. , в непроизводственной сфере – 7,9 тыс. чел.

По данным Башкортостанстата среднесписочная численность работников предприятий и организаций района (без малого предпринимательства) в 2013г. составила 6676чел.

Численность работающих на производственных предприятиях села Кармаскалы составила 368 чел., в бюджетной сфере — 896 чел., численность индивидуальных предпринимателей составила 227 чел., работающих у индивидуальных предпринимателей — 265 чел., работающих в других населённых пунктах республики - 275 чел., работающих вахтовым методом за пределами региона-182 чел.

Проектом предлагается оптимистический вариант дальнейшего социально-экономического развития района.

На расчётный срок численность населения в трудоспособном возрасте прогнозируется в пределах 60 % от всего населения.

На расчётный срок сохранится занятость на существующих предприятиях.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом предпринимательстве, в агропромышленном комплексе, пищевой промышленности, в стройиндустрии, в сфере отдыха и туризма, в сфере обслуживания (сфере услуг), в том числе социальном обслуживании и здравоохранении. Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди населённых пунктов района останется с.Кармаскалы. Часть населения будет задействована на предприятиях Уфимского района и часть за пределами региона - вахтовым методом.

Особое внимание в районе уделяется содействию в сфере занятости, сокращению безработицы, а также реализации программ по переобучению и переподготовке работников. Далее приведён прогноз трудовых ресурсов в %%.

Прогноз трудовых ресурсов в %%

таблица в)

| Наименование | Сущ. полож., %% | Прогноз на расч. срок, %% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| I Трудовые ресурсы всего от численности населения, в том числе: | 59,7 | 60,0 |
| 2.1. Трудоспособное население | 59,4 | 59,6 |
| 2.2. Маятниковая миграция: проживающие в селе, работающие вне села | 4,7 | 4,7 |
| III Распределение трудовых ресурсов |  |  |
| 1. Градообразующая группа | 34,1 | 36,0 |
| 2. Обслуживающая группа | 14,2 | 17,0 |
| 3. Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве |  |  |
| 1. Численность учащихся в трудоспособном возрасте | 4,6 | 4,8 |
| 2. Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 18,8 | 18,8 |
| 3. Численность работающих в нетрудо-способном возрасте | 0,6 | 0,6 |

3.4.Объемы строительства.

3.4.1.Жилищное строительство.

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Существующая жилищная обеспеченность составляет 22,8 кв. м/чел. Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на расчетный срок до 30 кв. м/чел. и доведения объёмов ввода общей площади жилья до 10 тыс.кв.м в год.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчетный срок до 85 % населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах, до 10% в многоквартирных секционных жилых домах и 5% в блокированных жилых домах.

Основные объемы нового жилищного строительства предполагается разместить на свободных территориях.

К концу расчётного срока прогнозируется убыль жилого фонда - около 11 тыс.кв.м.

Убыль жилого фонда

таблица а)

| Наименование | Ед. изм | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Убыль жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 11,29 |
| -по техническому состоянию | тыс. кв.м. | 1,01 |
| -по условиям реконструкции | тыс. кв.м. | 2,08 |
| -по другим причинам (организация санитарно-защитных зон и пр.) | тыс. кв.м. | 8,2 |

Общий объем нового жилищного строительства по генеральному плану составит около 208 тыс. кв.м.

Далее приведено распределение объемов жилищного строительства по типу застройки.

Распределение объемов жилищного строительства по генплану

таблица б)

| Населённый пункт | Сущ. | Общая площадь, тыс. кв.м | Сущ. | Квартир, шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок |  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -секционная много-квартирная застройка (2-3 эт.) | 30,11 | 27,81 | 13,4 | 41,21 | 600 | 552 | 268 | 820 | 1,32 | 1,4 |
| -блокированная застройка (типа Таун-Хаус) с участками | - | - | 21,8 | 21,8 | - | - | 290 | 290 | - | 0,7 |
| -индивидуальная застройка с участками | 193,04 | 184,05 | 172,94 | 356,99 | 2663 | 2521 | 2800 | 5321 | 8,47 | 11,9 |
| Всего | 223,15 | 211,86 | 208,14 | 420,0 | 3263 | 3073 | 3358 | 6431 | 9,79 | 14,0 |

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность 14,0 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

С.Кармаскалы является центром районной, подрайонной и местной систем расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания, в том числе районного значения для обслуживания населения района.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания в проектируемых кварталах с.Кармаскалы в соответствии с ранее разработанными генеральным планом и проектом планировки.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На расчётный срок предлагается увеличение мощности центральной районной больницы и поликлиники в с.Кармаскалы.

Зона рекреации (объекты обслуживания, парк, пляжи, аттракционы и т.п.) размещаются к югу и востоку от большого пруда в северной части села.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Размещение и ёмкость конкретных объектов обслуживания уточняется на последующих стадиях проектирования (по рабочим проектам).

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в общеобразовательных школах произведен по республиканским нормативам, в детских дошкольных учреждениях - исходя из демографии.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 оче редь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население | тыс.чел. |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 67 | 938 | 524/ 524 | 415/ 345 | 939 | 3,0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 2016 | 1371/ 1371 | 650/ 150 | 2021 | 4,0 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 202 | 152/ 152 | 50/ - | 202 | Встр. |  |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат * | место | 8% от числа школьн. | 161 | 161/ 161 | - | 161 | - |  |
| 5 | Школы-интернаты* | учащ. | по зада-нию | 100 | - | 100/ - | 100 | 2,0 |  |
| 6 | Спец.средние и профес.техн.учеб-ные заведения* | объект | 1 | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больницы* (район) | койка | 13,5 | 189 (600) | 189/ 189 | 411/ - | 600 | - | Реконструк-ция сущ. |
| 2 | Поликлиники* (район) | пос. в смену | 35 | 490 (1000) | 600/ 600 | 400/ - | 1000 | - | Реконструк-ция сущ. |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи* | а/м | 1 а/м на 10 тыс.чел. 15 мин. доступ. | 2/ (6) | 2/ 2 | 4/ - | 6 | - | Расшире-ние сущ. |
| 4 | Диагностический центр | объект | 1 | 1 | - | 1/ - | 1 | 1,0 |  |
| 5 | Молочные кухни | порция/ сут на 1 реб до года | 4 | 630 | - | 630/ - | 630 | Встр. | При детской поликли-нике |
| 6 | Аптеки | объект | 5 на село | 5 | 2/ 2 | 3/ 2 | 5 | Встр. |  |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. пенсионеров и инвалидов на дому* | объ-ект | 1 на район | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Реабилитационный центр для детей -инвалидов* | мест | 1 на район | 1 | - | 1/ - | 1 | 1,0 |  |
| 3 | Детский дом* | объ-ект | 1 на район | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 4 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов* | объ-ект | 1 на район | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 5 | Дом ночного пребывания* | объ-ект | 1 на район | 1 | - | 1/ - | 1 | 0,4 |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 2240 | 1296/ 1296 | 944/ 944 | 2240 | Встр. |  |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк воды | 25 | 350 | 350/ 350 | - | 350 | - |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 1 | Клубы | посет. мест | 140 | 1960 | 900/ 900 | 1060/ - | 1960 | 1,0 |  |
| 2 | Кинотеатры | мест | 25 | 350 | 300/ 300 | - | 300 | - |  |
| 3 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 70 | 60,67/ 60,67 | 9,33/ - | 70,0 | Встр. |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 4200 (13064) | 10128 | 2936/ 1200 | 13064 | 8,5 | Принято по радиусам обслужи-вания |
| 2 | Рынки* | « | 24 | 336 (1097) | - | 1100/ 336 | 1000 | 1,5 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 560 | 400/ 400 | 160/ - | 560 | Встр. |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 98 | 68/ 68 | 30/ 15 | 98 | Встр. |  |
| 5 | Бани (сауны) | мест | 3 | 42 | 20/ 20 | 22/ - | 42 | 0,4 |  |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 2 на село | 1 | 1/ 1 | 1/ - | 2 | Встр.- |  |
| 2 | Отделение связи | объ-ект | 2 на село | 1 | 1/ 1 | 1/ - | 2 | Встр. |  |
| 3 | Филиалы банков | объект | 4 на село | 4 | 3/ 3 | 1/ - | 4 | Встр. |  |
| 4 | Юридические консультации | раб. место | 1 юр. на 10 тыс. чел. | 2 | 2/ 2 | - | 2 | - |  |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 1 | ЖЭУ | объ-ект | 1 на село | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Гостиница | мест | 6 | 84 | 30/ 30 | 54/ - | 84 | 0,5 |  |
| 3 | Пункт приёма вторсырья | объ-ект | 1 на село | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 4 | Прачечная с химчисткой | объ-ект | 1 на село | 1 | - | 1/ - | 1 | 0,5 |  |

Примечание:* для обслуживания района

3.4.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается вынос ряда предприятий из центра в северо- восточную часть села на расчётный срок и благоустройство существующих производственных территорий. Территории для коммунальных предприятий и малых производств предусмотрены также к северу от села.

Резервные территории для коммунальных объектов предусмотрены в южной части села. Экспликация производственных объектов дана на основном чертеже генплана.

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 266 | 60 | 840 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 2702 | 580 | 7840 |
|  | Итого | « | 212 | 2968 | 640 | 8960 |
| 2 | Склады специализирные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра-нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 140 | 25 | 350 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 1260 | 380 | 5320 |
|  | Итого | « | 100 | 1400 | 405 | 5670 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматериалов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 4200 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 4200 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 4200 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 12600 |
|  | Всего земель |  |  |  | 1945 | 27230 или 2,72 га |

Склады для обслуживания населения предусматриваются в коммунальной зоне.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки.

Стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Наличие достаточно крупного водохранилища на территории села делает привлекательным его территории с точки зрения размещения рекреационных объектов.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории села Кармаскалы, на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0 м.

Территория села Кармаскалы расположена на увалисто-холмистой равнине. В гидрологическом отношении в восточной стороне села протекает ручей Чатра, впадающий в речку Карламан, протекающей с южной стороны села. Перепад рельефа составляет 145,0÷210,3 м.

Проектом инженерной подготовки территории предусматриваются следующие мероприятия: благоустройство русел водотоков, организация поверхностных стоков, благоустройство оврагов.

Проектом намечается благоустройство р.Карламан и впадающий в него ручей Чатра:

-расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировки улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, максимальный – 77,7 тысячных.

Водоотвод с территории села осуществляется по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с речками предусматриваются водопропускные трубы или мосты.

В основном территории занятые оврагами включены в систему зеленых насаждений общего пользования.

Благоустройство оврагов включает в себя:

-засыпку отвершков для прекращения дальнейшего роста оврага;

-отвод поверхностных вод;

-планировка склонов;

-посадка древесно-кустарниковой растительности с развитой корневой системой.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений, их мощность и место сброса.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Зоны затопления, подтопления

На территории села отсутствуют зоны, подверженные затоплению. Но присутствуют территории эрозионных процессов почв берегов рек. Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. По магистралям республиканского значения осуществляется транспортное движение в пределах республики со столицей РБ, центрами административных районов. По дорогам районного и местного значения осуществляется связь сельского населения с внешними дорогами общей сети, в пределах района каждой группы взаимосвязанных населенных мест.

Проектом сохранены внешние транспортные связи райцентра Кармаскалы автомобильным транспортом по дорогам:

1. а/д. Уфа-Инзер-Белорецк – дорога республиканского значения ΙΙ (35км) и ΙΙΙ (7,3км) технической категории;

2. а/д. Кармаскалы-Адзитарово-автодорога Давлеканово-Толбазы - дорога межрайонного значения ΙV технической категории;

3. а/д. Кармаскалы-Старобабичево – дорога районного значения ΙV технической категории;

4. а/д. Кармаскалы-Нижний Тюкунь – дорога районного значения ΙV технической категории;

5. а/д. Кармаскалы-Сихонкино – дорога районного значения ΙV технической категории.

Ширина проезжей части дорог – 10,5м; ширина обочин – 1,5м; наименьшая ширина укрепленной полосы обочины – 0,5м.

Проектом предусматривается строительство объездной дороги межмуниципального значения в обход р.ц. Кармаскалы с южной стороны от с.Алексеевка до с. Таусенгирово. Протяженность объездной дороги – 18,5км. В связи с этим предусматривается проектом строительство мостового перехода через р. Карламан ниже по течению от очистных сооружений.

В настоящее время в с. Кармаскалы автовокзал расположен в центральной части села. Проектом предусматривается на расчетный срок перепрофилировать его под административное здание, т.к. не соблюдается разрыв до жилой застройки и объектов культурного и социально-бытового обслуживания – 300 м. Местоположение нового вокзала запроектировано в северной части села. Емкость автовокзала предполагается увеличить до 100 мест.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и их перспективной территориальной организации.

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети населённых пунктов лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Главная улица села имеет связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами. На ней расположен существующий административно-культурный центр села. Ширина в красных линиях - 30-60 м. Рекомендуемая ширина основной проезжей части - 14 м и 6 для дублеров.

Параметры основных улиц - ширина в красных линиях от 20 до 30 м. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы, существующие и проектируемые в красных линиях от 18 до 25 м. Ширина проезжей части 6-9 м.

Проезжая часть должна иметь техническую полосу по обеим сторонам 0,5м. Ширина тротуаров не менее 1,5м.

Для прокладки инженерных коммуникаций в профилях улиц предусмотреть коридоры под газонами.

5.3. Общественный транспорт.

В р.ц. Кармаскалы проектируется маршрут рейсового автобуса. Это связано с тем, что расстояние от места проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.

Движение маршрутного автобуса предусматривается, связывая все жилые районы села.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки принята 500-800м, т.к. райцентр представлен в основном малоэтажной индивидуальной застройкой.

Автобусные остановки размещаются через 400-600м, в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, мест приложения труда. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечениях магистральных улиц приняты регулируемыми, остальные перекрестки - саморегулируемыми.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам.

Количество подвижного состава рассчитано по укрупненным показателям (Справочник проектировщика. Градостроительство, 1978г.)

Среднесуточный объем пассажиро перевозок на расчетный срок:

Ап = 300*х/365*0,9=300*14,0/365*0,9=12,785 тыс. пасс/сут,

где:

300поездок/год – транспортная подвижность;

х=14,0 тыс. жителей – население поселения;

0,9 – коэффициент снижения поездок в зимний период

Работа транспорта:

Ар = АпхLср/Кп=12,785*2,44/1,0=31,20;

где:

Кп = 1-коэффициент пересадочности;

Lср –средняя дальность поездки; км

Lср = К х F, где;

F = 30,77 – территория поселения, км2

K = 0,78 – коэффициент компактности территории

Lср = 0,78 х =0,78 х 3,13=2,44км

Потребное количество автобусов типа ПАЗ-652 среднегодовой производительностью 965 тыс. пасс. км составляет:

П =365 х Ар/ 965 =365 х 31,20/ 965 = 11,8 ≈ 12 единиц.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей. Общее количество автомобилей на расчетный срок составит 4900 шт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Для жителей усадебной и блокированной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается на приусадебных участков.

Для жителей секционной застройки хранение личных автотранспортных средств  предполагается в гаражном кооперативе или на парковочных местах при жилом доме.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

4900*0,7= 3430 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на расчетный срок - 857 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на расчетный срок – 172 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на расчетный срок – 514 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на расчетный срок - 857 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

Кр.с. = 4900/1200=4ед.

Существующие АЗС располагаются на автодороге «Уфа-Белорецк». Проектом предлагается разместить автомобильную газонаполнительную компрессионную станцию на автодороге «Уфа-Белорецк».

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Рр.с. = 4900/200=24 поста.

Проектом предлагается размещение новых СТО на территориях придорожного сервиса и комунально-складских зонах.

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора села Кармаскалы осуществляется от 5-ти котельных, общей мощностью 21 Гкал/час, имеющих резерв мощности 10,56 Гкал/час (таблица №1). Основными потребителями являются секционная застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Существующие котельные Таблица 1

| № П/П | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/ч | Резерв дефицит тепла Гкал/ч | Год начала эксплуат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | ул. Тукаева 5а | Центральная котельная с. Кармаскалы | коммунально-бытовая | ТГВМ-1,5 КСВ-1,86 КСВ-2,9 | 1 1 3 | 10,6 | 7,37 | 3,23 | 1983 |
| 2 | ул. Чехова 15/1 | Котельная ЦРБ | коммунально-бытовая | КСВ-1,86 | 2 | 3,2 | 1,27 | 1,93 | 1994 |
| 3 | ул. Гафури 22/2 | Котельная жилого поселка «Газовик» | коммунально-бытовая | КСВа-2,0 | 4 | 6,88 | 1,54 | 5,34 | 1992 |
| 4 | ул. Худайбердина 90/1 | Муниципальная | коммунально-бытовая | КОГВ-80 | 2 | 0,138 | 0,097 | 0,041 | 2002 |
| 5 | ул. Султана Галеева 70/1 | Котельная военного коммисариата | коммунально-бытовая | КОГВ-100 техногаз | 2 | 0,178 | 0,16 | 0,018 | 2002 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 10,44 | 10,56 |  |

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную и усадебную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение существующей и проектируемой усадебной застройки предусматривается от автоматических отопительных газовых водонагревателей типа АОГВ.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Часть новых общественных зданий и секционной застройки предусматривается запитать от существующих котельных после перераспределения нагрузок.

Теплоснабжение отдельных общественных зданий и секционной застройки на новых территориях предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены блочные генераторы тепла (крышные или мини-котельные), работающих на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок с.Кармаскалы Таблица 2 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| 1 | Секционная застройка до 2-х этажей/ с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 41,21 | 225 | 9,3 | 1,1 | 1,4 | 732 | 1,0 | 11,4 |
|  | сущ. | 27,81 | 225 | 6,3 | 0,8 | 1,32 | 732 | 1,0 | 8,0 |
| 2 | Общественные здания усадебной застройки |  | 105х0,25 |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 378,79 | 26,25 | 9,9 | 1,2 | 12,6 | 175,2 | 2,2 | 13,3 |
|  | сущ. | 184,05 | 26,25 | 4,8 | 0,6 | 8,47 | 175,2 | 1,5 | 6,9 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 420 |  | 19,2 | 2,3 | 14 |  | 3,2 | 24,8 |
|  | сущ. | 211,86 |  | 11,1 | 1,3 | 9,79 |  | 2,5 | 14,9 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 20,8 | 2,5 |  |  | 3,5 | 26,7 |
|  | сущ. |  |  | 12,0 | 1,4 |  |  | 2,6 | 16,1 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 17,9 | 2,1 |  |  | 3,0 | 23,0 |
|  | сущ. |  |  | 10,3 | 1,2 |  |  | 2,3 | 13,8 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 49,2 | 5,9 |  |  | 19,9 | 75,0 |
|  | сущ. |  |  | 28,4 | 3,4 |  |  | 15,1 | 46,9 |

6.2 Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение села Кармаскалы осуществляется от АГРС «Кармаскалы».

Газ среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

По территории проектируемой 1 очереди строительства с. Кармаскалы проходят газопровод высокого давления ГРС «Кармаскалы» - д. Карламан (((((((мм(( Ру 1,2 МПа), газопровод высокого давления на ПГБ №1 по ул. Аксакова ((((((мм(( Ру 1,2 МПа) и газопровод высокого давления на ШРП №114 по ул. Чехова ((((((мм(( Ру 1,2 МПа).

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на первую очередь и расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

При расчете газа принято в дома усадебной и блокированной застройки устанавливаются ПГ4, ВПГ, АОГВ. В дома секционной застройки до 10 этажей включительно устанавливаются ПГ4, свыше 10 этажей – электроплиты (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многокрватирные»).

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — отопительные котельные секционных и общественный зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок в границах генплана сведены в таблицу №1

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям с.Кармаскалы Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | Сущ. положение | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | Сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 1,32 | 1,4 | 158,4 | 79,2 | 168,0 | 93,3 |
| 2 | Хозбытовые нужды усадебной застройки при ГВС от проточного водонагревателя (ПГ4+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 8,47 | 12,6 | 2541,0 | 1155,0 | 3780,0 | 1718,2 |
| 3 | Отопление усадебная застройка – АОГВ, квартир | 2521 | 5611 | 7714,3 | 3857,1 | 18028,1 | 8584,8 |
|  | Всего |  |  | 10413,7 | 5091,3 | 21976,1 | 10396,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 10934,3 | 5345,9 | 23075,0 | 10916,2 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 546,7 | 267,3 | 1153,7 | 545,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 574,1 | 280,7 | 1211,4 | 573,1 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 13,8 | 23,0 | 6559,5 | 1938,1 | 10495,0 | 3226,5 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 46,9 | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 18067,9 | 7564,7 | 34781,4 | 14715,8 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

В связи с тем, что существующий газопровод высокого давления (((((((мм((1.2 МПа) ГРС «Кармаскалы» - д. Карламан попадает в зону проектируемой застройки предусматривается его вынос.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3 Водоснабжение.

Водоснабжение с. Кармаскалы в настоящее время осуществляется от 3-х водозаборов:

а) Александровский водозабор (мощность 2800 м3/сут, глубина скважин – 32,3 в 0,5 км от д. Александровка в 18-20 км к юго-востоку от с. Кармаскалы.

б) Савалеевский водозабор – у деревни Савалеево (обеспечивает водой южную часть села).

в) Кармаскалинский водозабор расположен на северо-восточной окраине с. Кармаскалы, на левом берегу р. Карламан (обеспечивает водой северную часть и северо-восточную часть села).

С учетом расширения Савалеевского водозабора общий ожидаемый дебит составит 159 м3/час или 3816 м3/сут.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-секционная многоквартирная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

- блокированная застройка (типа Таун-Хаус) с участками, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с |
| 1 | Секционная многоквартирная застройка ( 2-3 эт.), блокированная застройка (типа Таун-Хаус ) с участками |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | расчетный срок | 2100 | 200 | 420,00 | 504,00 | 43,85 | 12,18 |
| 2 | Индивидуальная застройка с участками |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 11900 | 150 | 1785,00 | 2142,00 | 137,09 | 38,08 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 220,50 | 264,60 | 18,09 | 5,03 |
|  | Итого на расчетный срок | 14000 |  |  | 2910,60 | 199,03 | 55,29 |

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на пожаротушение с.Кармаскалы приняты:

- наружное пожаротушение – 35 л/сек: в I зоне – 15, во II зоне – 20. Количество пожаров – 2;

- внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,5 л/сек.

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды.

Время тушения пожара принято 3 часа. Пополнение противопожарного запаса воды производиться в течении 24 часов.

Противопожарный запас воды храниться в общих резервуарах I и II зоны, для I зоны и II зоны и в накопительных резервуарах для II зоны.

Свободные напоры в разводящей наружной сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 2,26 СНиП 2.04.02-84.

- для районов одноэтажной застройки – 10 м.

- для зданий 2-х этажной застройки – 14 м.

Свободный напор в наружной сети при пожаротушении – 10 м.

6.4 Водоотведение.

Существующее положение.

В с.Кармаскалы существует сеть канализационных коллекторов отводящих бытовые стоки от секционной застройки, коммунально-бытовых и общественных зданий на существующие очистные сооружения производительностью 377 м3/сут. Очищенные стоки сбрасываются в р. Карламан.

Проектное решение.

Проектом предлагается централизованная канализация всех жилых, культурно-бытовых и общественных зданий.

Стоки в проектируемых границах жилой застройки поступают на самотечно-напорные трубопроводы с последующим отводом на реконструируемые очистные сооружения.

Проектом предусматривается расширение очистных сооружений путем установки на существующей площадке дополнительных сооружений для глубокой очистки по т.пр. 902-9-45.88 производительностью 7700 м3/сут.

На последующих стадиях проектирования определить точку сброса очищенных вод, производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетную схему водоотведения.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | Секционная многоквартирная застройка ( 2-3 эт.), блокированная застройка (типа Таун-Хаус ) с участками |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | расчетный срок | 2100 | 200 | 420,00 | 504,00 | 4,86 | 14,58 |
| 2 | Индивидуальная застройка с участками |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 11900 | 150 | 1785,00 | 2142,00 | 20,66 | 51,65 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 220,50 | 264,60 | 2,55 | 6,62 |
|  | Итого на расчетный срок | 14000 |  |  | 2910,60 | 28,07 | 72,86 |

6.5 Электроснабжение.

По степени обеспечения надежности электроснабжения с. Кармаскалы электропотребители основных объектов жилого района относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

В настоящее время электроснабжение с. Кармаскалы осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ “Кармаскалы” (2х16 МВА).

Загруженность подстанция 110/35/10 кВ “Кармаскалы” составляет 40%.

Исходя из вышеизложенного, с учетом перспективы роста электропотребления в с. Кармаскалы, электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от подстанции 110/35/10 кВ “Кармаскалы”.

Установка воздушных выключателей 10 кВ по фидерам:

- № 5 (СВВ №1)

- № 243 (СВВ №2)

- № 156 (СВВ №3)

Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №10 РП “Модуль” (с заменой опор и проводов) от РП “Модуль” до ул. Худайбердина

Реконструкция (вынос) ВЛ-10 кВ:

- фидер №21 по ул. Рабочая до ул. Пушкина;

- фидер №21 по ул. Советская до ул. Кирова;

- фидер №21 по ул.Строительная до ул. Мира;

- фидер №5 от СВВ №1 до ул. Первомайская.

Вынос существующей ВЛ-35 кВ, проходящей по проектируемой усадебной застройке в северной части села, по противоположной стороне водохранилища.

Реконструкция ЗТП – 160 кВА по ул. Садовая с заменой на КТПН.

Общая нагрузка на жилой и общественный сектор приведены в таблице 1.

Проектом предусматривается строительство 2х РТП и 18 ТП. Места размещения подстанций даны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Предусматривается строительство технологических коридоров для ВЛ-10 кВ.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Таблица 1*

| № | Наименование | Приращение нагрузки, кВт. | Всего нагрузки, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кармаскалы | 2448,435 | 3537,05 |

*Нагрузка дана без учета промышленных предприятий.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация с. Кармаскалы осуществляется от АТС емкостью 2000 номеров, расположенной на улице Кирова.

В с. Кармаскалы линии связи, в основном, на опорах и в грунте.

Проектное решение

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Из расчета неоходимого количества телефонных номеров по с. Кармаскалы:

|  |  | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | с. Кармаскалы | 4030 | 7720 |

Обеспечение такого числа абонентов телефонной связью предусматривается от существующей АТС, находящийся на улице Кирова, и проектируемых АТС, места размещения которых даны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Расчет произведен без учета телефонизации промышленных предприятний.

Проектом предлагается вынос существующих линий связи, проходящих через жилую проектную застройку, по основным улицам села.

Теле-, радиофикация

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Теле-, радиовышка находится южнее с. Кармаскалы.

Радиофикация предусматривается в объеме потребностей всех культурно-бытовых, административных учереждений и населения.

Из подсчета необходимого количества радиоточек

- на расчётный срок - 7720 шт*.

*без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

7.2. Охрана водных ресурсов.

а) поверхностные воды

## Статья 6 Водного кодекса РФ. Водные объекты общего пользовании

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров:

- для рек протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Чатра, водохранилище) - 5м.

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Карламан) - 20м.

- для озер Ак-Куль, Зейлау, Якикуль с акваторией менее 0,5 квадратного километра – 5м.

## Статья 43 Водного кодекса РФ. Использование водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

2. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

3. Порядок использования подземных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливается законодательством о недрах.

4. На территориях, на которых отсутствуют поверхностные водные объекты, но имеются достаточные ресурсы подземных вод, пригодных для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с законодательством о недрах допускается в исключительных случаях использование подземных вод для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением.

## Статья 44 Водного кодекса РФ. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод

1. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты:

1) содержащие природные лечебные ресурсы;

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

3. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3) рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

4. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами.

## Статья 45 Водного кодекса РФ. Использование водохранилищ

1. Использование водохранилищ осуществляется в соответствии с правилами использования водохранилищ, включающими в себя правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.

2. Правилами использования водных ресурсов водохранилищ определяется режим их использования, в том числе режим наполнения и сработки водохранилищ. Правилами технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ определяется порядок использования их дна и берегов. Установление режимов пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки водохранилищ осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями настоящей статьи.

3. Перечень водохранилищ (в том числе водохранилищ с емкостью более десяти миллионов кубических метров), в отношении которых разработка правил использования водохранилищ осуществляется для каждого водохранилища (нескольких водохранилищ, каскада водохранилищ или водохозяйственной системы в случае, если режимы их использования исключают раздельное функционирование), устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Часть 4 статьи 45 утратила силу согласно Федеральному закону от 14 июля 2008 г. № 118-ФЗ.

5. Использование водохранилищ, не указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с типовыми правилами использования водохранилищ, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Правила использования водных ресурсов водохранилища должны содержать:

1) характеристики гидроузла, водохранилища либо нескольких водохранилищ или каскада водохранилищ и их возможностей, позволяющих регулировать уровень воды в водохранилищах;

2) основные параметры и характеристики водохранилища, в том числе нормальный водоподпорный уровень, морфометрические, гидравлические, гидрологические и термические характеристики;

3) состав и краткое описание гидротехнических сооружений основного гидроузла (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений), судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, а также сооружений, расположенных в акватории водохранилища и на специально отведенной территории водохранилища (водозаборных, водовыпускных сооружений, насосных станций, дамб, берегозащитных сооружений, объектов водного транспорта и других сооружений, функционирование которых оказывает воздействие на водный режим водохранилища);

4) основные характеристики водотока (режим поступления вод и режим стока вод, сведения о водосборной площади, границы водохранилища, регулирующего водный режим, координаты гидротехнических сооружений и величины потерь стока вод);

5) требования о безопасности водоподпорных сооружений, образующих водохранилище, о безопасности жителей и безопасности хозяйственных объектов в прибрежной зоне водохранилища и на нижележащем участке водотока;

6) объем водопотребления;

7) порядок регулирования режима функционирования водохранилища, в том числе для предупреждения аварий и иных чрезвычайных ситуаций в Единой энергетической системе России и при ликвидации их последствий;

8) порядок оповещения органов исполнительной власти, водопользователей, жителей об изменениях водного режима водохранилища, в том числе о режиме функционирования водохранилища при возникновении аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

9) порядок проведения работ и предоставления информации в области гидрометеорологии;

10) сведения о действиях, осуществляемых при возникновении аварий и иных чрезвычайных ситуаций, и перечень соответствующих мероприятий.

7. Правила использования водных ресурсов водохранилищ могут включать в себя необходимые материалы в графической форме и формы необходимых документов.

8. Правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилища должны содержать:

1) краткое описание водохранилища и гидротехнических сооружений, их основные параметры;

2) сведения о зонах воздействия водохранилища (зоне постоянного затопления, зоне периодического или временного затопления, зоне повышения уровня грунтовых вод, зоне возможного изменения берегов водохранилища, зоне климатического воздействия водохранилища, зоне воздействия многолетнего, сезонного, недельного, суточного регулирования поверхностного стока вод в водный объект ниже гидроузлов);

3) перечень мероприятий, осуществляемых при эксплуатации водохранилища в зимний период и в период пропуска паводков;

4) перечень мероприятий, осуществляемых при эксплуатации водохранилища в случае возникновения аварий и иных чрезвычайных ситуаций (ливневый паводок, штормовой ветер, сложная ледовая обстановка, пропуск вод в катастрофически большом количестве, землетрясение и другие);

5) ограничения эксплуатации водохранилища и перечень мероприятий по поддержанию надлежащего санитарного и технического состояния водохранилища, перечень мероприятий, осуществляемых в акватории водохранилища, его водоохранной зоне и в зоне водного объекта ниже плотины в связи с использованием водохранилища для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыболовства и охоты, рекреационных целей, для целей водного транспорта, сплава древесины и других целей, а также перечень мероприятий по предупреждению заиления (в том числе очистка от наносов, зарастания, меры по борьбе с цветением воды), по предотвращению поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов в водохранилище, по обустройству берегов водохранилища, зоны водного объекта ниже плотины в соответствии с требованиями их хозяйственного использования и требованиями охраны окружающей среды;

6) порядок организации ремонтно-эксплуатационных работ;

7) порядок осуществления наблюдений за состоянием водохранилища (изменением стока вод, температурой воды, испарением, фильтрацией, химическим и биологическим составами воды, толщиной льда, движением наносов, заилением, изменением берегов и другими явлениями);

8) учет использования водных ресурсов водохранилища;

9) перечень способов наблюдений за техническим состоянием водохранилища и входящих в его состав сооружений, порядок осуществления таких наблюдений.

9. Правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ могут включать в себя материалы в графической форме.

10. Разработка, согласование и утверждение правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## Статья 65 Водного кодекса РФ. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров  (р.Чатра) - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров (р.Карламан) - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра (озер Ак-Куль, Зейлау, Якикуль – 50м), устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (водохранилище на р.Чатра- 50м).

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель:

- для рек протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Чатра, водохранилище) – водоохранная совпадает с прибрежной защитной полосой - 50м.

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Карламан) – водоохранная зона - 100м, прибрежная защитная полоса – 50м.

- для озер Ак-Куль, Зейлау, Якикуль с акваторией менее 0,5 квадратного километра – водоохранная совпадает с прибрежной защитной полосой 50 м.

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

б) подземные воды

## Статья 34 Водного кодекса РФ. Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. В целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются зоны специальной охраны, режим которых соответствует режиму зон, санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

## Статья 59 Водного кодекса РФ. Охрана подземных водных объектов

1. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

2. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать объекты размещения отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

3. Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

4. В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

5. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

1. Строительство БОС и сетей бытовой канализации, сетей ливневой канализации.

2. Установление границ зон охраны водозаборов, водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

3. Внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

## 3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения*

3.2.1. Мероприятия по первому поясу

3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

_________

* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.2.3.1. Не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

## 3.3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения'

3.3.1. Мероприятия по первому поясу

3.3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

____________

* Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3.3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

3.3.2.4. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

3.3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

3.3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.3.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее.

3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (прилож. 2).

## 3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных рубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

7.4. Защита от электромагнитного излучения.

Существующие линии электропередач напряжением 10кВ, проходящие по территории населенного пункта, сохраняются с устройством охранных зон электрических сетей и проходят в специально отведенных для них коридорах. Ширина технической (охранной) зоны ВЛ10кВ - 20м. Проектные линии электропередач см. Глава VΙΙ. Инженерное обеспечение. Размеры охранных зон существующих ВЛ110кВ, 35кВ и 10кВ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21)

7.5. Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

-сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых коммунальных отходов (мусора);

-сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

- Строительство и эксплуатация систем канализации, очистных сооружений;

- Создание системы сбора и удаления ТКО (система сменяемых, система несменяемых сборников);

- Строительство и эксплуатация усовершенствованных полигонов ТКО;

- Строительство и эксплуатация предприятий по переработке вторсырья и пищевых отходов.

- Устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта.

В задачи очистки входят:

1) сбор и удаление жидких отходов из зданий;

2) сбор и удаление твердых коммунальных отходов;

3) вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация;

Сбор и удаление жидких отходов из зданий.

В настоящее время централизованная система канализования отсутствует.

Проектом предусматривается централизованное канализование всех населенных пунктов сельсовета.

Сбор и удаление ТКО.

Разработка органами местного самоуправления Республики Башкортостан генеральных схем очистки территорий предусмотрена Республиканской целевой программой  «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.11.2011 № 412 и мероприятиями по ее реализации. Система управления промышленными отходами должна быть сформирована в соответствии с республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан на 2013-2020 годы».

Раздел «Санитарная очистки территории» выполнен с учетом действующих нормативов.

Генеральная схема очистки территории на момент проектирования генерального плана разработана.

Сбор и удаление ТКО в С.Кармаскалы должны осуществляться спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы IV, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных, промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Нормы и расчеты накопления коммунальных отходов приведены в таблице:

| Бытовые отходы | Количество коммунальных отходов на 1 человека | Количество коммунальных отходов на расчетный срок (14000 чел.) |
| --- | --- | --- |
|  | в год | в день | в год | в день |
|  | кг | л | кг | л | т | тыс. м2 | т | тыс. л |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 | 900 | 0,52 | 2,47 | 1995 | 9450 | 5,46 | 25,93 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 300 | 1100 | 0,82 | 3,01 | 3150 | 11550 | 8,61 | 31,60 |
| Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) | - | 2000 | - | 5,48 | 0 | 21000 | 0 | 57,54 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 0,01 | 0,02 | 52,5 | 84 | 0,10 | 0,21 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета | 305 | 1108 | 0,83 | 3,03 | 3202,5 | 11634 | 8,71 | 31,81 |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 3,06 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 4,08 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,102 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,51 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,51 |
| Кости | 1-2 2 | 0,204 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,306 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,51 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,204 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,51 |
| Всего | 100 | 32,02 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы не помещающиеся в стандартные контейнеры.

на 1 очередь: 9,17 т.чел. * 50кг/год = 458,5 т./год

на расчетный срок: 10,5 т.чел. * 50кг/год = 525 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

Проектом предлагается:

- организация раздельного сбора пищевых и не пищевых отходов;

- создание на территории населенного пункта сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических,

- стимулирующих раздельный сбор отходов.

- При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- Пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб города.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Сбор, утилизацию и переработку специфических видов отходов (люминисцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккомуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации.

Пункт приема вторсырья запроектирован в промышленно-коммунальной зоне на западе сельсовета. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют

на 1 очередь: 2796,85+458,5= 3255,35 т./год.

на расчетный срок: 3202,5+525= 3727,5 т./год.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания.

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

На основании «Рекомендации по выбору методов и организации удаления коммунальных отходов» 1 поездка составляет 3 часа.

Предлагается несменяемая система сбора и вывоза отходов, как наиболее производительная на базе мусоровоза марки МКЗ-40 на базе КамАЗа 53215 (53229).

Вывоз мусора производится с 6:00 до 9:00

М = Пгод / (365 * Псут * Кисп), где

М — количество мусоровозов

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь – 3255,35 м3/год, расчетный срок 3727,5 м3/год

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, 18 м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

М1оч = 3255,35 / (365 * 18 * 0,8) = 0,62 = 1 машины

Мр.с. = 3727,5 / (365 * 18 * 0,8) = 1,26 = 1 машины

Определение количества контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке.

Бкон = Пгод * t * К1/ (365 * V), где

Бкон — количество контейнеров

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь - 5872 м3/год, расчетный срок 6625,8 м3/год

t – периодичность удаления отходов, сут.

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25.

V — вместимость контейнера, 1,1 м3

Бкон 1оч = 3255,35 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 20,27 = 21 контейнеров

Бкон р.с. = 3727,5 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 23,21 = 24 контейнера

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

Утилизация твердых коммунальных отходов будет производится на полигоне ТКО расположенный в 1000м на территории Кармаскалинского сельсовета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан».

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса РФ.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения.

8.1 Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для жилых зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м  и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта  защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

-нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

-создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

-разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

-реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

-проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

-содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

-научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

-информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

-осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

-производство пожарно-технической продукции;

-выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

-лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение   соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

-тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных  работ;

-учет пожаров и их последствий;

-установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

-государственная противопожарная служба;

-муниципальная пожарная охрана;

-ведомственная пожарная охрана;

-частная пожарная охрана;

-добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

На территории промышленно-коммунальной зоны сельсовета запроектировано пожарное депо.

Планировка и застройка территории осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельного участка, в зависимости от типа пожарного депо, определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда).

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в С.Кармаскалы осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и  рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся  в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать  Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер .должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их  немедленного использования;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- тушить пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами  использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).

При осуществлении  рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных  и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:

-	не допускать к эксплуатации  тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требованиях пожарной безопасности в лесах;

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- оказывать содействия при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:

-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;

- индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах  возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

- опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды:

- размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в лесу, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасности в данное время;

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

Глава Х. Первая очередь строительства.

К реализации в первую очередь предлагаются следующие объёмы:

Перечень объектов строительства

таблица а)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилищное строительство | тыс. м2 | 104,0 |  |
| 2 | Культурно-бытовое и социальное строительство |  |  |  |
| 2.1 | Детские сады |  | 345 |  |
| 2.2 | Школы |  | 150 |  |
| 2.3 | рынки |  | 336 |  |
| 2.4 | Предприятия бытового обслуживания | мест | 15 |  |
| 2.5 | Магазины | кв.м. торг. пл. | 1200 |  |
| 3 | Инженерное обеспечение | - |  | см. соотв. разделы |

Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений (1 очереди строительства) рассчитан по укрупненным показателям, требуется уточнение по рабочим проектам.

Ориентировочная стоимость 1 очереди строительства

таблица б)

| Вид строительства | Стоимость, млн. руб |
| --- | --- |
| Жилищное строительство | 3640,0 |
| Коммунальное хозяйство (улицы, инженерное обеспечение) | 1820,0 |
| Культурно-бытовое и социальное строительство | 1820,0 |
| Итого | 7280,0 |

Глава ХI. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Площадь территории в проектной границе, всего | га/ кв.м.на чел. | 2974,2/ 3038 | 2974,2/ 2124 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны, всего в том числе: | га/% | 500,9/ 16,8 | 964,6/ 32,4 |
| 1.1.1 | -секционная многоквартирная застройка (2-3 эт.) | га | 24,2 | 28,6 |
| 1.1.2 | -блокированная многоквар-тирная (более 2-х квартир) застройка с участками | « | - | 42,7 |
| 1.1.3 | -индивидуальная застройка с участками | « | 476,7 | 893,3 |
| 1.2 | -общественные зоны | га/% | 12,6/ 0,4 | 62,9/ 2,1 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га/% кв.м | 2,8/ 0,1 2,9 | 14,0/ 0,5 10,0 |
| 1.4 | -зоны транспортной инфраструктуры (улицы) | га/% | 252,8/ 8,5 | 505,6/ 17,0 |
| 1.5 | -рекреационные зоны | « | 20,5/ 0,7 | 153,8/ 5,2 |
| 1.6 | -производственные зоны | « | 64,7/ 2,1 | 89,1/ 3,0 |
| 1.7 | -резервные территории для развития | « | 903,5/ 30,4 | 361,3/ 12,1 |
| 1.8 | - кладбища | « | 7,2/ 0,2 | 7,2/ 0,2 |
| 1.9 | -прочие |  | 1212,0/ 40,8 | 829,7/ 27,9 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 9,79 | 14,0 |
| 2.1 | Возрастная структура населения | %% | 100,0 | 100,0 |
| 2.1. | -моложе трудоспособного возраста | « | 19,8 | 20,0 |
| 2.1.2 | -в трудоспособном возрасте | « | 59,7 | 60,0 |
| 2.1.3 | -старше трудоспособного возраста | « | 20,5 | 20,0 |
| 2.2 | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 20 | 16 |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 223,15/ 3263 | 420,0/ 6431 |
| 3.1 | в том числе: -секционная многоквартирная застройка (2-3 эт.) | « | 30,11/ 600 | 41,21/ 820 |
| 3.2 | -блокированная многоквар-тирная (более 2-х квартир) застройка с участками | « | - | 21,8/ 290 |
| 3.3 | -индивидуальная застройка с участками | « | 193,04/ 2663 | 356,99/ 5321 |
| 3.4 | Убыль жилого фонда всего | тыс.кв.м | - | 11,29 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, шт | - | 208,14/ 3358 |
| 3.5.1 | -секционная многоквартирная застройка (2-3 эт.) | « | - | 13,4/ 268 |
| 3.5.2 | -блокированная многоквар-тирная (более 2-х квартир) застройка с участками | « | - | 21,8/ 290 |
| 3.5.3 | -индивидуальная застройка с участками | « | - | 172,94/ 2800 |
| 3.6 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 22,8 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (местного значения) |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 524/ 54 | 939/ 67 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 1371/ 140 | 2021/ 144 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 10128/ 1035 | 13064/ 933 |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | 68/ 7 | 98/ 7 |
| 4.5 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 900/ 92 | 1960/ 140 |
| 5 | Ориентировочная стоимость реализации проекта — 1 очередь (жилищное строительство и инфраструктура) | млн. руб. | - | 7280,0 |

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые

к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории с.Кармаскалы не предусматривается расширение границ населённого пункта.