СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАСКАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

№16-2 от 28 января 2021 года

Об утверждении Проекта планировки и межевания территории в границах кадастрового квартала 02:31:110603:22, расположенного  в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района  Кармаскалинский  район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической  съемки)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Устава  сельского поселения  Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, решил:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории в границах кадастрового квартала 02:31:110603:22, расположенного  в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района  Кармаскалинский  район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической  съемки).

2.  Настоящее решение опубликовать (разместить) в сети общего доступа «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан www.karmask.ru и обнародовать на информационном стенде Совета сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенном в здании администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения

Кармаскалинский сельсовет

Муниципального района

Кармаскалинский район

Республики Башкортостан                                                         А.А.Худайдатов

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

#### ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

##### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

##### «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Проекты планировки и межевания территории земельного участка

с кадастровым номером 02:31:110603:22, расположенный в

микрорайоне «Северный» деревни Карламан

сельского поселения Кармаскалинский сельсовет

муниципального района Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

с подготовкой инженерных изысканий

(с созданием топографической съемки)

Стадия 1. Проект планировки:

Материалы по обоснованию

(согласовываемая часть) – ПП (С)

Общая пояснительная записка

№ 4322 - ПП (С). ОПЗ

Том 1 часть 1

г. Уфа – 2020 г.

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

#### ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

##### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

##### «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Проекты планировки и  межевания территории земельного участка

с кадастровым  номером 02:31:110603:22, расположенный в

микрорайоне «Северный» деревни Карламан

сельского поселения Кармаскалинский сельсовет

муниципального района  Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

с подготовкой инженерных изысканий

(с созданием топографической съемки)

Стадия 1. Проект планировки:

Материалы по обоснованию

(согласовываемая часть) – ПП (С)

Общая пояснительная записка

№ 4322 - ПП (С). ОПЗ

Том 1 часть 1

Директор                                                                  Ягудин  И.Р.

Главный архитектор проекта                                        Шаяхметов Р.Т.

г. Уфа – 2020 г.

# 1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для  разработки проекта

1.2. Исходные данные для проектирования

1.3. Характеристики участка

1.4  Природные условия

1.5. Современное использование территории

1.6. Планировочные ограничения

1.7. Параметры планируемого строительства

1.8. Технико-экономические показатели

Материалы по обоснованию (согласовываемая часть) документации «Проекты планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером  02:31:110603:22, расположенной в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)» разработаны ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для индивидуального жилищного строительства. Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 08013000115200000780001 от 16.09.2020 г., заключенным с  Администрацией МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан   и техническим заданием на разработку проектной документации.

Попутно решаются задачи охраны природы, вопросы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для администрации сельского поселения конечной целью данной работы является повышение эффективности управления территорией сельского поселения  и всего, что находится на ней.

Проект планировки территории разработан с учётом:

- Генерального плана сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в ред. от 31.07.2020 г.);

-  Схемы территориального планирования муниципального района Кармаскалинский   район Республики Башкортостан (утверждена решением Совета МР Кармаскалинский район №11-6 от 29.05.2013 г.).

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета Администрации СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года (ред. от 15.10.2020 г.);

- Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан;

- Генерального плана сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ;

- Нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области планировки территории;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2019 г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 211 от 01.08.2016 г.;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Находящиеся на стадии разработки проекты планировок на сопредельных территориях отсутствуют.

# 1.1. Основание для  разработки проекта

-  статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  муниципальный контракт № 08013000115200000780001 от 16.09.2020 г,  заключенный ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с  Администрацией МР Кармаскалинский район РБ;

- Республиканская адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2018 года №1410-р с последующими изменениями согласно Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 08 июня 2020 года № 567-р;

# 1.2. Исходные данные для проектирования

- Технические условия на инженерное обеспечение проектируемой территории, выданные эксплуатирующими организациями МР Кармаскалинский район РБ;

- Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки документа территориального планирования «Проекты планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером  02:31:110603:22, расположенной в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных иысканий (с созданием топографической съемки)». Выполнен в 2020 г. ГБУ РБ «ГКО и ТИ», г.Уфа;

- Топографическая съемка части территории в границах кадастрового квартала 02:31:110603:22 микрорайона «Северный» деревни  Карламан муниципального района Кармаскалинский район РБ. Выполнена в 2020 г. ГБУ РБ «ГКО и ТИ»,  г.Уфа;

# 1.3. Характеристики участка

1.3.1. Планировочная зона

1.3.2. Территориальные зоны

1.3.3. Ориентировочная площадь

1.3.4  Инженерно-геологические условия

Административным центром муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и одновременно административным центром сельского поселения Кармаскалинский сельсовет данного района является село Кармаскалы. Деревня Карламан расположена в 3,1 км юго-западнее села Кармаскалы.

Территория проектирования находится в микрорайоне «Северный», в северном направлении от существующих границ д. Карламан МР Кармаскалинский район РБ, в кадастровом квартале 02:31:110603:22. В соответствии с генеральным планом д. Карламан на территории должны быть предусмотрены малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками и общественная застройка.

Участок свободен от застройки. Транспортная инфраструктура в настоящее время на территории проектирования отсутствует, через территорию проектирования в направлении с юго-запада на северо-восток проходит газопровод высокого давления Ø159 мм и давлением Р=0,6 МПа.

Фактически территория вышеуказанного кадастрового квартала образует проектируемый микрорайон малоэтажной застройки «Северный»,  разбиваемый  под ИЖС.

В настоящее время на проектируемой территории готовятся к размежеванию участки под ИЖС.

Территория проектирования ограничена:

Для западной  (условно на расчетный срок) части проектируемого микрорайона (западнее ГВД) территория ограничена: с северной стороны – пашней; с восточной стороны – охранной зоной межпоселкового ГВД; с южной стороны – естественной ложбиной и пашней; с западной стороны  - пашней.

Для восточной (условно на первую очередь) части проектируемого микрорайона (восточнее ГВД) территория ограничена: с северной стороны – пашней;  с восточной стороны  -  естественным ложбиной, за которой находится существующая жилая застройка; с южной стороны – двумя карстовыми воронками; с западной стороны – охранной зоной межпоселкового ГВД.

Отметки рельефа на территории проектирования  составляют:

- 128,0 – 155,70 м, максимальный перепад высот на территории проектирования составляет 27,7 м.

# 1.3.1. Планировочная зона: жилой микрорайон «Северный» д.Карламан.

# 1.3.2. Территориальные зоны

Согласно действующим Правилам землепользования и застройки СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ определена функциональная зона проектируемой территории:

- жилая зона «ЖМ» – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещения гаражей и подсобных сооружений с приусадебными земельными участками от 0,05 га до 0,20 га;

- зона «ОД» - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (школа и детский сад).

- зона «ПР» - предпринимательская территориальная зона - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (ТСК и магазин ТПС).

- зона «ОПТ» - территориальная зона общего пользования территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы (улицы, проезды, сквер, детские площадки).

- зона «РР» - рекреационная территориальная зона - Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности (для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением – парк отдыха  и спортплощадки).

# 1.3.3. Ориентировочная площадь: площадь освоения всего 48,89 га:

21,5 га – условная западная (на расчетный срок) часть микрорайона «Северный»;

27,39 га  - условная восточная  (на первую очередь)  часть микрорайона «Северный».

# 1.3.4. Инженерно-геологические условия

Согласно результатам рекогносцировки смежно с участком проведения изысканий в южном и юго-восточном направлении обнаружены очаги старых карстовых воронок. Дальнейшее развитие и расширение неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений не наблюдается.  В связи с малоизученностью территории, с учетом выявленных старых карстовых воронок, требуются углубленные геолого-геодезические обследования при размещении ответственных общественных зданий и сооружений (комплекса школы с детским садом,  ТСК).

# 1.4. Природные условия

1.4.1. Характеристика климата

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

1.4.3. Гидрогеологические условия

1.4.4. Инженерно-геологические условия

# 1.4.1. Характеристика климата

При составлении климатической характеристики использованы данные метеостанции «Архангельское»  согласно СП 131.13330.2012 [4].

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,0. Самый теплый месяц- июль со среднесуточной температурой 18,9, самый холодный – январь со среднемесячной температурой -14,3. Годовой абсолютный максимум температуры воздуха достигает 39º, а минимум - 51º.

Средняя сумма осадков за год, по многолетним наблюдениям, составляет 620 мм (190-в холодный период, 430 мм – в теплый период). Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью.

Заморозки начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце мая.

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега наступает в третьей декаде марта - начале апреля, заканчивается в конце апреля.

Максимальная глубина промерзания почвы, раз в 10 лет - 0,63 м; раз в 50 лет - 0,96 м. Ветры преобладают южного и юго-западного направления.

таблица  1.  Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 (0,92) | -44 (-42) |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 (0,92) | -41 (-35) |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -21 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | -51 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 9,8 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 оС | 159 сут. -9,4 оС |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 оС | 210 сут. -6,1 оС |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 оС б | 226 сут. -5,0 оС |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 78 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 75 |

таблица  2.   Климатические параметры холодного периода года

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направления ветра, %, за XII-II/III-IV | 3/6 | 4/6 | 14/11 | 6/8 | 33/21 | 25/20 | 10/16 | 5/11 |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 5,1 | 5,1 | 4,0 | 3,1 |

Средняя скорость ветра, за три наиболее холодных месяца  - 2,9 м/с.

таблица 3.   Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | 1000,8 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,98/0,95 | +26,4/+24,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | +26,6 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | +39 о С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 13,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 72 % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиб. теплого месяца | 56 % |
| Количество осадков за апрель-октябрь | 430 мм |
| Суточный максимум осадков | 43 мм |

таблица 4.   Климатические параметры теплого периода года

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направления ветра, %, за июль-август | 14 | 9 | 17 | 8 | 18 | 13 | 12 | 10 |

Среднее число дней с росой за год - 76

таблица 5.   Средняя месячная и годовая температура воздуха  (оС)

| Месяцы | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оС | -14,3 | -12,9 | -6,2 | +4,8 | +12,8 | +17,4 | +18,9 | +16,7 | +11,2 | +3,6 | -5,0 | -11,2 | +3,0 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 60 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направления, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30.

- Высокие скорости ветра. Максимальное число дней с ветрами средней скоростью 30 м/с и более или порывами ветра 40 м/с и более – 1 день.

- Крупный град. Максимальное число дней с крупным градом (диаметр градин 20 мм и более) – 1 день.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства в МР Кармаскалинском районе РБ относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 210 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна ориентировочно 63 см, раз в 50 лет – 96 см.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

Территория  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой  равнины и относится к неблагоприятным с относительно благоприятными  и условно благоприятным территориям для строительства  из-за распространенного гипсового карста; На северо-востоке и востоке значительные площади заняты низменными долинами р.Белой, и ее притока -Карламан, р.Сим, на западе- р.Уршак с притоком –Узень.

Территория муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан относится к южной части складчатого Урала, в геологическом отношении  район сложен до глубины 60 м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная система представлена аллювиальными и делювиальными образованиями. Аллювиальные отложения включают в себя глинисто-суглинистые разности, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощности до 21 м.

Стратиграфически ниже, на размытой поверхности нижнепермских отложений залегают плиоценовые морские отбразования неогеновой системы. В литологическом отношении эта система представлена желтовато-серыми и желтовато-зелеными, плотными глинами с включением гравия, щебня и дресвы до 25-40%, представленных обломками осадочных пород.

Вскрытая мощность этих отложений достигает 33,6 м, а в некоторых местах полностью отсутствует. Нижнепермский отдел представлен гипсово-ангидритовой толщей с прослоями светло-серых мергелистых глин. Вскрытая мощность пермских пород – 16 м.

В настоящее время на проектируемой территории находится пашня с уклоном в восточном направлении, в южной части территория нахолится небольшая естественная ложбина, заросшая редкими кустарниками, самосевом деревьев и  луговой растительностью.

На границе проектирования в юго-восточной части наблюдаются внешние проявления геодинамических процессов, карстовых воронок и провалов. По результатам опроса местного населения установлено, что локально встречаются старые карстовые провалы, на площадке проектирования в юго-восточной части могут быть обнаружены  опасные геологические и инженерно-геологические процессы и ситуации.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

1)   береговые полосы водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ) –  водоохранная зона речки Карлыман с притоками-ручьями – 100 м;

-  водоохранная зона ручья Березовский с прудом Габикуль на нем – 50 м;

2)   зона охраны водозаборов -  I пояс ЗСО для артезианских эксплуатационных скважин  - 50 м;

3)   зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий (естественная ложбина, делящая территорию проектирования на две части);

4)   участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, закарстованые участки.

Территории, благоприятные для строительства:

- участки на большей части территории проектирования с абсолютными отметками поверхности более 128,0-155,7 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

Современные тектонические процессы

Территория Республики Башкортостан в настоящее время является сейсмически слабо неактивной, однако в сентябре 2018 г. близ восточной границы Республики Башкортостан (Челябинская обл., муниципальный район Катав-Ивановский район) произошло два землетрясения магнитудой 5,5- 5,7 баллов на глубине около 10 км.

Кроме того, в ноябре 2019 г. на границе Республики Башкортостан и Челябинской области произошло два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 2,2 балла произошло в Кизильском районе Челябинской области, в 55 км от г.Баймак и в 18 км от г.Сибай. Второе землетрясение магнитудой 2,5 баллов произошло непосредственно на границе Республики Башкортостан  и Челябинской области, в 65 км от города Учалы.

Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан не представляет сейсмической опасности.

# 1.4.3. Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть сельского поселения в окрестностях д.Карламан представлена речкой Карлыман протяженностью более 37 км, ручьем Березовский с прудом Габикуль на нем и ручьями менее 10 км. Водоохранная зона речки Карламан – 100 м, ручья Березовский и мелких ручьев – 50 м.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики, подземные эксплуатационные скважины служат источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения  местного населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Питание водоносного горизонта в летнюю межень осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

В период интенсивного снеготаяния и обильного выпадения дождей, уровень грунтовых вод может подняться на 0,50- 1,0 м от поверхности земли, а пойма при высоких половодьях может частично затапливаться паводковыми водами.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

# 1.5. Современное использование территории

Сельское поселение Кармаскалинский сельсовет входит в состав МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан и находится в центральной части территории муниципального района. В состав данного сельского поселения  входят следующие населенные пункты: село Кармаскалы,  деревни Аксаково, Алексеевка, Березовка, Карламан, Качеван, Новотроицк.

Административным центром сельского поселения и одновременно районным центром является село  Кармаскалы.

Сельское поселение граничит на юго-востоке с СП Ефремкинский сельсовет, на юго-западе  - с землями СП Старобабачевский сельсовет, на западе – с  землями СП Шаймуратовский сельсовет, на севере – с землями СП Николаевский сельсовет, на востоке – с землями СП Карламанский сельсовет  МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Связь сельского поселения со столицей республики осуществляется по автодороге федерального значения Р-240 «Уфа – Оренбург» и автодороге регионального значения Уфа-Инзер Белорецк (80К-031). Расстояние от населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район до границ Городского округа город Уфа составляет ориентировочно 27,2 км по прямой.

По территории сельского поселения Кармаскалинский сельсовет железнодорожные пути общего пользования Куйбышевской железной дороги не проходят.

Комплексный градостроительный анализ территории с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на прилегающей к д.Карламан территории  перспективную площадку, пригодную для дальнейшего интенсивного освоения.

В настоящее время территория проектирования свободна от застройки и готова к размежеванию на участки для индивидуального жилищного строительства.  Площадь освоения и проектирования микрорайона «Северный» 48,89 га, их них:

27,39 га – условно на первую очередь строительства микрорайона;

21,5 га  - условно на расчетный срок строительства микрорайона.

# 1.6. Планировочные ограничения

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент

1.6.3. Экологический регламент

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.

1.6.3. Экологический регламент: через территорию проектирования в направлении с юго-запада на северо-восток проходит  межпоселковый газопровод высокого давления (Р=0,6 МРа) Ø 159 мм.

# 1.7. Параметры планируемого строительства

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

1.7.2. Жилищное строительство. Население

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

1.7.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

# 1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

Структура улично-дорожной сети и красные линии проектируемого микрорайона «Северный» д. Карламан выполнены в соответствии с ранее разработанным генеральным планом и с учетом существующего положения.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции планируемой территории состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания  жителей на проектируемой и близлежащей территории.

Задачи  разрабатываемого проекта планировки:

- определение параметров планировочной структуры территории;

- определение границ зон  существующего и планируемого размещения  объектов и  коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- определение  плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений  по размещению объектов различного назначения и  транспортных узлов;

- определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории;

- определение территорий общего пользования;

- уточнение  границ территориальных зон «Градостроительного регламента»;

- уточнение  транспортных связей  между жилыми кварталами данного микрорайона.

В разработку проекта планировки входят территории жилой и общественной зон, инженерной и транспортной инфраструктуры, парковой зоны.

Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение намечаемых улиц.

Ориентировочное местоположение общественных зданий и сооружений определено в соответствии с ранее разработанным генеральным планом сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан, генеральным планом д.Карламан и с учетом предложений  главного архитектора МР Кармаскалинский район РБ.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция   проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- природные и инженерно-геологические условия, в том числе наличие в южной и юго-восточной части проектируемой территории выраженной ложбины (сбор и сток талых вод);

- наличие на границе проектирования в юго-восточной части выраженных карстовых воронок;

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

- функциональное зонирование территории;

- очередности освоения территории;

При рассмотрении этих факторов определены функциональные зоны проектируемой территории:

жилая зона «ЖМ» – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещения гаражей и подсобных сооружений с приусадебными земельными участками от 0,05га до 0,20га;

- зона «ОД» - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (школа и детский сад).

- зона «ПР» - предпринимательская территориальная зона - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (ТСК и магазин ТПС).

- зона «ОПТ» - территориальная зона общего пользования территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы (улицы, проезды, сквер, детские площадки).

- зона «РР» - рекреационная территориальная зона - Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности (для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением – сквер отдыха  и спортплощадки).

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Красные линии проектом планировки и проектом межевания территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Красные линии разработаны для новых внутриквартальных улиц.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, павильонов на остановочных пунктах  общественного транспорта).

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красных линий и границ соседних участков в целях определения места допустимого размещения зданий установлен Правилами землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 2016 г., нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в соответствующем разделе СП 42.13330.2016.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельных участках следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

# 1.7.2. Жилищное строительство. Население

Проектом предлагается застройка территории в соответствии требованиям градостроительного регламента к зоне «ЖМ».

Тип застройки определен из расселения населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах ориентировочно средней общей площадью 73,2 м² на один дом (расчетно 2,44 х 30 м²/чел = 73,2 м² общей площади/дом на расчетный срок).

Всего на расчётный срок предлагается построить 14,580 тыс.м² общей площади жилых домов в  199 жилых усадебных домах).

На свободной от застройки проектируемой территории всего предлагается размещение малоэтажных индивидуальных жилых домов на 199-ми земельных участках в 17-ми жилых кварталах, из них на первую очередь 122 земельных участка в 10 жилых кварталах, на расчетный срок 77 земельных участка в 7 жилых кварталах. (Приусадебные участки ориентировочно от 850 м² до 1759 м², в среднем по 1200 м². Дома  этажностью - 1-2 этажей).

Проектом предлагается к размещению (нумерация по микрорайону сквозная)

- на первую очередь:

- в жилом квартале  № 1 площадью 0,152 га  17 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 1 – 17);

- в жилом квартале  № 2 площадью 0,152 га 15 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 18 – 32);

- в жилом квартале  № 3 площадью 2,65 га 10 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 33 – 42) и  общественно-деловая застройка – ТСК (ЗУ № 43 на площади  0,436 га)

- в жилом квартале  № 4 площадью 1,04 га 13 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 44 – 56);

- в жилом квартале  № 5 площадью 1,04 га 13 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 57 – 69);

- в жилом квартале  № 6 площадью 0,926 га 6 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 70 – 75) и рекреационная зона – сквер отдыха с площадкой для воркаута (на площади 4,306 га);

- в жилом квартале № 7  площадью  1,95 га 13 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 76-88);

- в жилом квартале № 8  площадью  1,66 га 14 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 89-102);

- в жилом квартале № 9  площадью  2,40 га 18 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 103-120);

- в жилом квартале № 10  площадью  2,40 га 3 земельных участка под ИЖС (ЗУ № 121-123) и общественно-деловая застройка – магазин ТПС (на площади 0,12 га, ЗУ № 124);

- на расчетный срок:

- в жилом квартале № 11  площадью 2,10 га 7 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 125-131);

- в жилом квартале № 12  площадью  2,52 га  7 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 132 – 138);

- в квартале № 13 общественная застройка – комплекс СОШ на 120 учащихся с детским садом на 60 мест (на площади 0,707 га ЗУ № 139);

- в жилом квартале № 14 площадью 2,10 га 10 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 140- 149);

- в жилом квартале  № 15  площадью 1,47 га 11 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 150 – 160);

- в жилом квартале  № 16  площадью 1,354 га 18 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 161 – 178);

- в жилом квартале  № 17  на площади 1,8 га 18 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 179 – 196);

- в жилом квартале  № 18 площадью 1,44 га 6 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 197 – 202);

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 30,0 м²/чел.

Общая предполагаемая численность населения на проектируемой территории на расчетный срок составит  486 человек, из них 298 чел. – на первую очередь.

Существующее население деревни Карламан составляет  584 человека.

Проектируемое население:

-  на первую очередь - ориентировочно  122 участка х 2,44* = 298 чел.;

- на расчетный срок - ориентировочно 77 участков х 2,44* = 188 чел.

Итого суммарно в микрорайоне «Северный» ожидается населения  298+188 =  486 чел.

*при коэффициенте семейности, равном 2,44* (количество проживающего населения на 01.10.2020 г. в д.Карламан – 584 чел.; ориентировочное количество семей – 239 - по данным администрации СП Кармаскалинский сельсовет).

Общая численность населения всего в деревне Карламан, с учетом проектируемого микрорайона «Северный»,  составит на расчетный срок  584+298 + 188  = 1070 чел.

В настоящее время проектируемая территория  готовится к размежеванию для использования под индивидуальное жилищное строительство (на свободной территории предлагается размещение малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами).

На момент проектирования (на 01.10.2020 г.) в д.Карламан, согласно данным администрации СП,  проживает постоянного населения  584 чел.

таблица 6.  Объемы жилищного строительства

(проектируемый  микрорайон «Северный», д.Карламан, на расчетный срок)

| номер участка по проекту планировки | территория, га | общая площадь жилого фонда, тыс.м². | количество участков, шт. | расчетное население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые участки в микрорайоне «Северный» | 48,89 | 14,580 | 199 | 486 |
| Итого: | 48,89 | 14,580 | 199 | 486 |

# 1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения включает объекты районного (эпизодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневного обслуживания).

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания районного значения (при необходимости) производится  в соответствии с рекомендациями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г. на расчётную численность населения всего населенного пункта Карламан.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведён по региональным нормативам градостроительного проектирования  (в ред. 2016 г.), и составляет 35* мест на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях (ДОУ) и 100* учащихся на 1000 человек в общеобразовательных школах.

* При необходимости данный расчет может быть откорректирован и пересчитан с учетом фактического наполнения ДОУ и СОШ в местной системе учреждений образования.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения произведён в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений»  на расчётную численность всего села с учётом радиусов пешеходной и транспортной доступности. Расчёты сведены в таблицу № 7.

Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

таблица 7.  Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания**

(проектируемый  микрорайон «Северный», д.Карламан)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Обеспечен-ность на 1000 жит. (мин.) | Требуется на 1070** чел | Принято проектом | Проект. террито рия, га | Размеща ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население проект. | чел. |  | + 486 |  |  |  |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 35* | 38* | 60 | > 0,24 | проектир. комплекс детского сада со школой |
| 2 | Общеобразователь- ная школа | 1 учащ. | 100* | 107* | 120 | > 0,60 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения (учреждения доп. образования) | 1 учащ. | 80 % от общего числа детей 5-18 лет | ~ 86 | 96 | - | при проект. СОШ |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Аптека | объект на 6,2 тыс. чел./м² торг. пло щади | 0,16 / 14 | - / 15,0 | - / 15,0 | - | Аптеч. пункт в составе ФАП |
| 5 | ФАП /СВА | 1 объект | 1 / - | 1 / - | - | нет инф. | сущ.мед. учрежде ния |
| III Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 6 | Территория физкуль турно-спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 0,75-0,96 | 0,62 | - | проект при СОШ |
| 7 | Спортивный зал общего пользования | м² площ. Пола зала | 70 | 74,9 | 540 – в СОШ; 60 – в ТСК | - | в проект. СОШ+ ТСК -60 |
| IV Учреждения культуры и искусства |
| 8 | помещения для культурно-досуго- вой деятельности (сельский клуб) | м² площади пола | 50 (миним.) | 53,5 | - | нет инф. | реконст. существ. СК |
| V Торговля и общественное питание |
| 9 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. площ. | 300 | 321,0 | 276,0 | ТСК-0,436; маг-н ТПС – 0,12 | в составе ТСК– 166 м²; в маг. ТПС 110 м²; (проект.) |
| 10 | Предприятие общественного питания | 1 пос. место | 23 | 25 | 25 | 0,2 | в составе ТСК (проект.) |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11 | Предприятия бытово го обслуживания населения | 1 рабочее место | 7 | 8 | 8 | 0,15 | в составе ТСК (проект.) |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 12 | Филиал банка | опер.место на 1-2 тыс. чел. | 0,5 | 1 | 1 | 0,05 | в сост.ТСК (проект.) |
| 13 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-2,0 тыс.чел. | 1 | 1 | - | нет инф. | существ. |

* при необходимости данный расчет может быть откорректирован и пересчитан с учетом фактического наполнения ДОУ и СОШ в местной системе учреждений образования.

** расчет в том числе и на население в существующих смежных жилых кварталах в восточном и юго-восточном направлении от территории проектирования, а так же в проектируемых на перспективу жилых кварталов в юго-западном направлении от территории проектирования.

Проектом предусмотрено размещение недостающего количества учреждений и предприятий

обслуживания населения  в проектируемой на первую очередь жилой застройке в жилых квар

талах в восточной части территории проектирования.

В настоящее время в  населенном пункте Карламан СП  Кармаскалинский сельсовет  МР

Кармаскалинский район РБ функционируют:

-  МОБУ средняя общеобразовательная школа на 75 учащихся в т.ч. спортзал;

- сельский клуб на 150 мест с библиотекой ориентировочно на 3,00 тыс.томов/1 чит.место;

- 3  действующих магазина ТПС общей торговой площадью ориентировочно 45 м²;

-  отделение связи;

- ФАП (в здании школы);

-   мечеть;

- парк Победы (рекреация);

- спортивное ядро (ориентировочно 0,2 га).

на проектируемой территории микрорайона «Северный» предложено размещение:

- комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест (в западной части проектируемой территории, площадь освоения: - 0,707 га, проект повторного применения,  свой медпункт и стоматологический кабинет в составе СОШ);

- торгово-сервисного комплекса (ТСК), в состав которого входят: магазины ТПС общей торговой площадью 166 м², крытый спортзал площадью 60 м²; предприятие общественного питания (кафе) на 25 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания населения на 8  раб.мест; филиал банка; (в  жилом квартале № 3, площадь освоения – 0,436 га);

- отдельно стоящего магазина ТПС торговой  площадью 110,0 м² (в квартале  жилой застройки № 10, площадь освоения – 0,12 га);

-  рекреационная зона – сквер отдыха площадью 0,76 га (в восточной части жилого квартала № 6).

таблица 8. Экспликация проектируемых зданий и сооружений общественного назначения

| № на плане | Наименование и обозначение | Размещение | этажность | кол-во зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лит. 1 | ТСК | Квартал № 3 | 2 | 1 |
| лит. 2 | Магазин ТПС торг. площ.110 м² | Квартал № 10 | 1 | 1 |
| лит.3 | Комплекс средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест | Квартал № 13 | 2/3 | 1 |

Действующие старая  школа на 75 учащихся, магазины ТПС, отделение связи, ФАП  и другие объекты соцкультбыта расположены в существующей части деревни Карламан  в кварталах жилой застройки. В настоящее время их мощности не достаточны для удовлетворения потребностей местного населения. Часть предприятий и учреждений обслуживания населения расположена в приспособленных помещениях и зданиях.

При размещении в проектируемом микрорайоне «Северный»  комплекса средней школы на 120 учащихся и детского сада на 60 мест, а так же торгово-сервисного комплекса  и магазина ТПС  нехватка мощностей дошкольных и общеобразовательных учреждений и объектов социально-культурного обслуживания местного населения будет компенсирована, и совокупная мощность объектов обслуживания  будет соответствовать нормативной.

Проезды и пешеходные дороги на пути к существующим зданиям частично имеют удобные подъезды и подходы. Внутриплощадочные проезды и площадки территорий существующих общеобразовательных учреждений и проектируемых объектов общественного назначения  приняты с асфальтобетонным покрытием.

Свободные от застройки и покрытий места участка засеваются посадкой деревьев и кустарников, газоны засеваются многолетними травами (без внесения чернозема).

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ запроектирована в соответствии с классификацией, предусмотренной генеральным планом и техническими условиями и с учетом сложившейся (существующей) улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ выполнена в соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г.

# Организация пешеходного движения

На проектируемой территории в соответствии с нормативной документацией предусмотрено устройство пешеходных дорожек шириной 1,5 м.

На участках пути движения пешеходов с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограниченной разметки пешеходных путей движения (пешеходных «зебр»). Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

Запроектированные улицы и тротуары составляют цельную систему пешеходных связей, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении независимо от транспортного движения.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Хранение легковых автомобилей производится на участках собственников земельных участков.

Для кратковременной стоянки автомобилей у общественных зданий всего предусмотрено 35 машиномест,  в т.ч. у комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест  - карман-наполнитель на 9 автомобилей,  у торгово-сервисного комплекса (ТСК) – на 20 автомобилей, у отдельно стоящего магазина ТПС – на 6 автомобилей. У рекреационной зоны (сквера в квартале № 6) – машиноместа не предусмотрены.

По нормативам выделены машиноместа для автомобилей инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

таблица 9.   Классификация проектируемых улиц  и проездов

| № п/п | Классификация улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров м | Длина проезжей части км | Кол-во полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улицы и проезды в проектируемой жилой застройке микрорайона «Северный»: |
| 1 | улица № 1 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,399+0,159+0,085 | 2 |
| 2 | улица № 2 (проектир.) | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,368 | 2 |
| 3 | улица № 3 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,417 | 2 |
| 4 | улица № 4 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,424 | 2 |
| 5 | улица № 5 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,313 | 2 |

| 6 | улица № 6 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,070 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | улица № 7 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,486 | 2 |
| 8 | улица № 8 (проектир.) | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,032 | 2 |
| 9 | улица № 9 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,024 | 2 |
| 10 | улица № 10 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,733 | 2 |
| 11 | улица № 11 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,122 | 2 |
| 12 | улица № 12 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,148 | 2 |
|  | итого: |  |  |  |  | 12,849 |  |

1.7.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных  групп населения (МГН) по проектируемой территории с учетом требований действующих нормативов.

На участках пути движения посетителей с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограничительной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения, в местах перепада отметок на путях движения МГН и во входной группе  объектов обслуживания населения обустроены пандусы.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8 м. Пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках запроектированы по следующим параметрам – продольный уклон – 5%. Поперечный уклон – 1-2%. Съезд с тротуара предусмотрен с увеличением продольного уклона до 10 % на протяжении 10 м. Полоса движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках предусмотрена с левой стороны на полосе пешеходного движения.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

При выполнении благоустройства, в том числе сопряжения тротуаров и внутриквартальных проездов, необходимо руководствоваться нормативными требованиями СП 59.13330.2016 (актуал. редакция СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.  Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»,  СП 31-102-99 (актуал. редакция 2018 г.), СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99, а так же СП 1.13130.2009.

Таким образом, проектом предусмотрены все условия безопасного пути движения к местам целевого посещения, а главное удобство и комфорт среды для инвалидов и маломобильных  групп населения.

# 1.8  Технико-экономические показатели

таблица 10.  Технико-экономические показатели

(проектируемый  микрорайон «Северный» в д.Карламан )

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га |  | 48,89 |
|  | - жилых зон | га |  | 29,79 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га |  | 7,08 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 0,76 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 11,26 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения (проектируемая) | тыс.чел |  | 0,486 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 9,94 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м² общ. площ. домов |  | 14,580 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² общ. площ. домов |  | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² общ. площ.домов |  | 14,580 |
| 4 | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 4.1 | Образовательные учреждения | учащихся |  | 120 |
| 4.2 | Дошкольные организации | мест |  | 60 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, здравохранения, спортивно-физкультурные сооружения |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | посад. мест |  | 25 |
| 5.2 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. пл. |  | 276,0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  | 8 |
| 5.4 | Аптечный пункт | м² торг. пл. |  | существ. |
| 5.5 | Спортивный зал (крытый) | м² площ.пола |  | 60,0+540 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 12,849 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 12,849 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 8,994 |
| 6.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест |  | 35 (+199 (на приусад. участках) |
| 7 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 7.1 | Водопотребление - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,3589 |
| 7.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 10,2 |
| 7.3 | Водоотведение - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,340 |
| 7.4 | Протяженность сетей канализации (расч..срок) | км |  | 9,4 |
| 7.5 | Ожидаемые электрические нагрузки (общие) | кВт |  | 1600 |
| 7.6 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | 1,2 |
| 7.7 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 12,0 |
| 7.8 | Расход газа | нм³/ч |  | 2121,5 |
| 7.9 | Протяженность газопровода низкого давления | тыс.м |  | 9,520 |
| 7.10 | Протяженность газопровода среднего давления | тыс.м |  | 0,346 |
| 7.11 | Протяженность газопровода высокого давления | тыс.м |  | 0,060 |
| 7.12 | Расчет потребности в оборудовании комплекс- ной связью | Точек подклю чения комплекс ной связи |  | 80 +5 |
| 8 | Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Количество твердых коммунальных отходов (на проектируемую часть) | тыс.тонн/год |  | 0,852 |

# 2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1  Характеристика воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

2.2  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

2.3  Санитарная очистка территории

2.4  Охрана земель

2.5. Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

2.6  Шумовое воздействие

Негативное воздействие намечаемых к строительству объектов на природные системы складывается от системы обеспечения жизнедеятельности (образование отходов жизнедеятельности, коммунальные стоки), а также от автотранспорта, предприятий обслуживания и торговли.

Предлагаемые в проекте мероприятия по охране окружающей среды направлены на снижение и предупреждение негативного воздействия на природные системы.

Мероприятия по охране окружающей среды решаются архитектурно-планировочными, техническими и организационными методами.

# 2.1. Характеристика воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

# Состояние воздушного бассейна.

Состояние воздушного бассейна МР Кармаскалинский район РБ представлено по данным государственного доклада «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2018 году».

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные предприятия II-V класса опасности.

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории сельского поселения, а так же от автомототранспортных средств.

По данным постов наблюдений ФГБУ «Башкирское УГМС» в МР Кармаскалинский район РБ индекс загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий, Экологическая ситуация на территории муниципального образования Кармаскалинский район РБ является удовлетворительной.

В целом в течение года на территории Республики Башкортостан преобладали метеорологические условия, способствующие накоплению вредных выбросов в атмосфере.

Увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 9% к уровню 2017 года объясняется увеличением объемов производства продукции.

В 2018 году также произошло увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. Это объясняется увеличением количества автотранспорта в Республике Башкортостан.

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих веществ в атмосферу составило в среднем 0,218 т.

Республиканский парк автомототранспортных средств по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) по РБ на 01.01.2019 составил 1623735 единиц.

На территории сельского поселения Кармаскалинский сельсовет имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное и мясное скотоводство, зерновое  направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны. Данные санитарно-защитные зоны не затрагивают территорию проектирования.

# Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды. Водные объекты в окрестностях деревни Карламан  сельского поселения Кармаскалинский сельсовет представлены речкой Карлыман протяженностью более 37  км, ручьем Березовский с прудом Габикуль на нем и ручьями менее 10 км.

На современное состояние водных объектов оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы, соответственно неорганизованные сбросы жилого сектора попадают в водные артерии, сильно  их загрязняя.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используется колодезная вода (с глубиной колодцев до 10 м), а так же артезианские скважины.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения вокруг скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны водозаборов (ЗСО) со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора – зона строгого режима вокруг скважин принята 50 м, 2 пояс зоны санитарной охраны водозабора – это зона строгого режима вокруг скважин, равная  200 м.

# 2.2.  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

# Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, а береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 02.08.2019, с посл. изм.).

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории проектирования  от водоема (озера) следующие: ширина водоохраной зоны 50 м, ширина прибрежной защитной полосы 40 м, ширина береговой полосы 5 м.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

# 2.3.  Санитарная очистка территории.

Согласно действующей Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г.№ 61 (в ред. Постановления Правительства РБ от 31.05.2017 г.№ 251), порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага, пластик и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В 2018 году в Российской Федерации принято решение о запуске Национального проекта «Экология». В рамках данного национального проекта планируется запуск трех федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».

# Проект «Чистая страна»:

Цели проекта «Чистая страна» (паспорт данного проекта утвержден протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12):

1) уменьшение экологического ущерба, причиняемого захоронениями ТКО;

2) снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического ущерба (загрязненные территории, в том числе бесхозные, образованные в результате прошлой хозяйственной деятельности);

3) создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.

Срок реализации данного проекта – с января 2017 года по 2025 год (включительно).

Мероприятия по санитарной очистке территории проектируемого микрорайона «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза отходов специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок до конца 2024 г. с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

По данным Администрации СП Кармаскалинский сельсовет на территории сельского поселения несанкционированных свалок ТКО нет.  Стихийно возникающие свалки ТКО должны быть ликвидированы незамедлительно, земля под ними - рекультивирована.

По данным администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет на 01.10.2020 г. на территории сельского поселения на земельном участке с кадастровым номером 02:31:110602:31 )  находится действующий скотомогильник типа «яма Беккари» (расположен на удалении ориентировочно 1,252 км от границы участка проектирования).

В настоящее время вывоз ТКО осуществляется на действующий полигон ТКО, расположенный в южном направлении от земельного участка с  кадастровым номером 02:31:110602:37 слева от автодороги, ведущей в из д.Карламан в с.Кармаскалы  МР Кармаскалинский район РБ. Санитарно-защитная зона от существующего полигона ТКО составляет 1000 метров.

Сбор и вывоз коммунальных отходов с территории сельского поселения и, в частности,  д.Карламан с 1 января 2019 года осуществляет местный подрядчик назначенного ответственным региональным оператором по сбору и вывозу отходов по первой (центральной) зоне Республики Башкортостан  МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»  (г.Уфа, ул.Малая Гражданская, 35, тел.223-43-83)

Сбор ТКО в д.Карламан осуществляется с нескольких мусорных контейнерных площадок на основных улицах населенного пункта. Администрацией СП планируется увеличение числа  площадок для сбора отходов.

На период расчетного срока сбор и вывоз ТКО для утилизации в проектируемой части населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет должен так же осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах назначенным оператором МУП «Спецавтохозяйство..» (ГО г.Уфа) на зарегистрированный в ГРОРО  полигон ТКО около н.п. Прибельский СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ и предусмотренный «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480.

Кроме того, в проекте предусматривается размещение стационарного пункта сбора вторично-материальных ресурсов (ПСВС) в существующей жилой застройке д.Карламан в его границах. Место установки ПСВС  в графической части проекта не показано в связи с его удаленностью от участка проектирования.

Организация полигона ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), в т.ч.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора и обработки отходов для вторичного использования;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

В задачи санитарной очистки проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан  входят:

-  сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территорий освоения;

-  сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих централизованной канализации;

-  уборка улиц и площадок.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через  1-2 дня.

Жидкие отходы из зданий общественного назначения поступают на автономные замкнутые очистные сооружения типа Топас («Топаз»), где проходят полную биологическую очистку; жидкие отходы из жилых зданий поступают в водонепроницаемые выгреба типа «шамбо», далее по мере наполнения выгребов, вывозятся на сливную станцию или на поля ассенизации (фильтрации).

С 01 января 2019 г., согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2018 г. № 642, утверждены новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан – 298,9 кг/чел.в год ТКО в малоэтажной жилой застройке.

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по проектируемой части деревни Карламан (микрорайон «Северный»), с учетом нормы накопления отходов на 1 жителя,  составит:

| коммунальные отходы | расчетный срок |
| --- | --- |
|  | количество жителей тыс. чел | норма накопления, кг/чел | количество отходов, тыс.тонн в год |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 0,486 | 298,9 | 0,1453 |
| Жидкие отходы | 0,486 | 2 | 0,972 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей | 10,1 га (14,428х0,007) | 5 | 0,505 |
| Всего (без учета жидких отходов) |  |  | 0,8520 |

# Морфологический состав ТКО

(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0

отходы коммунальные твердые)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,8520 тыс.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,213 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,3238 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,0085 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,0170 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,0426 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0170 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0,0340 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,0170 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,0170 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,0170 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,0170 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,0852 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,0426 |
| Итого: |  | 0,8520 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Согласно требованиям части 8 ст.12 Федерального закона « 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах  производства и потребления» некоторые виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, не подлежат захоронению.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйства включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

# Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет 0,8520 тыс.тонн/год х 5% = 0,0426 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части деревни. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

# Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

# Селекционный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория полигона ТКО принята из расчета 0,02-0,04 га на 1 тыс. тонн отходов в год.

Площадь полигона ТКО на годовое накопление мусора составит: 0,8520 тыс.тонн/год х 0,02 га = 0,0170 га.

На расчетный период реализации генерального плана потребуется территории 0,0170 га х 20 лет = 0,34 га до 2040 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории,  необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

# Мероприятия по санитарной очистке территории:

Удаление мусора централизованно с территории населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  в настоящее время осуществляется местным подрядчиком назначенного оператором РО МУП «Спецавтохозяйство» (ГО г.Уфа) .

# Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов для проектируемой части д.Карламан составит:

852 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,2367 тыс.м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора для проектируемой части  д.Карламан  составит:

852 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 4,047 тыс.м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

# Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность выво за отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| проектируемая часть д.Карламан (микрорайон «Северный») | 486 | 4283,7 | 4047,0 | 236,7 | 55,4 | 1,13 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 61 | 1 |  |

*На территории проектирования предусмотрены  площадки (ориентировочно 10  ед., до 5-ти контейнеров на каждой площадке) для сбора ТКО (с асфальтобетонным покрытием).

Для вывоза отходов требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта.

# Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать землю под существующими свалками ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

# 2.4.  Охрана земель

В целях снижения отрицательного воздействия на состояние земельных ресурсов в процессе строительства и освоения земель  необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строгое соблюдение границ территории земельного участка и всех принятых проектных решений;

- использование исправной строительно-монтажной техники;

- осуществление заправки техники ГСМ на стационарных автозаправочных станциях;

- оснащение участков производства работ инвентарными контейнерами для строительных и коммунальных отходов;

- сбор и регулярный вывоз всех образующихся строительных и коммунальных отходов;

-  транспортировка и хранение сыпучих материалов исключительно в герметичных контейнерах.

В части охраны окружающей среды  одной из наиболее приоритетных задач является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и хранения отходов.

Согласно № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасны для окружающей среды.

Подрядчик должен постоянно содержать место строительства под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза. Строительный мусор должен храниться только в специально отведенных местах размещения отходов. Точно так же отходы при производстве земляных работ должны правильно храниться во время проведения работ, чтобы не было опасности попадания их в водоемы под действием дождя или поверхностного стока, а также во избежание пылеобразования в сухие периоды. До начала производства работ должны быть согласованы места размещения отходов строительства.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасной транспортировки и размещения всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды в любом отношении, или ущербу для здоровья людей или животных. Запрещен сброс любых неочищенных стоков и отходов в поверхностные водоемы или на окружающий ландшафт.

Утилизацию отходов следует производить на полигон ТКО специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору и утилизации отходов.

# Сжигание отходов запрещено!

Относящиеся к малоопасному классу (4 и 5 класс опасности) строительные отходы и строительный мусор, которые невозможно использовать повторно, а также коммунальные отходы, образующиеся в ходе строительства, временно хранятся в специально отведенных местах в закрытых контейнерах, расположенных на территории строительных площадок. Далее по мере накопления они вывозятся на полигон ТКО.

# 2.5. Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

В период строительства в атмосферный воздух загрязняющие вещества могут выделяться при следующих процессах:

- при использовании сварочного агрегата;

- при покрасочных работах;

- при работе двигателей строительно-монтажной техники;

- при погрузо-разгрузочных работах.

В целях снижения загрязнения атмосферы при работе строительных машин оксидами углерода, оксидами азота и сажей, согласно Постановлению Правительства РФ № 83 от 6.02.2002 г. «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие технических нормативов выбросов опасных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» рекомендуются следующие мероприятия:

-  проведение регулярных проверок автотранспорта на соответствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

-  регулировка в рабочих механизмах  системы питания форсунок;

- применение  специальных присадок к топливу;

- перевод (по возможности) двигателей на газовое питание.

Весь парк машин и механизмов должен находиться в исправном состоянии, соответствовать требованиям государственных стандартов на соответствующие типы машин и эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и правилами эксплуатации.

Заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта и мобильных строительных машин должна производиться на производственной базе, остальные строительные машины и механизмы    должны     заправляться   на    месте   производства    работ  с  помощью  топливозаправщика  с соблюдением мероприятий, обеспечивающих сохранность окружающей среды от загрязнения. Допускается использовать топливо, прошедшее соответствующую сертификацию.

# 2.6.  Шумовое воздействие

При производстве строительных работ шум является основным фактором физического воздействия. Источниками шума при производстве строительных работ являются движущиеся части строительных машин и механизмов, работающие двигатели автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы. Учитывая, что шумовое загрязнение пространства на период строительства объекта не является постоянным, а ограничено сроками строительства, можно считать его условно допустимыми при выполнении ряда мероприятий:

- производство строительных работ с применением машин и механизмов с уровнем шума выше 65 дБА будет осуществляться только в дневное время с 9-00 до 17-00;

- необходим регулярный технический осмотр и регулировка работы машин и механизмов;

- ограничение зоны складирования строительных материалов и размещение производственных бытовок для рабочих пределами отвода земельного участка.

Санитарными нормами установлен  максимальный уровень шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала тракторов, строительно-дорожных машин и других аналогичных машин - 80 дБА.

Шум, создаваемый в процессе строительства, образуется локальными различными источниками разной звуковой мощности. Наиболее мощные строительные машины и механизмы, используемые при работах по строительству корпуса, имеют следующие предельные значения уровня шума:

бульдозер - 82-91 дБА;

экскаватор - 85-92 дБА;

автосамосвалы - 90 дБА.

При наличии нескольких источников суммарный уровень шума определяется путем увеличения уровня шума от максимального источника на определенную величину, характеризующую разность между большим значением и последующим.

Технологическая схема организации строительных работ должна иметь рассредоточенный линейный характер, чтоб увеличение предельных значений уровня шума от машин не превышало санитарных норм.

# 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

# 3.1 Схема планировочной организации земельного участка.

# 3.1.1 Общие сведения об улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для  движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. Геометрические параметры поперечного профиля проектируемых дорог назначены согласно СНиП 2.07.01-89*.

Улицы запроектированы из условия оптимального, удобного и бесперебойного обеспечения транспортной связью жилых кварталов и общественной застройки на проектируемой территории.

Проект на строительство улично-дорожной сети предусматривает следующие мероприятия: отсыпка земляного полотна; строительство искусственных сооружений; перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода; устройство дорожной одежды; укрепительные работы и обстановка дороги по нормативам для улиц в жилой застройке.

# Экспликация улиц и проездов представлена в таблице № 14.

таблица 14.  Экспликация улиц и проездов

| Классификация улиц | Площадь покрытий, га | Показатель, км | ширина в крас ных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- |
| улица № 1 (проектир.) | 0,478 | 0,683 | 25,0 |
| улица № 2 (проектир.) | 0,132 | 0,189 | 25,0 |
| улица № 3 (проектир.) | 0,188 | 0,268 | 25,0 |
| улица № 4 (проектир.) | 0,200 | 0,286 | 25,0 |
| улица № 5 (проектир.) | 0,602 | 0,86 | 25,0 |
| улица № 6 (проектир.) | 0,441 | 0,63 | 25,0 |
| улица № 7 (проектир.) | 0,547 | 0,781 | 25,0 |
| улица № 8 (проектир.) | 0,599 | 0,855 | 25,0 |
| улица № 9 (проектир.) | 0,505 | 0,722 | 25,0 |
| улица № 10 (проектир.) | 0,592 | 0,845 | 25,0 |
| улица № 11 (проектир.) | 0,533 | 0,762 | 25,0 |
| улица № 12 (проектир.) | 0,652 | 0,932 | 25,0 |
| итого: | 8,994 | 12,849 |  |

При разработке данного раздела предусмотрены мероприятия, направленные на снижение стоимости строительства и уменьшения воздействия на окружающую среду:

-  снятие почвенно-растительного грунта с полосы отвода  в пределах красных линий со складированием его в штабели и вывозом для дальнейшего использования при укрепительных работах, рекультивации временно занятых земель и засыпки пониженных мест;

-  устройство дорожной одежды;

-  расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направления линий стекания поверхностных вод;

-  устройство водопропускных труб, для пропуска паводковых и ливневых вод под проезжей частью улиц и исключающих заболачивание прилегающей территории;

-  перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода.

# 3.1.2. План улично-дорожной сети

Привязка начала и конца улиц, а также пересечения осей дорог на примыканиях и пересечениях выполнена в системе координат МСК-02.

Водоотвод обеспечен естественным уклоном местности, при необходимости устанавливаются водопропускные трубы. Вдоль всех улиц (вдоль обочин дорог) необходимо устройство водоотводных канав открытого типа для сбора и вывода ливневых и талых вод за пределы территории освоения.

Из проектируемого микрорайона предусмотрен 1 выезд в восточном направлении (улица  № 2).

# 3.1.3. Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

Задача использования существующего ландшафта, а также мероприятия по озеленению и благоустройству отведенной для освоения территории, принятые в настоящем проекте планировки, соответствуют ранее разработанным решениям генерального плана. Откорректировано благоустройство кварталов, измененных в процессе проектирования.

В создании гармоничной застройки на проектируемой территории важная роль принадлежит ландшафту. Территория, отведенная под освоение,  имеет ровный спокойный рельеф на преобладающей площади с уклоном в восточном направлении, в южной части в естественной ложбине местами имеется небольшой самосев лесных пород деревьев.

Активную роль в обогащении архитектурного облика застройки жилого микрорайона «Северный» д.Карламан призвана играть растительность - деревья, кустарники, цветы, трава, все размещенные в районе проектирования зеленые насаждения независимо от их функционального назначения (парковая зона (сквер) в восточной части территории, территории комплекса школы и детского сада, ТСК, магазина ТПС, так же озеленение вдоль центральной улицы, детских площадок, озеленение приусадебных участков и т.д.).  Все они  используются для формирования окружающей человека природной среды, обогащения архитектурно-планировочной композиции застройки.

Зеленые участки и пешеходные аллеи в жилых кварталах призваны сделать среду обитания местных жителей более комфортной.

Все улицы жилого микрорайона «Северный» связаны  с  центральной (главной) улицей № 8 поперечными улицами № 1, 2, 3, 4, 5.   Вдоль улиц производится посадка смешанных пород трехгодовалых деревьев согласно принятому поперечному профилю. Посадка кустарника производится траншейным способом.

Для противоэрозионной защиты откосов насыпей и рекультивируемой территории от погодно-климатических факторов проектом предусмотрено их укрепление почвенно-растительным грунтов с посевом семян культурных трав из расчета 120 кг/га. Плотный травяной   покров обеспечивает устойчивость откосов от эрозии и распространения сорняков.

Остатки почвенно-растительного грунта могут использоваться для засыпки пониженных мест на территории участков, либо вывозятся по решению заказчика на пониженные участки территории.

В парковой зоне (сквере), разбиваемой за земельными участками под ИЖС в квартале № 6,  на детских площадках предусмотрена установка скамеек и урн. В зоне отдыха предусмотрено комплексное благоустройство с размещением малых форм архитектуры: детских игровых комплексов, беседок, скамеек, урн и других элементов, соответствующих функциональному назначению этой территории.

В композиции зеленых насаждений рекомендуется использовать сочетание разнообразных растений (учесть на последующих стадиях проектирования), компонуя из них объектные элементы.

# 3.2.  Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением  территории проектируемого микрорайона «Северный» населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов, защита от опасного проявления карстовых процессов, имеющих место на проектируемой территории.

# Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

# Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемником поверхностных сточных вод в деревне Карламан сельского поселения Кармаскалинский  сельсовет является речка Карлыман (более 37 км) и ее притоки-ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед  выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

# Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

# Благоустройство береговых полос водных объектов

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел рек и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

# Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории проектирования необходимо учитывать явную подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Инженерные сети запроектированы как единое наземно-подземное комплексное хозяйство. Учтено общее планировочное решение жилого микрорайона «Северный» д.Карламан, проведена взаимная увязка инженерных сетей.

Выбор способа прокладки инженерных сетей производится с учетом технологических, строительных и эксплуатационных требований и затрат.

Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимыми в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и ПУЭ.

Подробное описание прокладки инженерных сетей приведено  ниже по разделам.

4.1 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Основание для разработки проекта и общие данные.

Проектные решения выполнены в соответствии с проектными решениями генерального плана и с учетом требований:

СП31.13330.2012   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети»;

СП 8.13130.2009     «Источники  наружного противопожарного водоснабжения».

Перечень нормативных документов, используемых для проектирования: проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009    Источники наружного противопожарного водоснабжения.

- СП 10.13130.2009  Внутренний противопожарный водопровод.

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012   «Канализация. Наружные сети».

-  СНиП 3.02.01-87* «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».

# Общие сведения

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на их применение.

Проектными решениями предусмотрено строительство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, который бы обеспечил стабильную подачу воды для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд населения, а так же строительство сетей системы хозяйственно-бытовой канализации.

В настоящее время централизованное водоснабжение в сельском поселении Кармаскалинский сельсовет частично имеется в с.Кармаскалы, в проектируемом населенном пункте Карламан оно отсутствует.

Централизованное водоотведение на территории сельского поселения Кармаскалинский сельсовет частично имеется в с.Кармаскалы, в проектируемом населенном пункте Карламан оно отсутствует.

Согласно письму ООО «Водоканал» с.Кармаскалы  от 27.10.2020 г. № 001 на расчетный срок централизованное водоснабжение объектов  проектируемого микрорайона «Северный», расположенного в кадастровом квартале 02:31:110603:22 предполагается от водопроводных сетей холодного водоснабжения с точкой подключения к водоводу д.Карламан с закольцовкой по проектируемой улице № 8.

На первую очередь (до строительства централизованных сетей водоснабжения) водоснабжение строящихся объектов проектируемых жилых кварталов микрорайона «Северный» д.Карламан предполагается локальным, забор воды предполагается осуществлять из скважин,  шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Согласно письму ООО «Водоканал» с.Кармаскалы  от 27.10.2020 г. № 002 на расчетный срок централизованное водоотведение объектов  проектируемого микрорайона «Северный», расположенного в кадастровом квартале 02:31:110603:22  предполагается на биологические очистные сооружения со строительством напорного коллектора и КНС.

Водоотведение от всех объектов проектируемого микрорайона «Северный» предполагается на первую очередь в водонепроницаемые выгребы («шамбо») с регулярным вывозом жидких отходов, на расчетный срок – в самотечный канализационный коллектор Ø 500 мм с устройством промежуточной КНС и отведением стоков на проектируемые биологические  очистные сооружения.  Трассы проектируемых сетей  запроектированы по улицам.

Диаметры трубопроводов приняты расчетом, исходя из условия обеспечения требуемого расчетного максимального часового расхода.

# Расчетные расходы воды. Требуемые напоры

Количество и состав водопотребителей приняты в соответствии с  данными по межеванию.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по отдельным категориям граждан приняты по таблице №1. СП31.13330.2012   в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках –   по табл.3 прим.1.  Расходы воды на нужды административно-бытовых и социально-культурных учреждений принят по прил.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице № 1 СП 8.13130.2009, на внутреннее пожаротушение - по таблицам № 1  СП 10.13130.2009.

Суммарные расходы воды на водопотребление проектируемой части территории приведены в   таблице № 16 (приложение - расчеты)

При определении максимальных расчетных расходов было принято водопотребление на полив приусадебных участков в два срока – утром и вечером в течение трех часов, улиц и зеленых насаждений – в течение рабочего дня, интенсивность отбора в эти периоды принята равномерной - смотри табл. № 16 учтено в непредвиденных расходах в объеме 10%   (приложение расчеты.)

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/сек (при количестве одновременных пожаров - 1 шт.).

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/сек (как для детского сада, смотри табл. №3 (приложение расчеты.)

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды  и обеспечивается  из централизованной  сети водопровода.

Свободные напоры в разводящей сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 5.11 СП 31.13330.2012 и составляют 14,0 м (для 2-х этажной застройки).

Наружное  пожаротушение комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест,  ТСК и магазина ТПС предусмотреть из  кольцевой сети  хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода двумя струями.

# Минимальный свободный напор в наружной сети при пожаротушении принят  10,0 м.

Максимальный суточный расход составляет      -         358,87  м³/сут.

с учетом пожаротушения                                 -         601,87 м³/сут

Максимальный часовой расход составляет        -         30,86  м³/ч.

с учетом пожаротушения                                 -         111,86  м³/сут.

Средний суточный расход составляет                 -         326,24  м³/сут.

# Технико-экономические показатели проектируемого водовода приведены в таблице 15.

таблица 15.  Технико–экономическая характеристика проектируемых водопроводных сетей

| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| Протяженность | км | 10,20 |
| Материал труб |  | полиэтилен ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (преимущ.) |
| Диаметр /протяженность | мм /км | 160х9,5/10,20 |
| Пропускная способность | м³\ч (л/с) | 30,86 (8,57) |
| Назначение |  | транспортировка требуемого количества питьевой воды жителям проектируемого микрорайона «Северный»; - обеспечение необходимого расхода (31,07 л/сек) при тушение пожара |
| Способ прокладки | Способ | - траншейный |
| Сети канализации |
| Согласно ТУ сети канализации на первую очередь не предусмотрены*, на расчетный срок протяженность сетей канализации 9,4 км. |

* Для сбора жидких отходов жизнедеятельности на расчетный срок предусматривается устройство централизованной системы водоотведения в напорный канализационный коллектор Ду 500  с устройством промежуточной КНС, идущей на биологические очистные сооружения.

На начальном этапе застройки  в неканализованных домовладениях и из объектов общественной застройки устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. Далее жидкие коммунальные отходы из выгребов («шамбо») вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений коммунальной (бытовой) канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Расширение существующих очистных определяется на следующей стадии проектирования.

На первую очередь строительства проектом может быть допущено устройство от каждого объекта или групп объектов общественного назначения автономных раздельных систем канализации с отведением коммунальных сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков в системе ТОПАС («Топаз») (см. сайт www.topas-master.ru/). Окончательно  тип АЗОС определяется на следующей стадии проектирования.

Для проектируемой жилой застройки расчетная суммарная производительность очистных сооружений) будет составлять ориентировочно 0,16 х 486 х 0,95 =73,8 х1,2 = 88,8 м3/сут.

Очищенная и обеззараженная сточная вода должна отводиться в водные объекты ниже по рельефу местности, место выпуска очищенных сточных вод в водные объекты  должно быть расположено ниже по течению водных объектов от границы всех мест водопользования населения д.Карламан.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

По желанию владельцев участков существующих жилых домов принадлежащие им здания и сооружения могут оборудоваться системой канализации ТОПАС («Топаз») или аналогичными другими системами сбора жидких отходов потребления.

# Принципиальные проектные  решения

Данным проектом предусмотрено строительство уличных водопроводов для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения части проектируемого микрорайона и транспортировки требуемого количества воды на случай возможного пожара. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода общей протяженностью 10,2 км из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001 от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам и общественным зданиям;

-   установка  41 шт.  пожарных гидрантов в проектируемых водопроводных   колодцах;

-  установка в узловых точках водопроводной сети колодцев с запорной арматурой, предназначенной для отключения ремонтируемых участков. В нижних точках сети установка колодцев с арматурой, предназначенной для опорожнения сети  посредством дренирования в мокрые колодцы.  В местах повышенных переломных точек профиля установка колодцев с арматурой для выпуска воздуха.

Водопроводы прокладываются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17–160х9,5, 110х6,6  питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

Защитные футляры при пересечении стенок водопроводных и канализационных (выгребных) колодцев  прокладываются из стальных электросварных труб Ø273х6,0 и Ø426х7,0  по ГОСТ 10704-91* из стали марки 3 сп группы В.

При прокладке под проезжей частью улиц водопроводные трубы укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см, сверху засыпаются песком на толщину 30 см, далее до верха траншеи предусмотрена засыпка ПГС.

В переломных точках трассы предусмотрена установка воздушных клапанов комбинированного действия марки «D-040P Barak». Воздушные клапаны служат для выпуска и впуска воздуха на водоводах, позволяют в работающих водопроводах избежать гидравлических ударов и уменьшения пропускной способности. При заполнении водоводов водой (в пусковой период или после ремонтных работ) воздух удаляется через автоматические клапаны, а при больших расходах воздуха – при помощи специально установленных для этих целей задвижек, которые вручную открываются перед заполнением трубопроводов, и также вручную закрываются после заполнения водовода водой. В некоторых случаях возникает необходимость впуска воздуха в трубопровод, например, при образовании  вакуума во время разрыва трубопровода в пониженных его участках, при случайном закрывании задвижки в верхнем конце водовода, при разрыве сплошности потока в водоводе, при выключении электроэнергии и остановке насосной станции.

Водопроводные и канализационные колодцы выполнены из сборного железобетона по типовому проекту  901-09-11.84*.

Люки колодцев и камер, размещаемых на незастроенных территориях или газонах, приняты выше отметки земли на 0,2 м с обваловкой  горловин колодцев минеральным грунтом на ширину по верху 0,7 м.

# Обеспечение сохранности  действующих коммуникаций

Земляные работы по вскрытию существующих инженерных сетей следует производить механизированным способом только до отметки на 0,5 м выше верха трубопровода, дальнейшую разработку производить только вручную без применения ударных инструментов, в присутствии представителей организаций владельцев пересекаемых коммуникаций.

# Защита трубопроводов от коррозии

Для исключения коррозийных процессов водопровод и местная канализация (в выгребные ямы типа «шамбо»)  прокладываются преимущественно их полиэтиленовых труб.

Для пассивной защиты стальных участков водопроводов от почвенной коррозии проектом  предусматривается изоляция «весьма усиленного» типа битумно-полимерная по ГОСТ 9.602-2005.

При монтаже необходимо произвести контроль сплошности и толщины изоляционного покрытия неразрушающими методами контроля согласно СНиП 3.05.04-85*.

# Монтаж. Сварка и испытание  трубопроводов

Монтаж, сварку  и испытание трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети водоснабжения и канализации и сооружения на них».

Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-монтажной организацией в два этапа:

первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации.

Участки водовода, проложенные в футлярах методом бестраншейной прокладки, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляр  до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

Величина испытательного давления на герметичность для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний должна составлять 1,6 МПа.

Проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов производить неразрушающим радиографическим (рентгено- или гаммаграфическим)  методом контроля по ГОСТ 7512—82.

Сварочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, ВСН 006-89, РД 558-97 и «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ».

| таблица № 16 Расход воды на нужды населения (микрорайон «Северный» д.Карламан СП Кармаскалинский сельсовет) |
| --- |
|  | Кол-во жителей, чел | Норма водопотреб ления, л/сут. чел. | Средний суточ ный расход, м³/сут | Максимальное водопотребление | Минимальное водопотребление |
|  |  |  |  | мах. коэфф. сут. неравном. | мах. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | макс. часовой расход, м³/ч | макс. секунд ный расход, л/с | мин. коэфф. сут. неравном. | мин. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | мин. часо вой расход, м³/ч | мин. секун. расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| весь микрорайон | 486 | 210 | 243,81 | 1,10 | 268,19 | 2,51 | 28,05 | 7,79 | 0,70 | 170,67 | 0,04 | 0,28 | 0,08 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 24,38 |  | 26,82 |  | 2,81 | 0,78 |  | 17,07 |  | 0,03 | 0,01 |
| Всего |  |  | 268,19 |  | 295,01 |  | 30,86 | 8,57 |  | 187,74 |  | 0,31 | 0,09 |
| полив | 1161 | 50 | 58,05 | 1,1 | 63,86 | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого: в\пот ребл.с поливом |  |  | 326,24 |  | 358,87 |  | 30,86 | 8,57 |  |  |  |  |  |
| пожаротуш-е |  |  |  |  | 243 |  | 81 | 22,50 |  |  |  |  |  |
| наруж. пожаротуш-е |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| внутр. пожаротуш-е |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
| итого: макс. в/потребл.+ пожар |  |  | 326,24 |  | 601,87 |  | 111,86 | 31,07 |  |  |  |  |  |

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную эрозионную сеть.

Уровень грунтовых вод характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора.

При застройке территории меняется природная обстановка, водный баланс, и за счет нерегулируемого водного стока, утечек из водонесущих коммуникаций, а также весной, в период интенсивного снеготаяния и в периоды максимального выпадения атмосферных осадков возможно временное формирование вод типа «верховодка». В связи с этим при проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть их защиту от проникновения воды.

В настоящее время на проектируемой территории  нет  зарегистрированного населения,  в перспективе ожидается 486 человек, из них на первую очередь – 298 чел. Всего в д.Карламан  проживает на 01.10.2020 г. по данным администрации СП,  584 чел.

Согласно СП 31.13130.2012 п.7.4 по степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения д.Карламан, куда будет входить и проектируемый микрорайон «Северный», относится ко III категории надежности (обеспеченности) действия (суммарно более 1 тыс.человек), где величина допускаемого снижения подачи воды хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды должен составлять не более 6 часов. Класс ответственности сооружения – первый (согласно СП 30.13330.2012, п11.21).

Количество запорной и регулирующей арматуры на сети водопровода  определено количеством колодцев, установленных в повышенных и пониженных точках профиля сети. В качестве запорной арматуры применены затворы АС2 исп.1 на Ру=16кг/см², в качестве регулирующей арматуры для выпуска воздуха из повышенных участков трассы применены вантузы Ф50 по ГОСТ 3634-99.

Прокладка сети водопровода выполнена ниже глубины промерзания. Минимальная глубина заложения трубопровода – 2,30 м в соответствии с требованиями п.11.42 СП 31.13330.2012.

Диаметр трубопровода определен  согласно гидравлическому расчету сети и рекомендованных СП 31.13330.2012 скоростей движения воды  (V~0,7м/с).

# 4.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение  объектов на проектируемой территории – в микрорайоне «Северный» д.Карламан согласно справке б/н, выданной 28.10.2020 г. ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»  «О технической возможности присоединения к электрическим сетям»  возможно от существующей ВЛ – 10 кВ   подстанции ПС 35/10 кВ «Кармаскалы». Технологическое присоединение объектов предусмотрено от ВЛ-10 кВ  от фидера  распределительной электроподстанции ПС 35/10 кВ «Кармаскалы», расположенной в северо-восточной части села в его границах и строго в северном направлении от территории проектирования.

При этом необходимо:

-  выполнить строительство (отпайку) ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ  подстанции ПС 35/10 кВ «Кармаскалы»  к проектируемым  РУ-10 кВ проектируемых ТП10/0,4 кВ;

- установить необходимое количество ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами общей мощностью не более 160 кВа;

- выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ проектируемых ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ энергопотребителей проектируемой застройки.

В  объёмы  проекта  по  настоящему  разделу  входит:

1)  определение  расчётной  мощности  по  проектируемой территории микрорайона «Северный»;

2)  выбор  количества,  мощности  и  места  расположения  трансформаторных  подстанций;

3)  нанесение  трасс  ВЛ-10 кВ  на  план  проектируемой территории.

Схема  электроснабжения  подстанций  принята  радиальная  на  первую  очередь  строительства  и  кольцевая  на  расчётный  срок  для  наиболее  ответственных  потребителей.

Для  распределения  электроэнергии  на  напряжение  0,38 кВ  предусмотрена  установка трансформаторных  подстанций.  В  жилой  и  административной  зонах  к  установке приняты  подстанции  киоскового  (контейнерного) типа.

Электроснабжение  объектов  первой  очереди  строительства    и  на  расчётный  срок – принято  от  подстанций  № 1….№  6.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в  соответствии  с проектами  новых зданий и сооружений,  по паспортным данным типовых проектов  и  на  основании  СП 42.133330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», 2016 г.,   СП31 -110 – 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и административных зданий».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кв определяются по СП31 -110 – 2003 г., а общественных и коммунальных потребителей – по  аналогам - ранее разработанным  и новым проектам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием  самонесущих  изолированных проводов  СИП    на железобетонных опорах по  серии  Арх.№Л56-97  и, частично кабельными,  проложенными  в  траншее  на  глубине  0,8 метра  от поверхности  земли.

Общая  длина  проектируемых  питающих  линий  0,4 кВ  составляет  ориентировочно 12,0 км, 10 кВ – соответственно 1,2 км.

Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям приведены в таблицах № 17 и № 18.

таблица № 17. Ожидаемые электрические нагрузки  по проектируемому микрорайону  (кВт)

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | жил., ком-мун. сектор | с/х произ-во | Прочие потребители | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Северный» д.Карламан | 400,0 | --- | 600,0 | 1000,0 |

таблица № 18.  Распределение нагрузок по подстанциям

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели подстанций |
|  |  | Нагрузка | Кол-во трансформаторных подстанций (шт/квт) |
|  |  | кВт | кВА | Всего | в т.ч. новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Северный» д.Карламан | 1000 | 2000 | Киоскового типа ТП | 1 (2х100) 1 (2х400) 1 (2х160) 7 (1х160) |

Общая  трансформаторная  мощность  ---  2440 кВА;

Коэффициент  загрузки  ТП                   ---  0,82.

Молниезащита  жилых,  общественных  и  производственных  зданий  должна  обеспечить  безопасность  населения  и  пожарную  безопасность.

Здания  и  сооружения,  расположенные  на проектируемой территории,  должны  иметь  устройства  молниезащиты,  соответствующие  III  категории.

Способ  защиты,  а  также  перечень  зданий  и  сооружений,  подлежащих  защите  от прямых  ударов  молнии,  следует  определять  в  соответствии  с  РД34.21.122-87 «Инструкция  по  устройству  молниезащиты  зданий  и  сооружений»  и  СО 153 -34.21.122 – 2003 г.

4.3.  КОПЛЕКСНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,  ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И   ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ).

Технические условия по оборудованию проектируемой территории (территории кадастрового квартала 02:31:110603:22 проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан) комплексными сетями связи администрацией МР Кармаскалинский район РБ для настоящего проекта не представлены.

Местонахождение узла доступа связи (КУС) площадью 4 м²  решается и уточняется на следующих этапах проектирования.

Данным проектом намечается  организация комплексных средств  связи на  расчетный срок.

Потребность в средствах  связи принята из расчета до 40 % охвата жилых малоэтажных домов и 100%  административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.  Потребность  в связи  жилого  сектора  определяется  по  желанию  владельцев  жилых  индивидуальных домов.

Для обеспечения на расчетный срок части проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан комплексной связью должен быть выбран на тендерной основе положительно зарекомендовавший себя  поставщик услуг.

Сеть комплексной связи выполняется путем строительства кабельной канализации (оптокабеля) от проектируемого в смежных существующих жилых кварталах д.Карламан узла КУС до проектируемых зданий жилого микрорайона «Северный» по ж/б опорам или подземным кабелям.

Потребность  в оборудовании комплексной связью  проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан сведена  в  таблицу № 19.

таблица № 19.   Расчет потребности в оборудовании комплексной  связью

| №№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, проект. расчетный срок | Потребность (шт.), расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | проектируемые жилые кварталы микрорайона «Северный» и здания общественного назначения | 486 | 80+5* |

* в.т.ч. для средней школы на 120 учащихся- 1 ед. проводной комплексной связи; для  детского сада  на 60 мест – 1 ед.; для отдельно стоящего ТСК – 2 ед, магазина ТПС –  1 ед. проводной комплексной связи;

# 4.4.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 62.13330.2011 актуализированная редакция к СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм.№ 1 и № 2;

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования»;

-  «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г  №870).

Настоящим проектом в генеральном плане д.Карламан предусматривается размещение и развитие нового жилого микрорайона «Северный» в западном направлении от существующей жилой застройки данного населенного пункта.

Согласно предварительному информационному письму Администрации  муниципального района от 29.10.2020 г. № 227  жилая застройка проектируемых кварталов микрорайона «Северный» будет запитываться от межпоселкового газопровода высокого давления (Р=0,6 МПа) Ø89 мм, идущего в северном направлении от территории проектирования вдоль жилой застройки.

Необходимая производительность ГРП, типы газового оборудования, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения проектируемого микрорайона малоэтажной жилой застройки  определяются на последующих стадиях проектирования.

При проектировании данного микрорайона предусмотрена установка ГРПБ для снижения Р-1,2 МПа до Р-0,3 МПа (для соц.объектов) и Р-0,003 МПа (для жилых домов). ГРПБ размещается в восточном  направлении за границами проектирования.

Для расчета нагрузок принят расход газа на один жилой дом G= 5,0 м³/ч.

Расход газа  на 199 жилых домов Q= 995,0 нм3/ч;

Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  для общественных и административных зданий:

- для  отдельно стоящего торгово-сервисного комплекса (ТСК) Q=50,0 нм3/ч.;

- для отдельно стоящего магазина ТПС Q=10,0 нм3/ч.;

- для средней школы  на 120 учащихся  и д/сада на 60 мест Q=71,5 нм3/ч. (котельная 600 кВ от газопровода среднего давления);

Диаметры газопроводов рассчитываются исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Общий расход газа на проектируемый микрорайон «Северный» составит 995,0+50,0+71,5+5,0 = 2121,5 нм³/ч.

Диаметры газопроводов рассчитываются исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Протяженность газораспределительной сети низкого давления по жилым кварталам проектируемого микрорайона «Северный» - ориентировочно - 9,520 км;

газопровода среднего давления до газовой котельной  - 0,346 км;

газопровода высокого давления от межпоселкового г/да до ГРПБ - ориентировочно 0,060 км.

# Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств объекта

Граница охранной зоны:

- газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- проектируемого газорегуляторного пункта – 10 м в радиусе от ГРПБ.

Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Срок эксплуатации стального газопровода составляет 40 лет.

# В качестве топлива принят природный газ с теплотворной способностью 8000 ккал/м³.

Прокладка газопровода низкого давления преимущественно подземная из полиэтиленовых труб .

Изоляция участка подземных стальных  труб - " усиленная" типа "Лиам" по ГОСТ 9.602-2016, надземных труб - два слоя краски,  два слоя грунтовки согласно ГОСТ 14202-89.

Соединение стальных  и полиэтиленовых  труб осуществляется с использованием неразъемного соединения  «полиэтилен-сталь» усиленного типа. Неразъемное соединение укладывается на песчаное основание высотой 10 см и присыпается слоем песка  на высоту не менее 20 см.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода производится  путем установки опознавательных знаков и прокладки сигнальной ленты желтого цвета  с надписью «Осторожно! Газ» вдоль подземного полиэтиленового газопровода. Сигнальная  лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода. Опознавательные таблички устанавливаются на существующие здания, столбы освещения, линии связи и опоры ВЛ-0,4 кВ.

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

В проекте заложено сертифицированное оборудование, материалы и изделия, имеющие  разрешение Ростехнадзора на их применение.

При строительстве конкретного объекта заказчиком-застройщиком должен быть заключен договор с разработчиками проектной документации на осуществление авторского надзора за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность строительства и дальнейшую эксплуатацию объекта.

При пересечении с ВЛ ЛЭП работы необходимо производить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данную ВЛ, ЛЭП (с соблюдением правил техники безопасности и ПУЭ в соответствии с требованиями СНиП12.03.01 ч.1,  СНиП 12.04.02 ч.2).

# 4.5.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями тепла в жилых  кварталах и общественной застройке проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан  являются:

-  жилой сектор (всего 199 малоэтажных индивидуальных жилых домов, из них на первую очередь – 122 жилых дома) -  обеспечивается теплом от собственных автономных АОГВ;

-  средняя школа на 120 учащихся и детский сад на 60 мест – обеспечиваются теплом от собственной автономной газовой блок-котельной;

- торгово-сервисный комплекс (ТСК) – обеспечивается теплом от собственной крышной автономной газовой котельной;

- отдельно стоящий магазин ТПС – обеспечивается теплом от собственного автономного котла АОГВ;

Тепловые нагрузки определены в соответствии с СП 124.13330.2012.

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  –35оС обеспеченностью 0,92 по метеостанции «Архангельское» определена по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

По фактической ситуации и согласованию с заказчиком отопление и горячее водоснабжение проектируемых комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест  приняты от автономной газовой блочной котельной, торгово-сервисного комплекса – от автономной крышной газовой котельной,  отдельно стоящего магазина ТПС -  от автономной системы отопления (котлов АОГВ), вариант – от электрокотлов).

Отопление малоэтажной жилой застройки  предусмотрено от автономных индивидуальных котлов отопления (АОГВ).

Наружные стены зданий и сооружений на последующих стадиях и этапах проектирования принять из современных атмосферостойких облицовочных материалов с эффективным утеплителем.

Крыша в основном чердачная, утеплитель в покрытии минвата «ТЕХНО РУФ» «Кнауф» «Изовер», частично плоская с покрытием из современных рулонных кровельных материалов.

Окна из профиля ПВХ с тройным атермальным остеклением.

Исходные данные для проектирования

# 1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для  разработки проекта

1.2. Исходные данные для проектирования

1.3. Характеристики участка

1.4  Природные условия

1.5. Современное использование территории

1.6. Планировочные ограничения

1.7. Параметры планируемого строительства

1.8. Технико-экономические показатели

Основная часть проекта (утверждаемая часть)   документации «Проекты планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером  02:31:110603:22, расположенной в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)» разработаны ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для индивидуального жилищного строительства. Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 08013000115200000780001 от 16.09.2020 г., заключенным с  Администрацией МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан   и техническим заданием на разработку проектной документации.

Попутно решаются задачи охраны природы, вопросы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для администрации сельского поселения конечной целью данной работы является повышение эффективности управления территорией сельского поселения  и всего, что находится на ней.

Проект планировки территории разработан с учётом:

- Генерального плана сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в ред. от 31.07.2020 г.);

-  Схемы территориального планирования муниципального района Кармаскалинский   район Республики Башкортостан (утверждена решением Совета МР Кармаскалинский район №11-6 от 29.05.2013 г.).

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета Администрации СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года (ред. от 15.10.2020 г.);

- Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан;

- Генерального плана сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ;

- Нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области планировки территории;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2019 г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 211 от 01.08.2016 г.;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Находящиеся на стадии разработки проекты планировок на сопредельных территориях отсутствуют.

# 1.1. Основание для  разработки проекта

-  статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  муниципальный контракт № 08013000115200000780001 от 16.09.2020 г,  заключенный ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с  Администрацией МР Кармаскалинский район РБ;

- Республиканская адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2018 года №1410-р с последующими изменениями согласно Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 08 июня 2020 года № 567-р.

# 1.2. Исходные данные для проектирования

- Технические условия на инженерное обеспечение проектируемой территории, выданные эксплуатирующими организациями МР Кармаскалинский район РБ;

- Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки документа территориального планирования «Проекты планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером  02:31:110603:22, расположенной в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных иысканий (с созданием топографической съемки)». Выполнен в 2020 г. ГБУ РБ «ГКО и ТИ», г.Уфа;

- Топографическая съемка части территории в границах кадастрового квартала 02:31:110603:22 микрорайона «Северный» деревни  Карламан муниципального района Кармаскалинский район РБ. Выполнена в 2020 г. ГБУ РБ «ГКО и ТИ»,  г.Уфа;

# 1.3. Характеристики участка

1.3.1. Планировочная зона

1.3.2. Территориальные зоны

1.3.3. Ориентировочная площадь

1.3.4  Инженерно-геологические условия

Административным центром муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и одновременно административным центром сельского поселения Кармаскалинский сельсовет данного района является село Кармаскалы. Деревня Карламан расположена в 3,1 км юго-западнее села Кармаскалы.

Территория проектирования находится в микрорайоне «Северный», в северном направлении от существующих границ д.Карламан МР Кармаскалинский район РБ, в кадастровом квартале 02:31:110603:22. В соответствии с генеральным планом д.Карламан на территории должны быть предусмотрены малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками и общественная застройка.

Участок свободен от застройки. Транспортная инфраструктура в настоящее время на территории проектирования отсутствует, через территорию проектирования в направлении с юго-запада на северо-восток проходит газопровод высокого давления Ø159 мм и давлением Р=0,6 МПа.

Фактически территория вышеуказанного кадастрового квартала образует проектируемый микрорайон малоэтажной застройки «Северный»,  разбиваемый  под ИЖС.

В настоящее время на проектируемой территории готовятся к размежеванию участки под ИЖС.

Территория проектирования ограничена:

Для западной  (условно на расчетный срок) части проектируемого микрорайона (западнее ГВД) территория ограничена: с северной стороны – пашней; с восточной стороны – охранной зоной межпоселкового ГВД; с южной стороны – естественной ложбиной и пашней; с западной стороны  - пашней.

Для восточной (условно на первую очередь) части проектируемого микрорайона (восточнее ГВД) территория ограничена: с северной стороны – пашней;  с восточной стороны  -  естественным ложбиной, за которой находится существующая жилая застройка; с южной стороны – двумя карстовыми воронками; с западной стороны – охранной зоной межпоселкового ГВД.

Отметки рельефа на территории проектирования  составляют:

- 128,0 – 155,70 м, максимальный перепад высот на территории проектирования составляет 27,7 м.

# 1.3.1. Планировочная зона: жилой микрорайон «Северный» д.Карламан.

# 1.3.2. Территориальные зоны

Согласно действующим Правилам землепользования и застройки СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ определена функциональная зона проектируемой территории:

- жилая зона «ЖМ» – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещения гаражей и подсобных сооружений с приусадебными земельными участками от 0,05 га до 0,20 га;

- зона «ОД» - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (школа и детский сад).

- зона «ПР» - предпринимательская территориальная зона - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (ТСК и магазин ТПС).

- зона «ОПТ» - территориальная зона общего пользования территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы (улицы, проезды, сквер, детские площадки).

- зона «РР» - рекреационная территориальная зона - Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности (для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением – парк отдыха  и спортплощадки).

# 1.3.3. Ориентировочная площадь: площадь освоения всего 48,89 га:

21,5 га – условная западная (на расчетный срок) часть микрорайона «Северный»;

27,39 га  - условная восточная  (на первую очередь)  часть микрорайона «Северный».

# 1.3.4. Инженерно-геологические условия

Согласно результатам рекогносцировки смежно с участком проведения изысканий в южном и юго-восточном направлении обнаружены очаги старых карстовых воронок. Дальнейшее развитие и расширение неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений не наблюдается.  В связи с малоизученностью территории, с учетом выявленных старых карстовых воронок, требуются углубленные геолого-геодезические обследования при размещении ответственных общественных зданий и сооружений (комплекса школы с детским садом,  ТСК).

# 1.4. Природные условия

1.4.1. Характеристика климата

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

1.4.3. Гидрогеологические условия

1.4.4. Инженерно-геологические условия

# 1.4.1. Характеристика климата

При составлении климатической характеристики использованы данные метеостанции «Архангельское»  согласно СП 131.13330.2012 [4].

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,0. Самый теплый месяц- июль со среднесуточной температурой 18,9, самый холодный – январь со среднемесячной температурой -14,3. Годовой абсолютный максимум температуры воздуха достигает 39º, а минимум - 51º.

Средняя сумма осадков за год, по многолетним наблюдениям, составляет 620 мм (190-в холодный период, 430 мм – в теплый период). Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью.

Заморозки начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце мая.

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега наступает в третьей декаде марта - начале апреля, заканчивается в конце апреля.

Максимальная глубина промерзания почвы, раз в 10 лет - 0,63 м; раз в 50 лет - 0,96 м. Ветры преобладают южного и юго-западного направления.

таблица  1.  Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 (0,92) | -44 (-42) |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 (0,92) | -41 (-35) |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -21 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | -51 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 9,8 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 оС | 159 сут. -9,4 оС |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 оС | 210 сут. -6,1 оС |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 оС б | 226 сут. -5,0 оС |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 78 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 75 |

таблица  2.   Климатические параметры холодного периода года

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направления ветра, %, за XII-II/III-IV | 3/6 | 4/6 | 14/11 | 6/8 | 33/21 | 25/20 | 10/16 | 5/11 |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 5,1 | 5,1 | 4,0 | 3,1 |

Средняя скорость ветра, за три наиболее холодных месяца  - 2,9 м/с.

таблица 3.   Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | 1000,8 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,98/0,95 | +26,4/+24,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | +26,6 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | +39 о С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 13,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 72 % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиб. теплого месяца | 56 % |
| Количество осадков за апрель-октябрь | 430 мм |
| Суточный максимум осадков | 43 мм |

таблица 4.   Климатические параметры теплого периода года

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направления ветра, %, за июль-август | 14 | 9 | 17 | 8 | 18 | 13 | 12 | 10 |

Среднее число дней с росой за год - 76

таблица 5.   Средняя месячная и годовая температура воздуха  (оС)

| Месяцы | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оС | -14,3 | -12,9 | -6,2 | +4,8 | +12,8 | +17,4 | +18,9 | +16,7 | +11,2 | +3,6 | -5,0 | -11,2 | +3,0 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 60 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направления, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30.

- Высокие скорости ветра. Максимальное число дней с ветрами средней скоростью 30 м/с и более или порывами ветра 40 м/с и более – 1 день.

- Крупный град. Максимальное число дней с крупным градом (диаметр градин 20 мм и более) – 1 день.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства в МР Кармаскалинском районе РБ относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 210 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна ориентировочно 63 см, раз в 50 лет – 96 см.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

Территория  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой  равнины и относится к неблагоприятным с относительно благоприятными  и условно благоприятным территориям для строительства  из-за распространенного гипсового карста; На северо-востоке и востоке значительные площади заняты низменными долинами р.Белой, и ее притока -Карламан, р.Сим, на западе- р.Уршак с притоком –Узень.

Территория муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан относится к южной части складчатого Урала, в геологическом отношении  район сложен до глубины 60 м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная система представлена аллювиальными и делювиальными образованиями. Аллювиальные отложения включают в себя глинисто-суглинистые разности, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощности до 21 м.

Стратиграфически ниже, на размытой поверхности нижнепермских отложений залегают плиоценовые морские отбразования неогеновой системы. В литологическом отношении эта система представлена желтовато-серыми и желтовато-зелеными, плотными глинами с включением гравия, щебня и дресвы до 25-40%, представленных обломками осадочных пород.

Вскрытая мощность этих отложений достигает 33,6 м, а в некоторых местах полностью отсутствует. Нижнепермский отдел представлен гипсово-ангидритовой толщей с прослоями светло-серых мергелистых глин. Вскрытая мощность пермских пород – 16 м.

В настоящее время на проектируемой территории находится пашня с уклоном в восточном направлении, в южной части территория нахолится небольшая естественная ложбина, заросшая редкими кустарниками, самосевом деревьев и  луговой растительностью.

На границе проектирования в юго-восточной части наблюдаются внешние проявления геодинамических процессов, карстовых воронок и провалов. По результатам опроса местного населения установлено, что локально встречаются старые карстовые провалы, на площадке проектирования в юго-восточной части могут быть обнаружены  опасные геологические и инженерно-геологические процессы и ситуации.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

1)   береговые полосы водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ) –  водоохранная зона речки Карлыман с притоками-ручьями – 100 м;

-  водоохранная зона ручья Березовский с прудом Габикуль на нем – 50 м;

2)   зона охраны водозаборов -  I пояс ЗСО для артезианских эксплуатационных скважин  - 50 м;

3)   зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий (естественная ложбина, делящая территорию проектирования на две части);

4)   участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, закарстованые участки.

Территории, благоприятные для строительства:

- участки на большей части территории проектирования с абсолютными отметками поверхности более 128,0-155,7 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

Современные тектонические процессы

Территория Республики Башкортостан в настоящее время является сейсмически слабо неактивной, однако в сентябре 2018 г. близ восточной границы Республики Башкортостан (Челябинская обл., муниципальный район Катав-Ивановский район) произошло два землетрясения магнитудой 5,5- 5,7 баллов на глубине около 10 км.

Кроме того, в ноябре 2019 г. на границе Республики Башкортостан и Челябинской области произошло два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 2,2 балла произошло в Кизильском районе Челябинской области, в 55 км от г.Баймак и в 18 км от г.Сибай. Второе землетрясение магнитудой 2,5 баллов произошло непосредственно на границе Республики Башкортостан  и Челябинской области, в 65 км от города Учалы.

Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан не представляет сейсмической опасности.

# 1.4.3. Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть сельского поселения в окрестностях д.Карламан представлена речкой Карлыман протяженностью более 37 км, ручьем Березовский с прудом Габикуль на нем и ручьями менее 10 км. Водоохранная зона речки Карламан – 100 м, ручья Березовский и мелких ручьев – 50 м.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики, подземные эксплуатационные скважины служат источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения  местного населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Питание водоносного горизонта в летнюю межень осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

В период интенсивного снеготаяния и обильного выпадения дождей, уровень грунтовых вод может подняться на 0,50- 1,0 м от поверхности земли, а пойма при высоких половодьях может частично затапливаться паводковыми водами.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

# 1.5. Современное использование территории

Сельское поселение Кармаскалинский сельсовет входит в состав МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан и находится в центральной части территории муниципального района. В состав данного сельского поселения  входят следующие населенные пункты: село Кармаскалы,  деревни Аксаково, Алексеевка, Березовка, Карламан, Качеван, Новотроицк.

Административным центром сельского поселения и одновременно районным центром является село  Кармаскалы.

Сельское поселение граничит на юго-востоке с СП Ефремкинский сельсовет, на юго-западе  - с землями СП Старобабачевский сельсовет, на западе – с  землями СП Шаймуратовский сельсовет, на севере – с землями СП Николаевский сельсовет, на востоке – с землями СП Карламанский сельсовет  МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Связь сельского поселения со столицей республики осуществляется по автодороге федерального значения Р-240 «Уфа – Оренбург» и автодороге регионального значения Уфа-Инзер Белорецк (80К-031). Расстояние от населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район до границ Городского округа город Уфа составляет ориентировочно 27,2 км по прямой.

По территории сельского поселения Кармаскалинский сельсовет железнодорожные пути общего пользования Куйбышевской железной дороги не проходят.

Комплексный градостроительный анализ территории с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на прилегающей к д.Карламан территории  перспективную площадку, пригодную для дальнейшего интенсивного освоения.

В настоящее время территория проектирования свободна от застройки и готова к размежеванию на участки для индивидуального жилищного строительства.  Площадь освоения и проектирования микрорайона «Северный» 48,89 га, их них:

27,39 га – условно на первую очередь строительства микрорайона;

21,5 га  - условно на расчетный срок строительства микрорайона.

# 1.6. Планировочные ограничения

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент

1.6.3. Экологический регламент

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.

1.6.3. Экологический регламент: через территорию проектирования в направлении с юго-запада на северо-восток проходит  межпоселковый газопровод высокого давления (Р=0,6 МРа) Ø 159 мм.

# 1.7. Параметры планируемого строительства

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

1.7.2. Жилищное строительство. Население

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

1.7.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

# 1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

Структура улично-дорожной сети и красные линии проектируемого микрорайона «Северный» д. Карламан выполнены в соответствии с ранее разработанным генеральным планом и с учетом существующего положения.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции планируемой территории состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания  жителей на проектируемой и близлежащей территории.

Задачи  разрабатываемого проекта планировки:

- определение параметров планировочной структуры территории;

- определение границ зон  существующего и планируемого размещения  объектов и  коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- определение  плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений  по размещению объектов различного назначения и  транспортных узлов;

- определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории;

- определение территорий общего пользования;

- уточнение  границ территориальных зон «Градостроительного регламента»;

- уточнение  транспортных связей  между жилыми кварталами данного микрорайона.

В разработку проекта планировки входят территории жилой и общественной зон, инженерной и транспортной инфраструктуры, парковой зоны.

Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение намечаемых улиц.

Ориентировочное местоположение общественных зданий и сооружений определено в соответствии с ранее разработанным генеральным планом сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан, генеральным планом д.Карламан и с учетом предложений  главного архитектора МР Кармаскалинский район РБ.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция   проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- природные и инженерно-геологические условия, в том числе наличие в южной и юго-восточной части проектируемой территории выраженной ложбины (сбор и сток талых вод);

- наличие на границе проектирования в юго-восточной части выраженных карстовых воронок;

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

- функциональное зонирование территории;

- очередности освоения территории;

При рассмотрении этих факторов определены функциональные зоны проектируемой территории:

жилая зона «ЖМ» – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещения гаражей и подсобных сооружений с приусадебными земельными участками от 0,05га до 0,20га;

- зона «ОД» - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (школа и детский сад).

- зона «ПР» - предпринимательская территориальная зона - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (ТСК и магазин ТПС).

- зона «ОПТ» - территориальная зона общего пользования территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы (улицы, проезды, сквер, детские площадки).

- зона «РР» - рекреационная территориальная зона - Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности (для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением – сквер отдыха  и спортплощадки).

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Красные линии проектом планировки и проектом межевания территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Красные линии разработаны для новых внутриквартальных улиц.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, павильонов на остановочных пунктах  общественного транспорта).

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красных линий и границ соседних участков в целях определения места допустимого размещения зданий установлен Правилами землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 2016 г., нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в соответствующем разделе СП 42.13330.2016.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельных участках следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

# 1.7.2. Жилищное строительство. Население

Проектом предлагается застройка территории в соответствии требованиям градостроительного регламента к зоне «ЖМ».

Тип застройки определен из расселения населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах ориентировочно средней общей площадью 73,2 м² на один дом (расчетно 2,44 х 30 м²/чел = 73,2 м² общей площади/дом на расчетный срок).

Всего на расчётный срок предлагается построить 14,580 тыс.м² общей площади жилых домов в  199 жилых усадебных домах).

На свободной от застройки проектируемой территории всего предлагается размещение малоэтажных индивидуальных жилых домов на 199-ми земельных участках в 17-ми жилых кварталах, из них на первую очередь 122 земельных участка в 10 жилых кварталах, на расчетный срок 77 земельных участка в 7 жилых кварталах. (Приусадебные участки ориентировочно от 850 м² до 1759 м², в среднем по 1200 м². Дома  этажностью - 1-2 этажей).

Проектом предлагается к размещению (нумерация по микрорайону сквозная)

- на первую очередь:

- в жилом квартале  № 1 площадью 0,152 га  17 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 1 – 17);

- в жилом квартале  № 2 площадью 0,152 га 15 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 18 – 32);

- в жилом квартале  № 3 площадью 2,65 га 10 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 33 – 42) и  общественно-деловая застройка – ТСК (ЗУ № 43 на площади  0,436 га)

- в жилом квартале  № 4 площадью 1,04 га 13 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 44 – 56);

- в жилом квартале  № 5 площадью 1,04 га 13 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 57 – 69);

- в жилом квартале  № 6 площадью 0,926 га 6 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 70 – 75) и рекреационная зона – сквер отдыха с площадкой для воркаута (на площади 4,306 га);

- в жилом квартале № 7  площадью  1,95 га 13 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 76-88);

- в жилом квартале № 8  площадью  1,66 га 14 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 89-102);

- в жилом квартале № 9  площадью  2,40 га 18 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 103-120);

- в жилом квартале № 10  площадью  2,40 га 3 земельных участка под ИЖС (ЗУ № 121-123) и общественно-деловая застройка – магазин ТПС (на площади 0,12 га, ЗУ № 124);

- на расчетный срок:

- в жилом квартале № 11  площадью 2,10 га 7 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 125-131);

- в жилом квартале № 12  площадью  2,52 га  7 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 132 – 138);

- в квартале № 13 общественная застройка – комплекс СОШ на 120 учащихся с детским садом на 60 мест (на площади 0,707 га ЗУ № 139);

- в жилом квартале № 14 площадью 2,10 га 10 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 140- 149);

- в жилом квартале  № 15  площадью 1,47 га 11 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 150 – 160);

- в жилом квартале  № 16  площадью 1,354 га 18 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 161 – 178);

- в жилом квартале  № 17  на площади 1,8 га 18 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 179 – 196);

- в жилом квартале  № 18 площадью 1,44 га 6 земельных участков под ИЖС (ЗУ № 197 – 202);

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 30,0 м²/чел.

Общая предполагаемая численность населения на проектируемой территории на расчетный срок составит  486 человек, из них 298 чел. – на первую очередь.

Существующее население деревни Карламан составляет  584 человека.

Проектируемое население:

-  на первую очередь - ориентировочно  122 участка х 2,44* = 298 чел.;

- на расчетный срок - ориентировочно 77 участков х 2,44* = 188 чел.

Итого суммарно в микрорайоне «Северный» ожидается населения  298+188 =  486 чел.

*при коэффициенте семейности, равном 2,44* (количество проживающего населения на 01.10.2020 г. в д.Карламан – 584 чел.; ориентировочное количество семей – 239 - по данным администрации СП Кармаскалинский сельсовет).

Общая численность населения всего в деревне Карламан, с учетом проектируемого микрорайона «Северный»,  составит на расчетный срок  584+298 + 188  = 1070 чел.

В настоящее время проектируемая территория  готовится к размежеванию для использования под индивидуальное жилищное строительство (на свободной территории предлагается размещение малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами).

На момент проектирования (на 01.10.2020 г.) в д.Карламан, согласно данным администрации СП,  проживает постоянного населения  584 чел.

таблица 6.  Объемы жилищного строительства

(проектируемый  микрорайон «Северный», д.Карламан, на расчетный срок)

| номер участка по проекту планировки | территория, га | общая площадь жилого фонда, тыс.м². | количество участков, шт. | расчетное население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые участки в микрорайоне «Северный» | 48,89 | 14,580 | 199 | 486 |
| Итого: | 48,89 | 14,580 | 199 | 486 |

# 1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения включает объекты районного (эпизодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневного обслуживания).

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания районного значения (при необходимости) производится  в соответствии с рекомендациями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г. на расчётную численность населения всего населенного пункта Карламан.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведён по региональным нормативам градостроительного проектирования  (в ред. 2016 г.), и составляет 35* мест на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях (ДОУ) и 100* учащихся на 1000 человек в общеобразовательных школах.

* При необходимости данный расчет может быть откорректирован и пересчитан с учетом фактического наполнения ДОУ и СОШ в местной системе учреждений образования.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения произведён в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений»  на расчётную численность всего села с учётом радиусов пешеходной и транспортной доступности. Расчёты сведены в таблицу № 7.

Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

таблица 7.  Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания**

(проектируемый  микрорайон «Северный», д.Карламан)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Обеспечен-ность на 1000 жит. (мин.) | Требуется на 1070** чел | Принято проектом | Проект. террито рия, га | Размеща ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население проект. | чел. |  | + 486 |  |  |  |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 35* | 38* | 60 | > 0,24 | проектир. комплекс детского сада со школой |
| 2 | Общеобразователь- ная школа | 1 учащ. | 100* | 107* | 120 | > 0,60 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения (учреждения доп. образования) | 1 учащ. | 80 % от общего числа детей 5-18 лет | ~ 86 | 96 | - | при проект. СОШ |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Аптека | объект на 6,2 тыс. чел./м² торг. пло щади | 0,16 / 14 | - / 15,0 | - / 15,0 | - | Аптеч. пункт в составе ФАП |
| 5 | ФАП /СВА | 1 объект | 1 / - | 1 / - | - | нет инф. | сущ.мед. учрежде ния |
| III Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 6 | Территория физкуль турно-спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 0,75-0,96 | 0,62 | - | проект при СОШ |
| 7 | Спортивный зал общего пользования | м² площ. Пола зала | 70 | 74,9 | 540 – в СОШ; 60 – в ТСК | - | в проект. СОШ+ ТСК -60 |
| IV Учреждения культуры и искусства |
| 8 | помещения для культурно-досуго- вой деятельности (сельский клуб) | м² площади пола | 50 (миним.) | 53,5 | - | нет инф. | реконст. существ. СК |
| V Торговля и общественное питание |
| 9 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. площ. | 300 | 321,0 | 276,0 | ТСК-0,436; маг-н ТПС – 0,12 | в составе ТСК– 166 м²; в маг. ТПС 110 м²; (проект.) |
| 10 | Предприятие общественного питания | 1 пос. место | 23 | 25 | 25 | 0,2 | в составе ТСК (проект.) |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11 | Предприятия бытово го обслуживания населения | 1 рабочее место | 7 | 8 | 8 | 0,15 | в составе ТСК (проект.) |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 12 | Филиал банка | опер.место на 1-2 тыс. чел. | 0,5 | 1 | 1 | 0,05 | в сост.ТСК (проект.) |
| 13 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-2,0 тыс.чел. | 1 | 1 | - | нет инф. | существ. |

* при необходимости данный расчет может быть откорректирован и пересчитан с учетом фактического наполнения ДОУ и СОШ в местной системе учреждений образования.

** расчет в том числе и на население в существующих смежных жилых кварталах в восточном и юго-восточном направлении от территории проектирования, а так же в проектируемых на перспективу жилых кварталов в юго-западном направлении от территории проектирования.

Проектом предусмотрено размещение недостающего количества учреждений и предприятий

обслуживания населения  в проектируемой на первую очередь жилой застройке в жилых квар

талах в восточной части территории проектирования.

В настоящее время в  населенном пункте Карламан СП  Кармаскалинский сельсовет  МР

Кармаскалинский район РБ функционируют:

-  МОБУ средняя общеобразовательная школа на 75 учащихся в т.ч. спортзал;

- сельский клуб на 150 мест с библиотекой ориентировочно на 3,00 тыс.томов/1 чит.место;

- 3  действующих магазина ТПС общей торговой площадью ориентировочно 45 м²;

-  отделение связи;

- ФАП (в здании школы);

-   мечеть;

- парк Победы (рекреация);

- спортивное ядро (ориентировочно 0,2 га).

на проектируемой территории микрорайона «Северный» предложено размещение:

- комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест (в западной части проектируемой территории, площадь освоения: - 0,707 га, проект повторного применения,  свой медпункт и стоматологический кабинет в составе СОШ);

- торгово-сервисного комплекса (ТСК), в состав которого входят: магазины ТПС общей торговой площадью 166 м², крытый спортзал площадью 60 м²; предприятие общественного питания (кафе) на 25 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания населения на 8  раб.мест; филиал банка; (в  жилом квартале № 3, площадь освоения – 0,436 га);

- отдельно стоящего магазина ТПС торговой  площадью 110,0 м² (в квартале  жилой застройки № 10, площадь освоения – 0,12 га);

-  рекреационная зона – сквер отдыха площадью 0,76 га (в восточной части жилого квартала № 6)..

таблица 8. Экспликация проектируемых зданий и сооружений общественного назначения

| № на плане | Наименование и обозначение | Размещение | этажность | кол-во зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лит. 1 | ТСК | Квартал № 3 | 2 | 1 |
| лит. 2 | Магазин ТПС торг. площ.110 м² | Квартал № 10 | 1 | 1 |
| лит.3 | Комплекс средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест | Квартал № 13 | 2/3 | 1 |

Действующие старая  школа на 75 учащихся, магазины ТПС, отделение связи, ФАП  и другие объекты соцкультбыта расположены в существующей части деревни Карламан  в кварталах жилой застройки. В настоящее время их мощности не достаточны для удовлетворения потребностей местного населения. Часть предприятий и учреждений обслуживания населения расположена в приспособленных помещениях и зданиях.

При размещении в проектируемом микрорайоне «Северный»  комплекса средней школы на 120 учащихся и детского сада на 60 мест, а так же торгово-сервисного комплекса  и магазина ТПС  нехватка мощностей дошкольных и общеобразовательных учреждений и объектов социально-культурного обслуживания местного населения будет компенсирована, и совокупная мощность объектов обслуживания  будет соответствовать нормативной.

Проезды и пешеходные дороги на пути к существующим зданиям частично имеют удобные подъезды и подходы. Внутриплощадочные проезды и площадки территорий существующих общеобразовательных учреждений и проектируемых объектов общественного назначения  приняты с асфальтобетонным покрытием.

Свободные от застройки и покрытий места участка засеваются посадкой деревьев и кустарников, газоны засеваются многолетними травами (без внесения чернозема).

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ запроектирована в соответствии с классификацией, предусмотренной генеральным планом и техническими условиями и с учетом сложившейся (существующей) улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ выполнена в соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г.

# Организация пешеходного движения

На проектируемой территории в соответствии с нормативной документацией предусмотрено устройство пешеходных дорожек шириной 1,5 м.

На участках пути движения пешеходов с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограниченной разметки пешеходных путей движения (пешеходных «зебр»). Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

Запроектированные улицы и тротуары составляют цельную систему пешеходных связей, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении независимо от транспортного движения.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Хранение легковых автомобилей производится на участках собственников земельных участков.

Для кратковременной стоянки автомобилей у общественных зданий всего предусмотрено 35 машиномест,  в т.ч. у комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест  - карман-наполнитель на 9 автомобилей,  у торгово-сервисного комплекса (ТСК) – на 20 автомобилей, у отдельно стоящего магазина ТПС – на 6 автомобилей. У рекреационной зоны (сквера в квартале № 6) – машиноместа не предусмотрены.

По нормативам выделены машиноместа для автомобилей инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

таблица 9.   Классификация проектируемых улиц  и проездов

| № п/п | Классификация улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров м | Длина проезжей части км | Кол-во полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улицы и проезды в проектируемой жилой застройке микрорайона «Северный»: |
| 1 | улица № 1 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,399+0,159+0,085 | 2 |
| 2 | улица № 2 (проектир.) | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,368 | 2 |
| 3 | улица № 3 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,417 | 2 |
| 4 | улица № 4 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,424 | 2 |
| 5 | улица № 5 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,313 | 2 |

| 6 | улица № 6 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,070 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | улица № 7 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,486 | 2 |
| 8 | улица № 8 (проектир.) | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,032 | 2 |
| 9 | улица № 9 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,024 | 2 |
| 10 | улица № 10 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,733 | 2 |
| 11 | улица № 11 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,122 | 2 |
| 12 | улица № 12 (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,148 | 2 |
|  | итого: |  |  |  |  | 12,849 |  |

1.7.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных  групп населения (МГН) по проектируемой территории с учетом требований действующих нормативов.

На участках пути движения посетителей с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограничительной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения, в местах перепада отметок на путях движения МГН и во входной группе  объектов обслуживания населения обустроены пандусы.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8 м. Пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках запроектированы по следующим параметрам – продольный уклон – 5%. Поперечный уклон – 1-2%. Съезд с тротуара предусмотрен с увеличением продольного уклона до 10 % на протяжении 10 м. Полоса движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках предусмотрена с левой стороны на полосе пешеходного движения.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

При выполнении благоустройства, в том числе сопряжения тротуаров и внутриквартальных проездов, необходимо руководствоваться нормативными требованиями СП 59.13330.2016 (актуал. редакция СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.  Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»,  СП 31-102-99 (актуал. редакция 2018 г.), СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99, а так же СП 1.13130.2009.

Таким образом, проектом предусмотрены все условия безопасного пути движения к местам целевого посещения, а главное удобство и комфорт среды для инвалидов и маломобильных  групп населения.

# 1.8  Технико-экономические показатели

таблица 10.  Технико-экономические показатели

(проектируемый  микрорайон «Северный» в д.Карламан )

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га |  | 48,89 |
|  | - жилых зон | га |  | 29,79 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га |  | 7,08 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 0,76 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 11,26 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения (проектируемая) | тыс.чел |  | 0,486 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 9,94 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м² общ. площ. домов |  | 14,580 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² общ. площ. домов |  | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² общ. площ.домов |  | 14,580 |
| 4 | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 4.1 | Образовательные учреждения | учащихся |  | 120 |
| 4.2 | Дошкольные организации | мест |  | 60 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, здравохранения, спортивно-физкультурные сооружения |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | посад. мест |  | 25 |
| 5.2 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. пл. |  | 276,0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  | 8 |
| 5.4 | Аптечный пункт | м² торг. пл. |  | существ. |
| 5.5 | Спортивный зал (крытый) | м² площ.пола |  | 60,0+540 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 12,849 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 12,849 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 8,994 |
| 6.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест |  | 35 (+199 (на приусад. участках) |
| 7 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 7.1 | Водопотребление - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,3589 |
| 7.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 10,2 |
| 7.3 | Водоотведение - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,340 |
| 7.4 | Протяженность сетей канализации (расч..срок) | км |  | 9,4 |
| 7.5 | Ожидаемые электрические нагрузки (общие) | кВт |  | 1600 |
| 7.6 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | 1,2 |
| 7.7 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 12,0 |
| 7.8 | Расход газа | нм³/ч |  | 2121,5 |
| 7.9 | Протяженность газопровода низкого давления | тыс.м |  | 9,520 |
| 7.10 | Протяженность газопровода среднего давления | тыс.м |  | 0,346 |
| 7.11 | Протяженность газопровода высокого давления | тыс.м |  | 0,060 |
| 7.12 | Расчет потребности в оборудовании комплекс- ной связью | Точек подклю чения комплекс ной связи |  | 80 +5 |
| 8 | Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Количество твердых коммунальных отходов (на проектируемую часть) | тыс.тонн/год |  | 0,852 |

# 2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1  Характеристика воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

2.2  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

2.3  Санитарная очистка территории

2.4  Охрана земель

2.5. Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

2.6  Шумовое воздействие

Негативное воздействие намечаемых к строительству объектов на природные системы складывается от системы обеспечения жизнедеятельности (образование отходов жизнедеятельности, коммунальные стоки), а также от автотранспорта, предприятий обслуживания и торговли.

Предлагаемые в проекте мероприятия по охране окружающей среды направлены на снижение и предупреждение негативного воздействия на природные системы.

Мероприятия по охране окружающей среды решаются архитектурно-планировочными, техническими и организационными методами.

# 2.1. Характеристика воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

# Состояние воздушного бассейна.

Состояние воздушного бассейна МР Кармаскалинский район РБ представлено по данным государственного доклада «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2018 году».

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные предприятия II-V класса опасности.

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории сельского поселения, а так же от автомототранспортных средств.

По данным постов наблюдений ФГБУ «Башкирское УГМС» в МР Кармаскалинский район РБ индекс загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий, Экологическая ситуация на территории муниципального образования Кармаскалинский район РБ является удовлетворительной.

В целом в течение года на территории Республики Башкортостан преобладали метеорологические условия, способствующие накоплению вредных выбросов в атмосфере.

Увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 9% к уровню 2017 года объясняется увеличением объемов производства продукции.

В 2018 году также произошло увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. Это объясняется увеличением количества автотранспорта в Республике Башкортостан.

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих веществ в атмосферу составило в среднем 0,218 т.

Республиканский парк автомототранспортных средств по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) по РБ на 01.01.2019 составил 1623735 единиц.

На территории сельского поселения Кармаскалинский сельсовет имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное и мясное скотоводство, зерновое  направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны. Данные санитарно-защитные зоны не затрагивают территорию проектирования.

# Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды. Водные объекты в окрестностях деревни Карламан  сельского поселения Кармаскалинский сельсовет представлены речкой Карлыман протяженностью более 37  км, ручьем Березовский с прудом Габикуль на нем и ручьями менее 10 км.

На современное состояние водных объектов оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы, соответственно неорганизованные сбросы жилого сектора попадают в водные артерии, сильно  их загрязняя.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используется колодезная вода (с глубиной колодцев до 10 м), а так же артезианские скважины.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения вокруг скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны водозаборов (ЗСО) со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора – зона строгого режима вокруг скважин принята 50 м, 2 пояс зоны санитарной охраны водозабора – это зона строгого режима вокруг скважин, равная  200 м.

# 2.2.  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

# Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, а береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 02.08.2019, с посл. изм.).

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории проектирования  от водоема (озера) следующие: ширина водоохраной зоны 50 м, ширина прибрежной защитной полосы 40 м, ширина береговой полосы 5 м.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

# 2.3.  Санитарная очистка территории.

Согласно действующей Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г.№ 61 (в ред. Постановления Правительства РБ от 31.05.2017 г.№ 251), порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага, пластик и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В 2018 году в Российской Федерации принято решение о запуске Национального проекта «Экология». В рамках данного национального проекта планируется запуск трех федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».

# Проект «Чистая страна»:

Цели проекта «Чистая страна» (паспорт данного проекта утвержден протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12):

1) уменьшение экологического ущерба, причиняемого захоронениями ТКО;

2) снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического ущерба (загрязненные территории, в том числе бесхозные, образованные в результате прошлой хозяйственной деятельности);

3) создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.

Срок реализации данного проекта – с января 2017 года по 2025 год (включительно).

Мероприятия по санитарной очистке территории проектируемого микрорайона «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза отходов специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок до конца 2024 г. с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

По данным Администрации СП Кармаскалинский сельсовет на территории сельского поселения несанкционированных свалок ТКО нет.  Стихийно возникающие свалки ТКО должны быть ликвидированы незамедлительно, земля под ними - рекультивирована.

По данным администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет на 01.10.2020 г. на территории сельского поселения на земельном участке с кадастровым номером 02:31:110602:31 )  находится действующий скотомогильник типа «яма Беккари» (расположен на удалении ориентировочно 1,252 км от границы участка проектирования).

В настоящее время вывоз ТКО осуществляется на действующий полигон ТКО, расположенный в южном направлении от земельного участка с  кадастровым номером 02:31:110602:37 слева от автодороги, ведущей в из д.Карламан в с.Кармаскалы  МР Кармаскалинский район РБ. Санитарно-защитная зона от существующего полигона ТКО составляет 1000 метров.

Сбор и вывоз коммунальных отходов с территории сельского поселения и, в частности,  д.Карламан с 1 января 2019 года осуществляет местный подрядчик назначенного ответственным региональным оператором по сбору и вывозу отходов по первой (центральной) зоне Республики Башкортостан  МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»  (г.Уфа, ул.Малая Гражданская, 35, тел.223-43-83)

Сбор ТКО в д.Карламан осуществляется с нескольких мусорных контейнерных площадок на основных улицах населенного пункта. Администрацией СП планируется увеличение числа  площадок для сбора отходов.

На период расчетного срока сбор и вывоз ТКО для утилизации в проектируемой части населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет должен так же осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах назначенным оператором МУП «Спецавтохозяйство..» (ГО г.Уфа) на зарегистрированный в ГРОРО  полигон ТКО около н.п. Прибельский СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ и предусмотренный «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480.

Кроме того, в проекте предусматривается размещение стационарного пункта сбора вторично-материальных ресурсов (ПСВС) в существующей жилой застройке д.Карламан в его границах. Место установки ПСВС  в графической части проекта не показано в связи с его удаленностью от участка проектирования.

Организация полигона ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), в т.ч.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора и обработки отходов для вторичного использования;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

В задачи санитарной очистки проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан  входят:

-  сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территорий освоения;

-  сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих централизованной канализации;

-  уборка улиц и площадок.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через  1-2 дня.

Жидкие отходы из зданий общественного назначения поступают на автономные замкнутые очистные сооружения типа Топас («Топаз»), где проходят полную биологическую очистку; жидкие отходы из жилых зданий поступают в водонепроницаемые выгреба типа «шамбо», далее по мере наполнения выгребов, вывозятся на сливную станцию или на поля ассенизации (фильтрации).

С 01 января 2019 г., согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2018 г. № 642, утверждены новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан – 298,9 кг/чел.в год ТКО в малоэтажной жилой застройке.

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по проектируемой части деревни Карламан (микрорайон «Северный»), с учетом нормы накопления отходов на 1 жителя,  составит:

| коммунальные отходы | расчетный срок |
| --- | --- |
|  | количество жителей тыс. чел | норма накопления, кг/чел | количество отходов, тыс.тонн в год |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 0,486 | 298,9 | 0,1453 |
| Жидкие отходы | 0,486 | 2 | 0,972 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей | 10,1 га (14,428х0,007) | 5 | 0,505 |
| Всего (без учета жидких отходов) |  |  | 0,8520 |

# Морфологический состав ТКО

(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0

отходы коммунальные твердые)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,8520 тыс.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,213 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,3238 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,0085 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,0170 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,0426 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0170 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0,0340 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,0170 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,0170 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,0170 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,0170 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,0852 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,0426 |
| Итого: |  | 0,8520 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Согласно требованиям части 8 ст.12 Федерального закона « 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах  производства и потребления» некоторые виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, не подлежат захоронению.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйства включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

# Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет 0,8520 тыс.тонн/год х 5% = 0,0426 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части деревни. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

# Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

# Селекционный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория полигона ТКО принята из расчета 0,02-0,04 га на 1 тыс. тонн отходов в год.

Площадь полигона ТКО на годовое накопление мусора составит: 0,8520 тыс.тонн/год х 0,02 га = 0,0170 га.

На расчетный период реализации генерального плана потребуется территории 0,0170 га х 20 лет = 0,34 га до 2040 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории,  необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

# Мероприятия по санитарной очистке территории:

Удаление мусора централизованно с территории населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  в настоящее время осуществляется местным подрядчиком назначенного оператором РО МУП «Спецавтохозяйство» (ГО г.Уфа) .

# Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов для проектируемой части д.Карламан составит:

852 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,2367 тыс.м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора для проектируемой части  д.Карламан  составит:

852 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 4,047 тыс.м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

# Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность выво за отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| проектируемая часть д.Карламан (микрорайон «Северный») | 486 | 4283,7 | 4047,0 | 236,7 | 55,4 | 1,13 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 61 | 1 |  |

*На территории проектирования предусмотрены  площадки (ориентировочно 10  ед., до 5-ти контейнеров на каждой площадке) для сбора ТКО (с асфальтобетонным покрытием).

Для вывоза отходов требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта.

# Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать землю под существующими свалками ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

# 2.4.  Охрана земель

В целях снижения отрицательного воздействия на состояние земельных ресурсов в процессе строительства и освоения земель  необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строгое соблюдение границ территории земельного участка и всех принятых проектных решений;

- использование исправной строительно-монтажной техники;

- осуществление заправки техники ГСМ на стационарных автозаправочных станциях;

- оснащение участков производства работ инвентарными контейнерами для строительных и коммунальных отходов;

- сбор и регулярный вывоз всех образующихся строительных и коммунальных отходов;

-  транспортировка и хранение сыпучих материалов исключительно в герметичных контейнерах.

В части охраны окружающей среды  одной из наиболее приоритетных задач является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и хранения отходов.

Согласно № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасны для окружающей среды.

Подрядчик должен постоянно содержать место строительства под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза. Строительный мусор должен храниться только в специально отведенных местах размещения отходов. Точно так же отходы при производстве земляных работ должны правильно храниться во время проведения работ, чтобы не было опасности попадания их в водоемы под действием дождя или поверхностного стока, а также во избежание пылеобразования в сухие периоды. До начала производства работ должны быть согласованы места размещения отходов строительства.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасной транспортировки и размещения всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды в любом отношении, или ущербу для здоровья людей или животных. Запрещен сброс любых неочищенных стоков и отходов в поверхностные водоемы или на окружающий ландшафт.

Утилизацию отходов следует производить на полигон ТКО специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору и утилизации отходов.

# Сжигание отходов запрещено!

Относящиеся к малоопасному классу (4 и 5 класс опасности) строительные отходы и строительный мусор, которые невозможно использовать повторно, а также коммунальные отходы, образующиеся в ходе строительства, временно хранятся в специально отведенных местах в закрытых контейнерах, расположенных на территории строительных площадок. Далее по мере накопления они вывозятся на полигон ТКО.

# 2.5. Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

В период строительства в атмосферный воздух загрязняющие вещества могут выделяться при следующих процессах:

- при использовании сварочного агрегата;

- при покрасочных работах;

- при работе двигателей строительно-монтажной техники;

- при погрузо-разгрузочных работах.

В целях снижения загрязнения атмосферы при работе строительных машин оксидами углерода, оксидами азота и сажей, согласно Постановлению Правительства РФ № 83 от 6.02.2002 г. «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие технических нормативов выбросов опасных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» рекомендуются следующие мероприятия:

-  проведение регулярных проверок автотранспорта на соответствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

-  регулировка в рабочих механизмах  системы питания форсунок;

- применение  специальных присадок к топливу;

- перевод (по возможности) двигателей на газовое питание.

Весь парк машин и механизмов должен находиться в исправном состоянии, соответствовать требованиям государственных стандартов на соответствующие типы машин и эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и правилами эксплуатации.

Заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта и мобильных строительных машин должна производиться на производственной базе, остальные строительные машины и механизмы    должны     заправляться   на    месте   производства    работ  с  помощью  топливозаправщика  с соблюдением мероприятий, обеспечивающих сохранность окружающей среды от загрязнения. Допускается использовать топливо, прошедшее соответствующую сертификацию.

# 2.6.  Шумовое воздействие

При производстве строительных работ шум является основным фактором физического воздействия. Источниками шума при производстве строительных работ являются движущиеся части строительных машин и механизмов, работающие двигатели автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы. Учитывая, что шумовое загрязнение пространства на период строительства объекта не является постоянным, а ограничено сроками строительства, можно считать его условно допустимыми при выполнении ряда мероприятий:

- производство строительных работ с применением машин и механизмов с уровнем шума выше 65 дБА будет осуществляться только в дневное время с 9-00 до 17-00;

- необходим регулярный технический осмотр и регулировка работы машин и механизмов;

- ограничение зоны складирования строительных материалов и размещение производственных бытовок для рабочих пределами отвода земельного участка.

Санитарными нормами установлен  максимальный уровень шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала тракторов, строительно-дорожных машин и других аналогичных машин - 80 дБА.

Шум, создаваемый в процессе строительства, образуется локальными различными источниками разной звуковой мощности. Наиболее мощные строительные машины и механизмы, используемые при работах по строительству корпуса, имеют следующие предельные значения уровня шума:

бульдозер - 82-91 дБА;

экскаватор - 85-92 дБА;

автосамосвалы - 90 дБА.

При наличии нескольких источников суммарный уровень шума определяется путем увеличения уровня шума от максимального источника на определенную величину, характеризующую разность между большим значением и последующим.

Технологическая схема организации строительных работ должна иметь рассредоточенный линейный характер, чтоб увеличение предельных значений уровня шума от машин не превышало санитарных норм.

# 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

# 3.1 Схема планировочной организации земельного участка.

# 3.1.1 Общие сведения об улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для  движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. Геометрические параметры поперечного профиля проектируемых дорог назначены согласно СНиП 2.07.01-89*.

Улицы запроектированы из условия оптимального, удобного и бесперебойного обеспечения транспортной связью жилых кварталов и общественной застройки на проектируемой территории.

Проект на строительство улично-дорожной сети предусматривает следующие мероприятия: отсыпка земляного полотна; строительство искусственных сооружений; перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода; устройство дорожной одежды; укрепительные работы и обстановка дороги по нормативам для улиц в жилой застройке.

# Экспликация улиц и проездов представлена в таблице № 14.

таблица 14.  Экспликация улиц и проездов

| Классификация улиц | Площадь покрытий, га | Показатель, км | ширина в крас ных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- |
| улица № 1 (проектир.) | 0,478 | 0,683 | 25,0 |
| улица № 2 (проектир.) | 0,132 | 0,189 | 25,0 |
| улица № 3 (проектир.) | 0,188 | 0,268 | 25,0 |
| улица № 4 (проектир.) | 0,200 | 0,286 | 25,0 |
| улица № 5 (проектир.) | 0,602 | 0,86 | 25,0 |
| улица № 6 (проектир.) | 0,441 | 0,63 | 25,0 |
| улица № 7 (проектир.) | 0,547 | 0,781 | 25,0 |
| улица № 8 (проектир.) | 0,599 | 0,855 | 25,0 |
| улица № 9 (проектир.) | 0,505 | 0,722 | 25,0 |
| улица № 10 (проектир.) | 0,592 | 0,845 | 25,0 |
| улица № 11 (проектир.) | 0,533 | 0,762 | 25,0 |
| улица № 12 (проектир.) | 0,652 | 0,932 | 25,0 |
| итого: | 8,994 | 12,849 |  |

При разработке данного раздела предусмотрены мероприятия, направленные на снижение стоимости строительства и уменьшения воздействия на окружающую среду:

-  снятие почвенно-растительного грунта с полосы отвода  в пределах красных линий со складированием его в штабели и вывозом для дальнейшего использования при укрепительных работах, рекультивации временно занятых земель и засыпки пониженных мест;

-  устройство дорожной одежды;

-  расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направления линий стекания поверхностных вод;

-  устройство водопропускных труб, для пропуска паводковых и ливневых вод под проезжей частью улиц и исключающих заболачивание прилегающей территории;

-  перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода.

# 3.1.2. План улично-дорожной сети

Привязка начала и конца улиц, а также пересечения осей дорог на примыканиях и пересечениях выполнена в системе координат МСК-02.

Водоотвод обеспечен естественным уклоном местности, при необходимости устанавливаются водопропускные трубы. Вдоль всех улиц (вдоль обочин дорог) необходимо устройство водоотводных канав открытого типа для сбора и вывода ливневых и талых вод за пределы территории освоения.

Из проектируемого микрорайона предусмотрен 1 выезд в восточном направлении (улица  № 2).

# 3.1.3. Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

Задача использования существующего ландшафта, а также мероприятия по озеленению и благоустройству отведенной для освоения территории, принятые в настоящем проекте планировки, соответствуют ранее разработанным решениям генерального плана. Откорректировано благоустройство кварталов, измененных в процессе проектирования.

В создании гармоничной застройки на проектируемой территории важная роль принадлежит ландшафту. Территория, отведенная под освоение,  имеет ровный спокойный рельеф на преобладающей площади с уклоном в восточном направлении, в южной части в естественной ложбине местами имеется небольшой самосев лесных пород деревьев.

Активную роль в обогащении архитектурного облика застройки жилого микрорайона «Северный» д.Карламан призвана играть растительность - деревья, кустарники, цветы, трава, все размещенные в районе проектирования зеленые насаждения независимо от их функционального назначения (парковая зона (сквер) в восточной части территории, территории комплекса школы и детского сада, ТСК, магазина ТПС, так же озеленение вдоль центральной улицы, детских площадок, озеленение приусадебных участков и т.д.).  Все они  используются для формирования окружающей человека природной среды, обогащения архитектурно-планировочной композиции застройки.

Зеленые участки и пешеходные аллеи в жилых кварталах призваны сделать среду обитания местных жителей более комфортной.

Все улицы жилого микрорайона «Северный» связаны  с  центральной (главной) улицей № 8 поперечными улицами № 1, 2, 3, 4, 5.   Вдоль улиц производится посадка смешанных пород трехгодовалых деревьев согласно принятому поперечному профилю. Посадка кустарника производится траншейным способом.

Для противоэрозионной защиты откосов насыпей и рекультивируемой территории от погодно-климатических факторов проектом предусмотрено их укрепление почвенно-растительным грунтов с посевом семян культурных трав из расчета 120 кг/га. Плотный травяной   покров обеспечивает устойчивость откосов от эрозии и распространения сорняков.

Остатки почвенно-растительного грунта могут использоваться для засыпки пониженных мест на территории участков, либо вывозятся по решению заказчика на пониженные участки территории.

В парковой зоне (сквере), разбиваемой за земельными участками под ИЖС в квартале № 6,  на детских площадках предусмотрена установка скамеек и урн. В зоне отдыха предусмотрено комплексное благоустройство с размещением малых форм архитектуры: детских игровых комплексов, беседок, скамеек, урн и других элементов, соответствующих функциональному назначению этой территории.

В композиции зеленых насаждений рекомендуется использовать сочетание разнообразных растений (учесть на последующих стадиях проектирования), компонуя из них объектные элементы.

# 3.2.  Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением  территории проектируемого микрорайона «Северный» населенного пункта Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов, защита от опасного проявления карстовых процессов, имеющих место на проектируемой территории.

# Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

# Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемником поверхностных сточных вод в деревне Карламан сельского поселения Кармаскалинский  сельсовет является речка Карлыман (более 37 км) и ее притоки-ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед  выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

# Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

# Благоустройство береговых полос водных объектов

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел рек и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

# Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории проектирования необходимо учитывать явную подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Инженерные сети запроектированы как единое наземно-подземное комплексное хозяйство. Учтено общее планировочное решение жилого микрорайона «Северный» д.Карламан, проведена взаимная увязка инженерных сетей.

Выбор способа прокладки инженерных сетей производится с учетом технологических, строительных и эксплуатационных требований и затрат.

Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимыми в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и ПУЭ.

Подробное описание прокладки инженерных сетей приведено  ниже по разделам.

4.1 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Основание для разработки проекта и общие данные.

Проектные решения выполнены в соответствии с проектными решениями генерального плана и с учетом требований:

СП31.13330.2012   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети»;

СП 8.13130.2009     «Источники  наружного противопожарного водоснабжения».

Перечень нормативных документов, используемых для проектирования: проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009    Источники наружного противопожарного водоснабжения.

- СП 10.13130.2009  Внутренний противопожарный водопровод.

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012   «Канализация. Наружные сети».

-  СНиП 3.02.01-87* «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».

# Общие сведения

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на их применение.

Проектными решениями предусмотрено строительство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, который бы обеспечил стабильную подачу воды для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд населения, а так же строительство сетей системы хозяйственно-бытовой канализации.

В настоящее время централизованное водоснабжение в сельском поселении Кармаскалинский сельсовет частично имеется в с.Кармаскалы, в проектируемом населенном пункте Карламан оно отсутствует.

Централизованное водоотведение на территории сельского поселения Кармаскалинский сельсовет частично имеется в с.Кармаскалы, в проектируемом населенном пункте Карламан оно отсутствует.

Согласно письму ООО «Водоканал» с.Кармаскалы  от 27.10.2020 г. № 001 на расчетный срок централизованное водоснабжение объектов  проектируемого микрорайона «Северный», расположенного в кадастровом квартале 02:31:110603:22 предполагается от водопроводных сетей холодного водоснабжения с точкой подключения к водоводу д.Карламан с закольцовкой по проектируемой улице № 8.

На первую очередь (до строительства централизованных сетей водоснабжения) водоснабжение строящихся объектов проектируемых жилых кварталов микрорайона «Северный» д.Карламан предполагается локальным, забор воды предполагается осуществлять из скважин,  шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Согласно письму ООО «Водоканал» с.Кармаскалы  от 27.10.2020 г. № 002 на расчетный срок централизованное водоотведение объектов  проектируемого микрорайона «Северный», расположенного в кадастровом квартале 02:31:110603:22  предполагается на биологические очистные сооружения со строительством напорного коллектора и КНС.

Водоотведение от всех объектов проектируемого микрорайона «Северный» предполагается на первую очередь в водонепроницаемые выгребы («шамбо») с регулярным вывозом жидких отходов, на расчетный срок – в самотечный канализационный коллектор Ø 500 мм с устройством промежуточной КНС и отведением стоков на проектируемые биологические  очистные сооружения.  Трассы проектируемых сетей  запроектированы по улицам.

Диаметры трубопроводов приняты расчетом, исходя из условия обеспечения требуемого расчетного максимального часового расхода.

# Расчетные расходы воды. Требуемые напоры

Количество и состав водопотребителей приняты в соответствии с  данными по межеванию.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по отдельным категориям граждан приняты по таблице №1. СП31.13330.2012   в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках –   по табл.3 прим.1.  Расходы воды на нужды административно-бытовых и социально-культурных учреждений принят по прил.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице № 1 СП 8.13130.2009, на внутреннее пожаротушение - по таблицам № 1  СП 10.13130.2009.

Суммарные расходы воды на водопотребление проектируемой части территории приведены в   таблице № 16 (приложение - расчеты)

При определении максимальных расчетных расходов было принято водопотребление на полив приусадебных участков в два срока – утром и вечером в течение трех часов, улиц и зеленых насаждений – в течение рабочего дня, интенсивность отбора в эти периоды принята равномерной - смотри табл. № 16 учтено в непредвиденных расходах в объеме 10%   (приложение расчеты.)

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/сек (при количестве одновременных пожаров - 1 шт.).

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/сек (как для детского сада, смотри табл. №3 (приложение расчеты.)

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды  и обеспечивается  из централизованной  сети водопровода.

Свободные напоры в разводящей сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 5.11 СП 31.13330.2012 и составляют 14,0 м (для 2-х этажной застройки).

Наружное  пожаротушение комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест,  ТСК и магазина ТПС предусмотреть из  кольцевой сети  хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода двумя струями.

# Минимальный свободный напор в наружной сети при пожаротушении принят  10,0 м.

Максимальный суточный расход составляет      -         358,87  м³/сут.

с учетом пожаротушения                                 -         601,87 м³/сут

Максимальный часовой расход составляет        -         30,86  м³/ч.

с учетом пожаротушения                                 -         111,86  м³/сут.

Средний суточный расход составляет                 -         326,24  м³/сут.

# Технико-экономические показатели проектируемого водовода приведены в таблице 15.

таблица 15.  Технико–экономическая характеристика проектируемых водопроводных сетей

| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| Протяженность | км | 10,20 |
| Материал труб |  | полиэтилен ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (преимущ.) |
| Диаметр /протяженность | мм /км | 160х9,5/10,20 |
| Пропускная способность | м³\ч (л/с) | 30,86 (8,57) |
| Назначение |  | транспортировка требуемого количества питьевой воды жителям проектируемого микрорайона «Северный»; - обеспечение необходимого расхода (31,07 л/сек) при тушение пожара |
| Способ прокладки | Способ | - траншейный |
| Сети канализации |
| Согласно ТУ сети канализации на первую очередь не предусмотрены*, на расчетный срок протяженность сетей канализации 9,4 км. |

* Для сбора жидких отходов жизнедеятельности на расчетный срок предусматривается устройство централизованной системы водоотведения в напорный канализационный коллектор Ду 500  с устройством промежуточной КНС, идущей на биологические очистные сооружения.

На начальном этапе застройки  в неканализованных домовладениях и из объектов общественной застройки устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. Далее жидкие коммунальные отходы из выгребов («шамбо») вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений коммунальной (бытовой) канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Расширение существующих очистных определяется на следующей стадии проектирования.

На первую очередь строительства проектом может быть допущено устройство от каждого объекта или групп объектов общественного назначения автономных раздельных систем канализации с отведением коммунальных сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков в системе ТОПАС («Топаз») (см. сайт www.topas-master.ru/). Окончательно  тип АЗОС определяется на следующей стадии проектирования.

Для проектируемой жилой застройки расчетная суммарная производительность очистных сооружений) будет составлять ориентировочно 0,16 х 486 х 0,95 =73,8 х1,2 = 88,8 м3/сут.

Очищенная и обеззараженная сточная вода должна отводиться в водные объекты ниже по рельефу местности, место выпуска очищенных сточных вод в водные объекты  должно быть расположено ниже по течению водных объектов от границы всех мест водопользования населения д.Карламан.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

По желанию владельцев участков существующих жилых домов принадлежащие им здания и сооружения могут оборудоваться системой канализации ТОПАС («Топаз») или аналогичными другими системами сбора жидких отходов потребления.

# Принципиальные проектные  решения

Данным проектом предусмотрено строительство уличных водопроводов для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения части проектируемого микрорайона и транспортировки требуемого количества воды на случай возможного пожара. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода общей протяженностью 10,2 км из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001 от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам и общественным зданиям;

-   установка  41 шт.  пожарных гидрантов в проектируемых водопроводных   колодцах;

-  установка в узловых точках водопроводной сети колодцев с запорной арматурой, предназначенной для отключения ремонтируемых участков. В нижних точках сети установка колодцев с арматурой, предназначенной для опорожнения сети  посредством дренирования в мокрые колодцы.  В местах повышенных переломных точек профиля установка колодцев с арматурой для выпуска воздуха.

Водопроводы прокладываются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17–160х9,5, 110х6,6  питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

Защитные футляры при пересечении стенок водопроводных и канализационных (выгребных) колодцев  прокладываются из стальных электросварных труб Ø273х6,0 и Ø426х7,0  по ГОСТ 10704-91* из стали марки 3 сп группы В.

При прокладке под проезжей частью улиц водопроводные трубы укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см, сверху засыпаются песком на толщину 30 см, далее до верха траншеи предусмотрена засыпка ПГС.

В переломных точках трассы предусмотрена установка воздушных клапанов комбинированного действия марки «D-040P Barak». Воздушные клапаны служат для выпуска и впуска воздуха на водоводах, позволяют в работающих водопроводах избежать гидравлических ударов и уменьшения пропускной способности. При заполнении водоводов водой (в пусковой период или после ремонтных работ) воздух удаляется через автоматические клапаны, а при больших расходах воздуха – при помощи специально установленных для этих целей задвижек, которые вручную открываются перед заполнением трубопроводов, и также вручную закрываются после заполнения водовода водой. В некоторых случаях возникает необходимость впуска воздуха в трубопровод, например, при образовании  вакуума во время разрыва трубопровода в пониженных его участках, при случайном закрывании задвижки в верхнем конце водовода, при разрыве сплошности потока в водоводе, при выключении электроэнергии и остановке насосной станции.

Водопроводные и канализационные колодцы выполнены из сборного железобетона по типовому проекту  901-09-11.84*.

Люки колодцев и камер, размещаемых на незастроенных территориях или газонах, приняты выше отметки земли на 0,2 м с обваловкой  горловин колодцев минеральным грунтом на ширину по верху 0,7 м.

# Обеспечение сохранности  действующих коммуникаций

Земляные работы по вскрытию существующих инженерных сетей следует производить механизированным способом только до отметки на 0,5 м выше верха трубопровода, дальнейшую разработку производить только вручную без применения ударных инструментов, в присутствии представителей организаций владельцев пересекаемых коммуникаций.

# Защита трубопроводов от коррозии

Для исключения коррозийных процессов водопровод и местная канализация (в выгребные ямы типа «шамбо»)  прокладываются преимущественно их полиэтиленовых труб.

Для пассивной защиты стальных участков водопроводов от почвенной коррозии проектом  предусматривается изоляция «весьма усиленного» типа битумно-полимерная по ГОСТ 9.602-2005.

При монтаже необходимо произвести контроль сплошности и толщины изоляционного покрытия неразрушающими методами контроля согласно СНиП 3.05.04-85*.

# Монтаж. Сварка и испытание  трубопроводов

Монтаж, сварку  и испытание трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети водоснабжения и канализации и сооружения на них».

Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-монтажной организацией в два этапа:

первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации.

Участки водовода, проложенные в футлярах методом бестраншейной прокладки, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляр  до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

Величина испытательного давления на герметичность для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний должна составлять 1,6 МПа.

Проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов производить неразрушающим радиографическим (рентгено- или гаммаграфическим)  методом контроля по ГОСТ 7512—82.

Сварочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, ВСН 006-89, РД 558-97 и «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ».

| таблица № 16 Расход воды на нужды населения (микрорайон «Северный» д.Карламан СП Кармаскалинский сельсовет) |
| --- |
|  | Кол-во жителей, чел | Норма водопотреб ления, л/сут. чел. | Средний суточ ный расход, м³/сут | Максимальное водопотребление | Минимальное водопотребление |
|  |  |  |  | мах. коэфф. сут. неравном. | мах. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | макс. часовой расход, м³/ч | макс. секунд ный расход, л/с | мин. коэфф. сут. неравном. | мин. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | мин. часо вой расход, м³/ч | мин. секун. расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| весь микрорайон | 486 | 210 | 243,81 | 1,10 | 268,19 | 2,51 | 28,05 | 7,79 | 0,70 | 170,67 | 0,04 | 0,28 | 0,08 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 24,38 |  | 26,82 |  | 2,81 | 0,78 |  | 17,07 |  | 0,03 | 0,01 |
| Всего |  |  | 268,19 |  | 295,01 |  | 30,86 | 8,57 |  | 187,74 |  | 0,31 | 0,09 |
| полив | 1161 | 50 | 58,05 | 1,1 | 63,86 | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого: в\пот ребл.с поливом |  |  | 326,24 |  | 358,87 |  | 30,86 | 8,57 |  |  |  |  |  |
| пожаротуш-е |  |  |  |  | 243 |  | 81 | 22,50 |  |  |  |  |  |
| наруж. пожаротуш-е |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| внутр. пожаротуш-е |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
| итого: макс. в/потребл.+ пожар |  |  | 326,24 |  | 601,87 |  | 111,86 | 31,07 |  |  |  |  |  |

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную эрозионную сеть.

Уровень грунтовых вод характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора.

При застройке территории меняется природная обстановка, водный баланс, и за счет нерегулируемого водного стока, утечек из водонесущих коммуникаций, а также весной, в период интенсивного снеготаяния и в периоды максимального выпадения атмосферных осадков возможно временное формирование вод типа «верховодка». В связи с этим при проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть их защиту от проникновения воды.

В настоящее время на проектируемой территории  нет  зарегистрированного населения,  в перспективе ожидается 486 человек, из них на первую очередь – 298 чел. Всего в д.Карламан  проживает на 01.10.2020 г. по данным администрации СП,  584 чел.

Согласно СП 31.13130.2012 п.7.4 по степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения д.Карламан, куда будет входить и проектируемый микрорайон «Северный», относится ко III категории надежности (обеспеченности) действия (суммарно более 1 тыс.человек), где величина допускаемого снижения подачи воды хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды должен составлять не более 6 часов. Класс ответственности сооружения – первый (согласно СП 30.13330.2012, п11.21).

Количество запорной и регулирующей арматуры на сети водопровода  определено количеством колодцев, установленных в повышенных и пониженных точках профиля сети. В качестве запорной арматуры применены затворы АС2 исп.1 на Ру=16кг/см², в качестве регулирующей арматуры для выпуска воздуха из повышенных участков трассы применены вантузы Ф50 по ГОСТ 3634-99.

Прокладка сети водопровода выполнена ниже глубины промерзания. Минимальная глубина заложения трубопровода – 2,30 м в соответствии с требованиями п.11.42 СП 31.13330.2012.

Диаметр трубопровода определен  согласно гидравлическому расчету сети и рекомендованных СП 31.13330.2012 скоростей движения воды  (V~0,7м/с).

# 4.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение  объектов на проектируемой территории – в микрорайоне «Северный» д.Карламан согласно справке б/н, выданной 28.10.2020 г. ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»  «О технической возможности присоединения к электрическим сетям»  возможно от существующей ВЛ – 10 кВ   подстанции ПС 35/10 кВ «Кармаскалы». Технологическое присоединение объектов предусмотрено от ВЛ-10 кВ  от фидера  распределительной электроподстанции ПС 35/10 кВ «Кармаскалы», расположенной в северо-восточной части села в его границах и строго в северном направлении от территории проектирования.

При этом необходимо:

-  выполнить строительство (отпайку) ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ  подстанции ПС 35/10 кВ «Кармаскалы»  к проектируемым  РУ-10 кВ проектируемых ТП10/0,4 кВ;

- установить необходимое количество ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами общей мощностью не более 160 кВа;

- выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ проектируемых ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ энергопотребителей проектируемой застройки.

В  объёмы  проекта  по  настоящему  разделу  входит:

1)  определение  расчётной  мощности  по  проектируемой территории микрорайона «Северный»;

2)  выбор  количества,  мощности  и  места  расположения  трансформаторных  подстанций;

3)  нанесение  трасс  ВЛ-10 кВ  на  план  проектируемой территории.

Схема  электроснабжения  подстанций  принята  радиальная  на  первую  очередь  строительства  и  кольцевая  на  расчётный  срок  для  наиболее  ответственных  потребителей.

Для  распределения  электроэнергии  на  напряжение  0,38 кВ  предусмотрена  установка трансформаторных  подстанций.  В  жилой  и  административной  зонах  к  установке приняты  подстанции  киоскового  (контейнерного) типа.

Электроснабжение  объектов  первой  очереди  строительства    и  на  расчётный  срок – принято  от  подстанций  № 1….№  6.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в  соответствии  с проектами  новых зданий и сооружений,  по паспортным данным типовых проектов  и  на  основании  СП 42.133330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», 2016 г.,   СП31 -110 – 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и административных зданий».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кв определяются по СП31 -110 – 2003 г., а общественных и коммунальных потребителей – по  аналогам - ранее разработанным  и новым проектам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием  самонесущих  изолированных проводов  СИП    на железобетонных опорах по  серии  Арх.№Л56-97  и, частично кабельными,  проложенными  в  траншее  на  глубине  0,8 метра  от поверхности  земли.

Общая  длина  проектируемых  питающих  линий  0,4 кВ  составляет  ориентировочно 12,0 км, 10 кВ – соответственно 1,2 км.

Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям приведены в таблицах № 17 и № 18.

таблица № 17. Ожидаемые электрические нагрузки  по проектируемому микрорайону  (кВт)

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | жил., ком-мун. сектор | с/х произ-во | Прочие потребители | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Северный» д.Карламан | 400,0 | --- | 600,0 | 1000,0 |

таблица № 18.  Распределение нагрузок по подстанциям

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели подстанций |
|  |  | Нагрузка | Кол-во трансформаторных подстанций (шт/квт) |
|  |  | кВт | кВА | Всего | в т.ч. новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Северный» д.Карламан | 1000 | 2000 | Киоскового типа ТП | 1 (2х100) 1 (2х400) 1 (2х160) 7 (1х160) |

Общая  трансформаторная  мощность  ---  2440 кВА;

Коэффициент  загрузки  ТП                   ---  0,82.

Молниезащита  жилых,  общественных  и  производственных  зданий  должна  обеспечить  безопасность  населения  и  пожарную  безопасность.

Здания  и  сооружения,  расположенные  на проектируемой территории,  должны  иметь  устройства  молниезащиты,  соответствующие  III  категории.

Способ  защиты,  а  также  перечень  зданий  и  сооружений,  подлежащих  защите  от прямых  ударов  молнии,  следует  определять  в  соответствии  с  РД34.21.122-87 «Инструкция  по  устройству  молниезащиты  зданий  и  сооружений»  и  СО 153 -34.21.122 – 2003 г.

4.3.  КОПЛЕКСНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,  ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И   ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ).

Технические условия по оборудованию проектируемой территории (территории кадастрового квартала 02:31:110603:22 проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан) комплексными сетями связи администрацией МР Кармаскалинский район РБ для настоящего проекта не представлены.

Местонахождение узла доступа связи (КУС) площадью 4 м²  решается и уточняется на следующих этапах проектирования.

Данным проектом намечается  организация комплексных средств  связи на  расчетный срок.

Потребность в средствах  связи принята из расчета до 40 % охвата жилых малоэтажных домов и 100%  административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.  Потребность  в связи  жилого  сектора  определяется  по  желанию  владельцев  жилых  индивидуальных домов.

Для обеспечения на расчетный срок части проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан комплексной связью должен быть выбран на тендерной основе положительно зарекомендовавший себя  поставщик услуг.

Сеть комплексной связи выполняется путем строительства кабельной канализации (оптокабеля) от проектируемого в смежных существующих жилых кварталах д.Карламан узла КУС до проектируемых зданий жилого микрорайона «Северный» по ж/б опорам или подземным кабелям.

Потребность  в оборудовании комплексной связью  проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан сведена  в  таблицу № 19.

таблица № 19.   Расчет потребности в оборудовании комплексной  связью

| №№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, проект. расчетный срок | Потребность (шт.), расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | проектируемые жилые кварталы микрорайона «Северный» и здания общественного назначения | 486 | 80+5* |

* в.т.ч. для средней школы на 120 учащихся- 1 ед. проводной комплексной связи; для  детского сада  на 60 мест – 1 ед.; для отдельно стоящего ТСК – 2 ед, магазина ТПС –  1 ед. проводной комплексной связи;

# 4.4.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 62.13330.2011 актуализированная редакция к СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм.№ 1 и № 2;

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования»;

-  «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г  №870).

Настоящим проектом в генеральном плане д.Карламан предусматривается размещение и развитие нового жилого микрорайона «Северный» в западном направлении от существующей жилой застройки данного населенного пункта.

Согласно предварительному информационному письму Администрации  муниципального района от 29.10.2020 г. № 227  жилая застройка проектируемых кварталов микрорайона «Северный» будет запитываться от межпоселкового газопровода высокого давления (Р=0,6 МПа) Ø89 мм, идущего в северном направлении от территории проектирования вдоль жилой застройки.

Необходимая производительность ГРП, типы газового оборудования, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения проектируемого микрорайона малоэтажной жилой застройки  определяются на последующих стадиях проектирования.

При проектировании данного микрорайона предусмотрена установка ГРПБ для снижения Р-1,2 МПа до Р-0,3 МПа (для соц.объектов) и Р-0,003 МПа (для жилых домов). ГРПБ размещается в восточном  направлении за границами проектирования.

Для расчета нагрузок принят расход газа на один жилой дом G= 5,0 м³/ч.

Расход газа  на 199 жилых домов Q= 995,0 нм3/ч;

Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  для общественных и административных зданий:

- для  отдельно стоящего торгово-сервисного комплекса (ТСК) Q=50,0 нм3/ч.;

- для отдельно стоящего магазина ТПС Q=10,0 нм3/ч.;

- для средней школы  на 120 учащихся  и д/сада на 60 мест Q=71,5 нм3/ч. (котельная 600 кВ от газопровода среднего давления);

Диаметры газопроводов рассчитываются исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Общий расход газа на проектируемый микрорайон «Северный» составит 995,0+50,0+71,5+5,0 = 2121,5 нм³/ч.

Диаметры газопроводов рассчитываются исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Протяженность газораспределительной сети низкого давления по жилым кварталам проектируемого микрорайона «Северный» - ориентировочно - 9,520 км;

газопровода среднего давления до газовой котельной  - 0,346 км;

газопровода высокого давления от межпоселкового г/да до ГРПБ - ориентировочно 0,060 км.

# Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств объекта

Граница охранной зоны:

- газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- проектируемого газорегуляторного пункта – 10 м в радиусе от ГРПБ.

Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Срок эксплуатации стального газопровода составляет 40 лет.

# В качестве топлива принят природный газ с теплотворной способностью 8000 ккал/м³.

Прокладка газопровода низкого давления преимущественно подземная из полиэтиленовых труб .

Изоляция участка подземных стальных  труб - " усиленная" типа "Лиам" по ГОСТ 9.602-2016, надземных труб - два слоя краски,  два слоя грунтовки согласно ГОСТ 14202-89.

Соединение стальных  и полиэтиленовых  труб осуществляется с использованием неразъемного соединения  «полиэтилен-сталь» усиленного типа. Неразъемное соединение укладывается на песчаное основание высотой 10 см и присыпается слоем песка  на высоту не менее 20 см.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода производится  путем установки опознавательных знаков и прокладки сигнальной ленты желтого цвета  с надписью «Осторожно! Газ» вдоль подземного полиэтиленового газопровода. Сигнальная  лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода. Опознавательные таблички устанавливаются на существующие здания, столбы освещения, линии связи и опоры ВЛ-0,4 кВ.

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

В проекте заложено сертифицированное оборудование, материалы и изделия, имеющие  разрешение Ростехнадзора на их применение.

При строительстве конкретного объекта заказчиком-застройщиком должен быть заключен договор с разработчиками проектной документации на осуществление авторского надзора за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность строительства и дальнейшую эксплуатацию объекта.

При пересечении с ВЛ ЛЭП работы необходимо производить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данную ВЛ, ЛЭП (с соблюдением правил техники безопасности и ПУЭ в соответствии с требованиями СНиП12.03.01 ч.1,  СНиП 12.04.02 ч.2).

# 4.5.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями тепла в жилых  кварталах и общественной застройке проектируемого микрорайона «Северный» д.Карламан  являются:

-  жилой сектор (всего 199 малоэтажных индивидуальных жилых домов, из них на первую очередь – 122 жилых дома) -  обеспечивается теплом от собственных автономных АОГВ;

-  средняя школа на 120 учащихся и детский сад на 60 мест – обеспечиваются теплом от собственной автономной газовой блок-котельной;

- торгово-сервисный комплекс (ТСК) – обеспечивается теплом от собственной крышной автономной газовой котельной;

- отдельно стоящий магазин ТПС – обеспечивается теплом от собственного автономного котла АОГВ;

Тепловые нагрузки определены в соответствии с СП 124.13330.2012.

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  –35оС обеспеченностью 0,92 по метеостанции «Архангельское» определена по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

По фактической ситуации и согласованию с заказчиком отопление и горячее водоснабжение проектируемых комплекса средней школы на 120 учащихся с детским садом на 60 мест  приняты от автономной газовой блочной котельной, торгово-сервисного комплекса – от автономной крышной газовой котельной,  отдельно стоящего магазина ТПС -  от автономной системы отопления (котлов АОГВ), вариант – от электрокотлов).

Отопление малоэтажной жилой застройки  предусмотрено от автономных индивидуальных котлов отопления (АОГВ).

Наружные стены зданий и сооружений на последующих стадиях и этапах проектирования принять из современных атмосферостойких облицовочных материалов с эффективным утеплителем.

Крыша в основном чердачная, утеплитель в покрытии минвата «ТЕХНО РУФ» «Кнауф» «Изовер», частично плоская с покрытием из современных рулонных кровельных материалов.

Окна из профиля ПВХ с тройным атермальным остеклением.

# 1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для  разработки проекта

1.2. Исходные данные для проектирования

1.3. Характеристики участка

1.4. Планировочные ограничения

1.5. Обоснование проектных решений

1.6. Ведомость поворотных точек

1.7. Технико-экономические показатели

Проект межевания (утверждаемая часть) проектной документации «Проекты планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером  02:31:110603:22, расположенной в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных иысканий (с созданием топографической съемки)» разработаны ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для индивидуального жилищного строительства. Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 08013000115200000780001 от 16.09.2020 г., заключенным с  Администрацией МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан   и техническим заданием на разработку проектной документации.

Попутно решаются задачи охраны природы, вопросы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для администрации сельского поселения конечной целью данной работы является повышение эффективности управления территорией сельского поселения  и всего, что находится на ней.

Проект планировки территории разработан с учётом:

- Генерального плана сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в ред. от 31.07.2020 г.);

-  Схемы территориального планирования муниципального района Кармаскалинский   район Республики Башкортостан (утверждена решением Совета МР Кармаскалинский район №11-6 от 29.05.2013 г.).

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета Администрации СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года (ред. от 15.10.2020 г.);

- Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан;

- Генерального плана сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ;

- Нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области планировки территории;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2019 г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 211 от 01.08.2016 г.;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Находящиеся на стадии разработки проекты планировок на сопредельных территориях отсутствуют.

# 1.1. Основание для  разработки проекта

-  статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  муниципальный контракт № 08013000115200000780001 от 16.09.2020 г,  заключенный ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с  Администрацией МР Кармаскалинский район РБ;

- Республиканская адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2018 года №1410-р с последующими изменениями согласно Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 08 июня 2020 года № 567-р;

# 1.2. Исходные данные для проектирования

- Технические условия на инженерное обеспечение проектируемой территории, выданные эксплуатирующими организациями МР Кармаскалинский район РБ;

- Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки документа территориального планирования «Проекты планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером  02:31:110603:22, расположенной в микрорайоне «Северный» деревни Карламан сельского поселения Кармаскалинский сельсовет  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных иысканий (с созданием топографической съемки)». Выполнен в 2020 г. ГБУ РБ «ГКО и ТИ», г.Уфа;

- Топографическая съемка части территории в границах кадастрового квартала 02:31:110603:22 микрорайона «Северный» деревни  Карламан муниципального района Кармаскалинский район РБ. Выполнена в 2020 г. ГБУ РБ «ГКО и ТИ»,  г.Уфа;

# 1.3. Характеристики участка

1.3.1. Планировочная зона

1.3.2. Территориальные зоны

1.3.3. Ориентировочная площадь

1.3.4  Инженерно-геологические условия

Административным центром муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и одновременно административным центром сельского поселения Кармаскалинский сельсовет данного района является село Кармаскалы. Деревня Карламан расположена в 3,1 км юго-западнее села Кармаскалы.

Территория проектирования находится в микрорайоне «Северный», в северном направлении от существующих границ д.Карламан МР Кармаскалинский район РБ, в кадастровом квартале 02:31:110603:22. В соответствии с генеральным планом д.Карламан на территории должны быть предусмотрены малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками и общественная застройка.

Участок свободен от застройки. Транспортная инфраструктура в настоящее время на территории проектирования отсутствует, через территорию проектирования в направлении с юго-запада на северо-восток проходит газопровод высокого давления Ø159 мм и давлением Р=0,6 МПа.

Фактически территория вышеуказанного кадастрового квартала образует проектируемый микрорайон малоэтажной застройки «Северный»,  разбиваемый  под ИЖС.

В настоящее время на проектируемой территории готовятся к размежеванию участки под ИЖС.

Территория проектирования ограничена:

Для западной  (условно на расчетный срок) части проектируемого микрорайона (западнее ГВД) территория ограничена: с северной стороны – пашней; с восточной стороны – охранной зоной межпоселкового ГВД; с южной стороны – естественной ложбиной и пашней; с западной стороны  - пашней.

Для восточной (условно на первую очередь) части проектируемого микрорайона (восточнее ГВД) территория ограничена: с северной стороны – пашней;  с восточной стороны  -  естественным ложбиной, за которой находится существующая жилая застройка; с южной стороны – двумя карстовыми воронками; с западной стороны – охранной зоной межпоселкового ГВД.

Отметки рельефа на территории проектирования  составляют:

- 128,0 – 155,70 м, максимальный перепад высот на территории проектирования составляет 27,7 м.

# 1.3.1. Планировочная зона: жилой микрорайон «Северный» д.Карламан.

# 1.3.2. Территориальные зоны

Согласно действующим Правилам землепользования и застройки СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ определена функциональная зона проектируемой территории:

- жилая зона «ЖМ» – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещения гаражей и подсобных сооружений с приусадебными земельными участками от 0,05 га до 0,20 га;

- зона «ОД» - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (школа и детский сад).

- зона «ПР» - предпринимательская территориальная зона - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (ТСК и магазин ТПС).

- зона «ОПТ» - территориальная зона общего пользования территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы (улицы, проезды, сквер, детские площадки).

- зона «РР» - рекреационная территориальная зона - Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности (для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением – парк отдыха  и спортплощадки).

# 1.3.3. Ориентировочная площадь: площадь освоения всего 48,89 га:

21,5 га – условная западная (на расчетный срок) часть микрорайона «Северный»;

27,39 га  - условная восточная  (на первую очередь)  часть микрорайона «Северный».

# 1.3.4. Инженерно-геологические условия

Согласно результатам рекогносцировки смежно с участком проведения изысканий в южном и юго-восточном направлении обнаружены очаги старых карстовых воронок. Дальнейшее развитие и расширение неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений не наблюдается.  В связи с малоизученностью территории, с учетом выявленных старых карстовых воронок, требуются углубленные геолого-геодезические обследования при размещении ответственных общественных зданий и сооружений (комплекса школы с детским садом,  ТСК).

# 1.4. Планировочные ограничения

1.4.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности

1.4.2. Архитектурно-исторический регламент

1.4.3. Экологический регламент

1.4.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.4.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.

1.4.3. Экологический регламент: через территорию проектирования в направлении с юго-запада на северо-восток проходит  межпоселковый газопровод высокого давления (Р=0,6 МРа) Ø 159 мм.

# 1.5.  Обоснование проектных решений

Разбивочный план межевания территории выполнен на топографической основе  М 1: 1000,

на котором указаны:

-  границы территории межевания с координатами поворотных точек;

-  возможные участки изъятия;

- возможные  земельные участки, подлежащие перераспределению;

-  сохраняемые земельные участки;

На плане межевания территории обозначены границы и поворотные точки на границах участка, а также проектные номера земельных участков.

Разработка проекта межевания предусмотрена с учетом возможно фактически сложившихся на проектируемой территории имущественных комплексов объектов недвижимости и обеспечения условий эксплуатации объектов.

Площадь территории освоения составляет 48,89 га.

Также на плане межевания территории приведены координаты точек проектируемых земельных участков, ведомость участков изъятий и ведомость проектируемых участков с указанием площади и назначения.

1.6.  Ведомость поворотных точек границ земельных участков

(проектируемых)

Координаты поворотных точек границ формируемых земельных участков

Ведомость координат  поворотных точек границы проектируемой части

| Граница проектирования | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Граница проектирования | 488865 | 1 | 614037.4300 | 1371856.5600 |
|  |  | 2 | 613810.1900 | 1372251.3400 |
|  |  | 3 | 613601.0800 | 1372130.9700 |
|  |  | 4 | 613568.4700 | 1372187.1200 |
|  |  | 5 | 613556.3100 | 1372176.6500 |
|  |  | 6 | 613556.0500 | 1372172.1700 |
|  |  | 7 | 613552.1000 | 1372167.0600 |
|  |  | 8 | 613542.0500 | 1372159.7900 |
|  |  | 9 | 613529.3200 | 1372151.6300 |
|  |  | 10 | 613520.1500 | 1372145.5000 |
|  |  | 11 | 613404.2900 | 1372045.7300 |
|  |  | 12 | 613403.4300 | 1372029.9100 |
|  |  | 13 | 613400.7400 | 1372023.4500 |
|  |  | 14 | 613393.7400 | 1372017.1700 |
|  |  | 15 | 613380.1000 | 1372010.5300 |
|  |  | 16 | 613353.2000 | 1371997.4400 |
|  |  | 17 | 613336.2700 | 1371987.5600 |
|  |  | 18 | 613176.0600 | 1371880.1800 |
|  |  | 19 | 613172.6200 | 1371875.2200 |
|  |  | 20 | 613142.1900 | 1371841.9500 |
|  |  | 21 | 613099.0900 | 1371792.4600 |
|  |  | 22 | 613098.6700 | 1371789.3000 |
|  |  | 23 | 613095.5000 | 1371775.5500 |
|  |  | 24 | 613094.9700 | 1371760.7700 |
|  |  | 25 | 613093.9100 | 1371753.9000 |
|  |  | 26 | 613090.2200 | 1371746.5000 |
|  |  | 27 | 613074.9000 | 1371729.6000 |
|  |  | 28 | 613022.0700 | 1371687.8600 |
|  |  | 29 | 612996.9500 | 1371666.6600 |
|  |  | 30 | 612990.5800 | 1371660.0000 |
|  |  | 31 | 612973.1000 | 1371644.5200 |
|  |  | 32 | 612971.5200 | 1371642.2600 |
|  |  | 33 | 612966.5600 | 1371629.0100 |
|  |  | 34 | 612965.5600 | 1371615.0900 |
|  |  | 35 | 612966.9900 | 1371605.2500 |
|  |  | 36 | 612987.0000 | 1371576.7800 |
|  |  | 37 | 612992.0900 | 1371567.4400 |
|  |  | 38 | 612994.3800 | 1371564.7400 |
|  |  | 39 | 612996.3200 | 1371559.6900 |
|  |  | 40 | 612998.5600 | 1371555.5800 |
|  |  | 41 | 613001.1000 | 1371543.8900 |
|  |  | 42 | 612997.4800 | 1371531.9800 |
|  |  | 43 | 612973.9100 | 1371509.3800 |
|  |  | 44 | 612957.2700 | 1371492.3200 |
|  |  | 45 | 612961.9100 | 1371489.8700 |
|  |  | 46 | 613117.1400 | 1371252.8300 |
|  |  | 47 | 613217.1300 | 1371101.1100 |
|  |  | 48 | 613225.1500 | 1371105.8700 |
|  |  | 49 | 613105.2200 | 1371311.8100 |
|  |  | 50 | 614037.4300 | 1371856.5600 |

Ведомость поворотных точек границ красных линий (квартала)

| № квартала | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20629 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613959.1485 | 1371933.1818 |
|  |  | 2 | 613938.6450 | 1371968.8021 |
|  |  | 3 | 613918.1413 | 1372004.4228 |
|  |  | 4 | 613896.2139 | 1371997.9064 |
|  |  | 5 | 613867.4318 | 1371989.4386 |
|  |  | 6 | 613838.6498 | 1371980.9708 |
|  |  | 7 | 613809.8677 | 1371972.5030 |
|  |  | 8 | 613781.0857 | 1371964.0352 |
|  |  | 9 | 613752.3036 | 1371955.5674 |
|  |  | 10 | 613723.5216 | 1371947.0996 |
|  |  | 11 | 613680.3485 | 1371934.3979 |
|  |  | 12 | 613687.5952 | 1371908.7205 |
|  |  | 13 | 613694.8396 | 1371883.0516 |
|  |  | 14 | 613702.0840 | 1371857.3826 |
|  |  | 15 | 613745.2561 | 1371870.0878 |
|  |  | 16 | 613774.0375 | 1371878.5579 |
|  |  | 17 | 613802.8189 | 1371887.0280 |
|  |  | 18 | 613831.6003 | 1371895.4981 |
|  |  | 19 | 613860.3817 | 1371903.9682 |
|  |  | 20 | 613889.1631 | 1371912.4383 |
|  |  | 21 | 613917.9445 | 1371920.9084 |
|  |  | 1 | 613959.1485 | 1371933.1818 |
| 2 | 18596 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613905.3282 | 1372026.6828 |
|  |  | 2 | 613884.8212 | 1372062.3093 |
|  |  | 3 | 613864.2961 | 1372097.9672 |
|  |  | 4 | 613838.9096 | 1372090.5013 |
|  |  | 5 | 613810.1267 | 1372082.0365 |
|  |  | 6 | 613781.3438 | 1372073.5716 |
|  |  | 7 | 613752.5609 | 1372065.1068 |
|  |  | 8 | 613723.7781 | 1372056.6420 |
|  |  | 9 | 613694.9952 | 1372048.1772 |
|  |  | 10 | 613647.8078 | 1372034.2998 |
|  |  | 11 | 613658.3812 | 1372009.6011 |
|  |  | 12 | 613666.3118 | 1371984.1341 |
|  |  | 13 | 613673.5562 | 1371958.4651 |
|  |  | 14 | 613716.7296 | 1371971.1657 |
|  |  | 15 | 613745.5118 | 1371979.6328 |
|  |  | 16 | 613774.2941 | 1371988.0999 |
|  |  | 17 | 613803.0763 | 1371996.5670 |
|  |  | 18 | 613831.8586 | 1372005.0341 |
|  |  | 19 | 613860.6408 | 1372013.5012 |
|  |  | 1 | 613905.3282 | 1372026.6828 |
| 3 | 17353 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613851.4679 | 1372120.2533 |
|  |  | 2 | 613830.9430 | 1372155.9110 |
|  |  | 3 | 613810.4180 | 1372191.5687 |
|  |  | 4 | 613781.6056 | 1372183.0952 |
|  |  | 5 | 613752.8228 | 1372174.6304 |
|  |  | 6 | 613724.0399 | 1372166.1656 |
|  |  | 7 | 613695.2570 | 1372157.7008 |
|  |  | 8 | 613666.4741 | 1372149.2360 |
|  |  | 9 | 613603.7580 | 1372113.7061 |
|  |  | 10 | 613635.6206 | 1372056.7684 |
|  |  | 11 | 613688.2044 | 1372072.2388 |
|  |  | 12 | 613716.9846 | 1372080.7131 |
|  |  | 13 | 613745.7702 | 1372089.1685 |
|  |  | 14 | 613774.5531 | 1372097.6333 |
|  |  | 15 | 613803.3360 | 1372106.0981 |
|  |  | 1 | 613851.4679 | 1372120.2533 |
| 4 | 15599 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613673.2641 | 1371849.0490 |
|  |  | 2 | 613666.0194 | 1371874.7190 |
|  |  | 3 | 613658.7747 | 1371900.3890 |
|  |  | 4 | 613651.5321 | 1371926.0519 |
|  |  | 5 | 613608.0924 | 1371914.2950 |
|  |  | 6 | 613579.0813 | 1371906.6386 |
|  |  | 7 | 613550.0000 | 1371898.9637 |
|  |  | 8 | 613521.0592 | 1371891.3259 |
|  |  | 9 | 613492.0350 | 1371883.5130 |
|  |  | 10 | 613463.0370 | 1371876.0132 |
|  |  | 11 | 613473.9058 | 1371837.5021 |
|  |  | 12 | 613484.7719 | 1371799.0003 |
|  |  | 13 | 613513.3453 | 1371806.5428 |
|  |  | 14 | 613542.7931 | 1371814.3162 |
|  |  | 15 | 613571.8037 | 1371821.9741 |
|  |  | 16 | 613600.8143 | 1371829.6321 |
|  |  | 17 | 613629.8249 | 1371837.2901 |
|  |  | 1 | 613673.2641 | 1371849.0490 |
| 5 | 15528 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613644.6956 | 1371950.1017 |
|  |  | 2 | 613637.4965 | 1371975.7843 |
|  |  | 3 | 613632.4191 | 1371992.9503 |
|  |  | 4 | 613631.0924 | 1371996.8298 |
|  |  | 5 | 613629.4817 | 1372001.2488 |
|  |  | 6 | 613626.3959 | 1372008.9936 |
|  |  | 7 | 613624.0176 | 1372014.4414 |
|  |  | 8 | 613622.3644 | 1372018.0079 |
|  |  | 9 | 613620.3391 | 1372022.1632 |
|  |  | 10 | 613618.4496 | 1372025.8516 |
|  |  | 11 | 613579.5692 | 1372015.3609 |
|  |  | 12 | 613550.5586 | 1372007.7030 |
|  |  | 13 | 613521.5480 | 1372000.0450 |
|  |  | 14 | 613492.5374 | 1371992.3871 |
|  |  | 15 | 613463.5268 | 1371984.7291 |
|  |  | 16 | 613434.5104 | 1371977.0917 |
|  |  | 17 | 613445.3823 | 1371938.5693 |
|  |  | 18 | 613456.2484 | 1371900.0675 |
|  |  | 19 | 613485.2590 | 1371907.7255 |
|  |  | 20 | 613514.2696 | 1371915.3834 |
|  |  | 21 | 613543.2802 | 1371923.0414 |
|  |  | 22 | 613572.2908 | 1371930.6994 |
|  |  | 23 | 613601.3014 | 1371938.3573 |
|  |  | 1 | 613644.6956 | 1371950.1017 |
| 6 | 14717 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613605.9604 | 1372048.3379 |
|  |  | 2 | 613585.8471 | 1372084.2798 |
|  |  | 3 | 613546.1989 | 1372155.1303 |
|  |  | 4 | 613414.4972 | 1372048.0045 |
|  |  | 5 | 613416.6934 | 1372039.5929 |
|  |  | 6 | 613427.7093 | 1372001.1900 |
|  |  | 7 | 613456.7158 | 1372008.8623 |
|  |  | 8 | 613485.7224 | 1372016.5346 |
|  |  | 9 | 613514.7290 | 1372024.2069 |
|  |  | 10 | 613543.7673 | 1372031.7666 |
|  |  | 11 | 613572.7421 | 1372039.5515 |
|  |  | 1 | 613605.9604 | 1372048.3379 |
| 7 | 16243 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613460.5796 | 1371792.6780 |
|  |  | 2 | 613449.7129 | 1371831.1820 |
|  |  | 3 | 613438.8462 | 1371869.6860 |
|  |  | 4 | 613432.3657 | 1371867.9966 |
|  |  | 5 | 613424.3855 | 1371865.9162 |
|  |  | 6 | 613413.4798 | 1371862.4583 |
|  |  | 7 | 613409.4139 | 1371860.9322 |
|  |  | 8 | 613380.7926 | 1371850.1893 |
|  |  | 9 | 613378.4807 | 1371849.3215 |
|  |  | 10 | 613372.4116 | 1371846.8347 |
|  |  | 11 | 613367.2036 | 1371844.3514 |
|  |  | 12 | 613363.4054 | 1371842.3218 |
|  |  | 13 | 613358.3270 | 1371839.4791 |
|  |  | 14 | 613352.8904 | 1371836.4358 |
|  |  | 15 | 613326.7127 | 1371821.7821 |
|  |  | 16 | 613300.5350 | 1371807.1285 |
|  |  | 17 | 613274.3574 | 1371792.4748 |
|  |  | 18 | 613248.1797 | 1371777.8212 |
|  |  | 19 | 613267.7133 | 1371742.9151 |
|  |  | 20 | 613287.2469 | 1371708.0089 |
|  |  | 21 | 613313.4246 | 1371722.6626 |
|  |  | 22 | 613339.6023 | 1371737.3162 |
|  |  | 23 | 613365.7800 | 1371751.9699 |
|  |  | 24 | 613391.9576 | 1371766.6235 |
|  |  | 25 | 613402.4818 | 1371772.5147 |
|  |  | 26 | 613406.5932 | 1371774.4237 |
|  |  | 27 | 613416.3944 | 1371778.1026 |
|  |  | 28 | 613421.0102 | 1371779.8350 |
|  |  | 29 | 613424.9332 | 1371781.3075 |
|  |  | 30 | 613441.5923 | 1371787.5605 |
|  |  | 31 | 613444.7358 | 1371788.5476 |
|  |  | 32 | 613455.8572 | 1371791.4469 |
|  |  | 1 | 613460.5796 | 1371792.6780 |
| 8 | 18232 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613432.0545 | 1371893.7510 |
|  |  | 2 | 613421.1878 | 1371932.2550 |
|  |  | 3 | 613410.3211 | 1371970.7590 |
|  |  | 4 | 613397.8978 | 1371967.5203 |
|  |  | 5 | 613392.7760 | 1371966.1174 |
|  |  | 6 | 613386.4022 | 1371964.1791 |
|  |  | 7 | 613381.1593 | 1371962.4209 |
|  |  | 8 | 613374.0209 | 1371959.8004 |
|  |  | 9 | 613341.5829 | 1371947.6249 |
|  |  | 10 | 613337.3495 | 1371945.9847 |
|  |  | 11 | 613328.6853 | 1371942.3002 |
|  |  | 12 | 613320.1888 | 1371938.2390 |
|  |  | 13 | 613312.1176 | 1371933.9437 |
|  |  | 14 | 613301.6146 | 1371928.0644 |
|  |  | 15 | 613275.4369 | 1371913.4107 |
|  |  | 16 | 613249.2593 | 1371898.7571 |
|  |  | 17 | 613223.0816 | 1371884.1034 |
|  |  | 18 | 613196.9039 | 1371869.4498 |
|  |  | 19 | 613216.4375 | 1371834.5436 |
|  |  | 20 | 613235.9712 | 1371799.6375 |
|  |  | 21 | 613262.1488 | 1371814.2912 |
|  |  | 22 | 613288.3265 | 1371828.9448 |
|  |  | 23 | 613314.5042 | 1371843.5985 |
|  |  | 24 | 613340.6819 | 1371858.2521 |
|  |  | 25 | 613347.0471 | 1371861.8152 |
|  |  | 26 | 613351.1940 | 1371864.1366 |
|  |  | 27 | 613357.0219 | 1371867.2145 |
|  |  | 28 | 613361.7728 | 1371869.4629 |
|  |  | 29 | 613366.7278 | 1371871.5731 |
|  |  | 30 | 613369.6955 | 1371872.7271 |
|  |  | 31 | 613399.2873 | 1371883.8342 |
|  |  | 1 | 613432.0545 | 1371893.7510 |
| 9 | 21600 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613265.4322 | 1371695.7976 |
|  |  | 2 | 613245.8986 | 1371730.7037 |
|  |  | 3 | 613226.3650 | 1371765.6098 |
|  |  | 4 | 613200.1873 | 1371750.9562 |
|  |  | 5 | 613174.0096 | 1371736.3025 |
|  |  | 6 | 613147.8319 | 1371721.6489 |
|  |  | 7 | 613121.6543 | 1371706.9952 |
|  |  | 8 | 613095.4766 | 1371692.3416 |
|  |  | 9 | 613069.2989 | 1371677.6879 |
|  |  | 10 | 613043.1212 | 1371663.0343 |
|  |  | 11 | 613016.9436 | 1371648.3806 |
|  |  | 12 | 612990.6121 | 1371634.0019 |
|  |  | 13 | 613010.1478 | 1371599.0920 |
|  |  | 14 | 613029.6836 | 1371564.1820 |
|  |  | 15 | 613056.0108 | 1371578.5684 |
|  |  | 16 | 613082.1885 | 1371593.2220 |
|  |  | 17 | 613108.3662 | 1371607.8757 |
|  |  | 18 | 613134.5439 | 1371622.5293 |
|  |  | 19 | 613160.7215 | 1371637.1830 |
|  |  | 20 | 613186.8992 | 1371651.8366 |
|  |  | 21 | 613213.0769 | 1371666.4903 |
|  |  | 22 | 613239.2545 | 1371681.1439 |
|  |  | 1 | 613265.4322 | 1371695.7976 |
| 10 | 4859 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613214.1564 | 1371787.4261 |
|  |  | 2 | 613194.6228 | 1371822.3323 |
|  |  | 3 | 613175.0892 | 1371857.2384 |
|  |  | 4 | 613147.6141 | 1371842.0465 |
|  |  | 5 | 613167.2055 | 1371806.9847 |
|  |  | 6 | 613142.2675 | 1371793.0250 |
|  |  | 7 | 613116.0898 | 1371778.3713 |
|  |  | 8 | 613135.6234 | 1371743.4652 |
|  |  | 9 | 613161.8011 | 1371758.1188 |
|  |  | 10 | 613187.9788 | 1371772.7725 |
|  |  | 1 | 613214.1564 | 1371787.4261 |
| 11 | 8501 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 614003.8733 | 1371855.4822 |
|  |  | 2 | 613992.0653 | 1371875.9959 |
|  |  | 3 | 613974.4431 | 1371906.6107 |
|  |  | 4 | 613943.7059 | 1371897.9361 |
|  |  | 5 | 613912.1606 | 1371889.0333 |
|  |  | 6 | 613870.8706 | 1371877.3804 |
|  |  | 7 | 613878.4253 | 1371850.6121 |
|  |  | 8 | 613886.1610 | 1371823.2021 |
|  |  | 9 | 613895.0054 | 1371791.8637 |
|  |  | 10 | 613933.0234 | 1371814.0801 |
|  |  | 11 | 613962.6248 | 1371831.3781 |
|  |  | 1 | 614003.8733 | 1371855.4822 |
| 12 | 8457 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613872.7064 | 1371778.8330 |
|  |  | 2 | 613865.2802 | 1371805.1464 |
|  |  | 3 | 613856.0453 | 1371837.8683 |
|  |  | 4 | 613846.8105 | 1371870.5901 |
|  |  | 5 | 613812.1638 | 1371860.8120 |
|  |  | 6 | 613769.8179 | 1371848.8612 |
|  |  | 7 | 613777.4231 | 1371821.9138 |
|  |  | 8 | 613785.0282 | 1371794.9664 |
|  |  | 9 | 613792.6334 | 1371768.0190 |
|  |  | 10 | 613801.3497 | 1371737.1347 |
|  |  | 11 | 613840.5959 | 1371760.0688 |
|  |  | 1 | 613872.7064 | 1371778.8330 |
| 13 | 39156 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613779.0631 | 1371724.0599 |
|  |  | 2 | 613745.7577 | 1371842.0709 |
|  |  | 3 | 613492.7669 | 1371770.6713 |
|  |  | 4 | 613540.3779 | 1371601.9713 |
|  |  | 1 | 613779.0631 | 1371724.0599 |
| 14 | 12257 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613517.6262 | 1371590.5448 |
|  |  | 2 | 613505.6476 | 1371632.9886 |
|  |  | 3 | 613495.3127 | 1371669.6082 |
|  |  | 4 | 613457.8836 | 1371648.8154 |
|  |  | 5 | 613431.6166 | 1371634.3215 |
|  |  | 6 | 613405.3806 | 1371619.7720 |
|  |  | 7 | 613379.1495 | 1371605.2139 |
|  |  | 8 | 613352.9232 | 1371590.6470 |
|  |  | 9 | 613372.4569 | 1371555.7407 |
|  |  | 10 | 613391.9907 | 1371520.8345 |
|  |  | 11 | 613418.2169 | 1371535.4012 |
|  |  | 12 | 613444.4481 | 1371549.9593 |
|  |  | 13 | 613470.6841 | 1371564.5087 |
|  |  | 14 | 613496.9239 | 1371579.0513 |
|  |  | 1 | 613517.6262 | 1371590.5448 |
| 15 | 14030 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613488.3358 | 1371694.3293 |
|  |  | 2 | 613481.2671 | 1371719.3761 |
|  |  | 3 | 613468.7068 | 1371763.8810 |
|  |  | 4 | 613451.7867 | 1371759.3432 |
|  |  | 5 | 613436.9184 | 1371753.7625 |
|  |  | 6 | 613416.3526 | 1371745.9035 |
|  |  | 7 | 613406.5811 | 1371740.4917 |
|  |  | 8 | 613380.3404 | 1371725.9508 |
|  |  | 9 | 613354.1045 | 1371711.4012 |
|  |  | 10 | 613327.8734 | 1371696.8429 |
|  |  | 11 | 613301.6472 | 1371682.2760 |
|  |  | 12 | 613321.1809 | 1371647.3697 |
|  |  | 13 | 613340.7146 | 1371612.4634 |
|  |  | 14 | 613366.9409 | 1371627.0303 |
|  |  | 15 | 613393.1720 | 1371641.5885 |
|  |  | 16 | 613419.4079 | 1371656.1380 |
|  |  | 17 | 613445.6487 | 1371670.6788 |
|  |  | 18 | 613450.7506 | 1371673.5046 |
|  |  | 1 | 613488.3358 | 1371694.3293 |
| 16 | 21600 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613370.1391 | 1371508.6888 |
|  |  | 2 | 613350.6054 | 1371543.5951 |
|  |  | 3 | 613331.0717 | 1371578.5014 |
|  |  | 4 | 613304.8544 | 1371563.9186 |
|  |  | 5 | 613278.6419 | 1371549.3272 |
|  |  | 6 | 613252.4343 | 1371534.7270 |
|  |  | 7 | 613226.2315 | 1371520.1182 |
|  |  | 8 | 613200.0336 | 1371505.5007 |
|  |  | 9 | 613173.8405 | 1371490.8746 |
|  |  | 10 | 613147.6523 | 1371476.2397 |
|  |  | 11 | 613121.4690 | 1371461.5962 |
|  |  | 12 | 613095.2905 | 1371446.9440 |
|  |  | 13 | 613114.8242 | 1371412.0378 |
|  |  | 14 | 613134.3578 | 1371377.1317 |
|  |  | 15 | 613160.5363 | 1371391.7839 |
|  |  | 16 | 613186.7196 | 1371406.4275 |
|  |  | 17 | 613212.9078 | 1371421.0623 |
|  |  | 18 | 613239.1009 | 1371435.6885 |
|  |  | 19 | 613265.2988 | 1371450.3059 |
|  |  | 20 | 613291.5016 | 1371464.9147 |
|  |  | 21 | 613317.7092 | 1371479.5148 |
|  |  | 22 | 613343.9217 | 1371494.1061 |
|  |  | 1 | 613370.1391 | 1371508.6888 |
| 17 | 21600 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613318.8632 | 1371600.3178 |
|  |  | 2 | 613299.3295 | 1371635.2240 |
|  |  | 3 | 613279.7958 | 1371670.1303 |
|  |  | 4 | 613253.5785 | 1371655.5474 |
|  |  | 5 | 613227.3660 | 1371640.9559 |
|  |  | 6 | 613201.1584 | 1371626.3557 |
|  |  | 7 | 613174.9557 | 1371611.7469 |
|  |  | 8 | 613148.7578 | 1371597.1294 |
|  |  | 9 | 613122.5648 | 1371582.5032 |
|  |  | 10 | 613096.3766 | 1371567.8683 |
|  |  | 11 | 613070.1932 | 1371553.2248 |
|  |  | 12 | 613044.0148 | 1371538.5725 |
|  |  | 13 | 613063.5484 | 1371503.6664 |
|  |  | 14 | 613083.0820 | 1371468.7603 |
|  |  | 15 | 613109.2605 | 1371483.4125 |
|  |  | 16 | 613135.4438 | 1371498.0560 |
|  |  | 17 | 613161.6320 | 1371512.6909 |
|  |  | 18 | 613187.8251 | 1371527.3171 |
|  |  | 19 | 613214.0230 | 1371541.9346 |
|  |  | 20 | 613240.2257 | 1371556.5434 |
|  |  | 21 | 613266.4334 | 1371571.1435 |
|  |  | 22 | 613292.6458 | 1371585.7350 |
|  |  | 1 | 613318.8632 | 1371600.3178 |
| 18 | 7400 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 613112.5461 | 1371364.9149 |
|  |  | 2 | 613097.4906 | 1371391.8187 |
|  |  | 3 | 613082.4331 | 1371418.7261 |
|  |  | 4 | 613067.3756 | 1371445.6335 |
|  |  | 5 | 613052.3816 | 1371472.5766 |
|  |  | 6 | 613037.2606 | 1371499.4483 |
|  |  | 7 | 613022.2031 | 1371526.3557 |
|  |  | 8 | 612987.3200 | 1371506.7809 |
|  |  | 9 | 613002.3775 | 1371479.8735 |
|  |  | 10 | 613017.4350 | 1371452.9661 |
|  |  | 11 | 613032.4925 | 1371426.0587 |
|  |  | 12 | 613047.5501 | 1371399.1513 |
|  |  | 13 | 613062.6076 | 1371372.2439 |
|  |  | 14 | 613077.6545 | 1371345.3554 |
|  |  | 1 | 613112.5461 | 1371364.9149 |

Ведомость поворотных точек границ земельных участков (проектируемых)

| № участка | Вид разрешенного использования | Территориальная зона по ПЗЗ | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.2.1. Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1518 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613959.1485 | 1371933.1818 |
|  |  |  |  | 2 | 613938.6450 | 1371968.8021 |
|  |  |  |  | 3 | 613907.0792 | 1371959.4074 |
|  |  |  |  | 4 | 613917.9445 | 1371920.9084 |
|  |  |  |  | 1 | 613959.1485 | 1371933.1818 |
| 2 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1116 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613896.2139 | 1371997.9064 |
|  |  |  |  | 2 | 613918.1413 | 1372004.4228 |
|  |  |  |  | 3 | 613938.6450 | 1371968.8021 |
|  |  |  |  | 4 | 613907.0792 | 1371959.4074 |
|  |  |  |  | 1 | 613896.2139 | 1371997.9064 |
| 3 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613917.9445 | 1371920.9084 |
|  |  |  |  | 2 | 613907.0792 | 1371959.4074 |
|  |  |  |  | 3 | 613878.2974 | 1371950.9385 |
|  |  |  |  | 4 | 613889.1631 | 1371912.4383 |
|  |  |  |  | 1 | 613917.9445 | 1371920.9084 |
| 4 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613907.0792 | 1371959.4074 |
|  |  |  |  | 2 | 613896.2139 | 1371997.9064 |
|  |  |  |  | 3 | 613867.4318 | 1371989.4386 |
|  |  |  |  | 4 | 613878.2974 | 1371950.9385 |
|  |  |  |  | 1 | 613907.0792 | 1371959.4074 |
| 5 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613889.1631 | 1371912.4383 |
|  |  |  |  | 2 | 613878.2974 | 1371950.9385 |
|  |  |  |  | 3 | 613849.5157 | 1371942.4695 |
|  |  |  |  | 4 | 613860.3817 | 1371903.9682 |
|  |  |  |  | 1 | 613889.1631 | 1371912.4383 |
| 6 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613878.2974 | 1371950.9385 |
|  |  |  |  | 2 | 613867.4318 | 1371989.4386 |
|  |  |  |  | 3 | 613838.6498 | 1371980.9708 |
|  |  |  |  | 4 | 613849.5157 | 1371942.4695 |
|  |  |  |  | 1 | 613878.2974 | 1371950.9385 |
| 7 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613860.3817 | 1371903.9682 |
|  |  |  |  | 2 | 613849.5157 | 1371942.4695 |
|  |  |  |  | 3 | 613820.7340 | 1371934.0006 |
|  |  |  |  | 4 | 613831.6003 | 1371895.4981 |
|  |  |  |  | 1 | 613860.3817 | 1371903.9682 |
| 8 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613849.5157 | 1371942.4695 |
|  |  |  |  | 2 | 613838.6498 | 1371980.9708 |
|  |  |  |  | 3 | 613809.8677 | 1371972.5030 |
|  |  |  |  | 4 | 613820.7340 | 1371934.0006 |
|  |  |  |  | 1 | 613849.5157 | 1371942.4695 |
| 9 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613831.6003 | 1371895.4981 |
|  |  |  |  | 2 | 613820.7340 | 1371934.0006 |
|  |  |  |  | 3 | 613791.9523 | 1371925.5316 |
|  |  |  |  | 4 | 613802.8189 | 1371887.0280 |
|  |  |  |  | 1 | 613831.6003 | 1371895.4981 |
| 10 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613820.7340 | 1371934.0006 |
|  |  |  |  | 2 | 613809.8677 | 1371972.5030 |
|  |  |  |  | 3 | 613781.0857 | 1371964.0352 |
|  |  |  |  | 4 | 613791.9523 | 1371925.5316 |
|  |  |  |  | 1 | 613820.7340 | 1371934.0006 |
| 11 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613802.8189 | 1371887.0280 |
|  |  |  |  | 2 | 613791.9523 | 1371925.5316 |
|  |  |  |  | 3 | 613763.1705 | 1371917.0627 |
|  |  |  |  | 4 | 613774.0375 | 1371878.5579 |
|  |  |  |  | 1 | 613802.8189 | 1371887.0280 |
| 12 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613781.0857 | 1371964.0352 |
|  |  |  |  | 2 | 613752.3036 | 1371955.5674 |
|  |  |  |  | 3 | 613763.1705 | 1371917.0627 |
|  |  |  |  | 4 | 613791.9523 | 1371925.5316 |
|  |  |  |  | 1 | 613781.0857 | 1371964.0352 |
| 13 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613774.0375 | 1371878.5579 |
|  |  |  |  | 2 | 613763.1705 | 1371917.0627 |
|  |  |  |  | 3 | 613734.3888 | 1371908.5937 |
|  |  |  |  | 4 | 613738.0117 | 1371895.7567 |
|  |  |  |  | 5 | 613745.2561 | 1371870.0878 |
|  |  |  |  | 1 | 613774.0375 | 1371878.5579 |
| 14 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613763.1705 | 1371917.0627 |
|  |  |  |  | 2 | 613752.3036 | 1371955.5674 |
|  |  |  |  | 3 | 613723.5216 | 1371947.0996 |
|  |  |  |  | 4 | 613730.7673 | 1371921.4257 |
|  |  |  |  | 5 | 613734.3888 | 1371908.5937 |
|  |  |  |  | 1 | 613763.1705 | 1371917.0627 |
| 15 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613745.2561 | 1371870.0878 |
|  |  |  |  | 2 | 613738.0117 | 1371895.7567 |
|  |  |  |  | 3 | 613694.8396 | 1371883.0516 |
|  |  |  |  | 4 | 613702.0840 | 1371857.3826 |
|  |  |  |  | 1 | 613745.2561 | 1371870.0878 |
| 16 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613738.0117 | 1371895.7567 |
|  |  |  |  | 2 | 613734.3888 | 1371908.5937 |
|  |  |  |  | 3 | 613730.7673 | 1371921.4257 |
|  |  |  |  | 4 | 613687.5952 | 1371908.7205 |
|  |  |  |  | 5 | 613694.8396 | 1371883.0516 |
|  |  |  |  | 1 | 613738.0117 | 1371895.7567 |
| 17 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1201 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613730.7673 | 1371921.4257 |
|  |  |  |  | 2 | 613723.5216 | 1371947.0996 |
|  |  |  |  | 3 | 613680.3485 | 1371934.3979 |
|  |  |  |  | 4 | 613687.5952 | 1371908.7205 |
|  |  |  |  | 1 | 613730.7673 | 1371921.4257 |
| 18 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1662 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613905.3282 | 1372026.6828 |
|  |  |  |  | 2 | 613884.8211 | 1372062.3094 |
|  |  |  |  | 3 | 613849.7752 | 1372052.0012 |
|  |  |  |  | 4 | 613860.6408 | 1372013.5012 |
|  |  |  |  | 1 | 613905.3282 | 1372026.6828 |
| 19 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1260 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613864.2961 | 1372097.9672 |
|  |  |  |  | 2 | 613838.9096 | 1372090.5013 |
|  |  |  |  | 3 | 613849.7752 | 1372052.0012 |
|  |  |  |  | 4 | 613884.8212 | 1372062.3093 |
|  |  |  |  | 1 | 613864.2961 | 1372097.9672 |
| 20 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613860.6408 | 1372013.5012 |
|  |  |  |  | 2 | 613849.7752 | 1372052.0012 |
|  |  |  |  | 3 | 613820.9926 | 1372043.5353 |
|  |  |  |  | 4 | 613831.8586 | 1372005.0341 |
|  |  |  |  | 1 | 613860.6408 | 1372013.5012 |
| 21 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613849.7752 | 1372052.0012 |
|  |  |  |  | 2 | 613838.9096 | 1372090.5013 |
|  |  |  |  | 3 | 613810.1267 | 1372082.0365 |
|  |  |  |  | 4 | 613820.9926 | 1372043.5353 |
|  |  |  |  | 1 | 613849.7752 | 1372052.0012 |
| 22 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613831.8586 | 1372005.0341 |
|  |  |  |  | 2 | 613820.9926 | 1372043.5353 |
|  |  |  |  | 3 | 613792.2101 | 1372035.0694 |
|  |  |  |  | 4 | 613803.0763 | 1371996.5670 |
|  |  |  |  | 1 | 613831.8586 | 1372005.0341 |
| 23 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613820.9926 | 1372043.5353 |
|  |  |  |  | 2 | 613810.1267 | 1372082.0365 |
|  |  |  |  | 3 | 613781.3438 | 1372073.5716 |
|  |  |  |  | 4 | 613792.2101 | 1372035.0694 |
|  |  |  |  | 1 | 613820.9926 | 1372043.5353 |
| 24 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613803.0763 | 1371996.5670 |
|  |  |  |  | 2 | 613792.2101 | 1372035.0694 |
|  |  |  |  | 3 | 613763.4275 | 1372026.6034 |
|  |  |  |  | 4 | 613774.2941 | 1371988.0999 |
|  |  |  |  | 1 | 613803.0763 | 1371996.5670 |
| 25 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613792.2101 | 1372035.0694 |
|  |  |  |  | 2 | 613781.3438 | 1372073.5716 |
|  |  |  |  | 3 | 613752.5609 | 1372065.1068 |
|  |  |  |  | 4 | 613763.4275 | 1372026.6034 |
|  |  |  |  | 1 | 613792.2101 | 1372035.0694 |
| 26 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613774.2941 | 1371988.0999 |
|  |  |  |  | 2 | 613763.4275 | 1372026.6034 |
|  |  |  |  | 3 | 613734.6449 | 1372018.1375 |
|  |  |  |  | 4 | 613745.5118 | 1371979.6328 |
|  |  |  |  | 1 | 613774.2941 | 1371988.0999 |
| 27 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613763.4275 | 1372026.6034 |
|  |  |  |  | 2 | 613752.5609 | 1372065.1068 |
|  |  |  |  | 3 | 613723.7781 | 1372056.6420 |
|  |  |  |  | 4 | 613734.6449 | 1372018.1375 |
|  |  |  |  | 1 | 613763.4275 | 1372026.6034 |
| 28 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613745.5118 | 1371979.6328 |
|  |  |  |  | 2 | 613734.6449 | 1372018.1375 |
|  |  |  |  | 3 | 613705.8623 | 1372009.6715 |
|  |  |  |  | 4 | 613709.4839 | 1371996.8392 |
|  |  |  |  | 5 | 613716.7296 | 1371971.1657 |
|  |  |  |  | 1 | 613745.5118 | 1371979.6328 |
| 29 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613734.6449 | 1372018.1375 |
|  |  |  |  | 2 | 613723.7781 | 1372056.6420 |
|  |  |  |  | 3 | 613694.9952 | 1372048.1772 |
|  |  |  |  | 4 | 613702.2395 | 1372022.5082 |
|  |  |  |  | 5 | 613705.8623 | 1372009.6715 |
|  |  |  |  | 1 | 613734.6449 | 1372018.1375 |
| 30 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613716.7296 | 1371971.1657 |
|  |  |  |  | 2 | 613709.4839 | 1371996.8392 |
|  |  |  |  | 3 | 613666.3118 | 1371984.1341 |
|  |  |  |  | 4 | 613673.5562 | 1371958.4651 |
|  |  |  |  | 1 | 613716.7296 | 1371971.1657 |
| 31 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1210 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613658.3812 | 1372009.6011 |
|  |  |  |  | 2 | 613666.3118 | 1371984.1341 |
|  |  |  |  | 3 | 613709.4839 | 1371996.8392 |
|  |  |  |  | 4 | 613705.8623 | 1372009.6715 |
|  |  |  |  | 5 | 613702.2395 | 1372022.5082 |
|  |  |  |  | 1 | 613658.3812 | 1372009.6011 |
| 32 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1266 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613702.2395 | 1372022.5082 |
|  |  |  |  | 2 | 613694.9952 | 1372048.1772 |
|  |  |  |  | 3 | 613647.8078 | 1372034.2998 |
|  |  |  |  | 4 | 613658.3812 | 1372009.6011 |
|  |  |  |  | 1 | 613702.2395 | 1372022.5082 |
| 33 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1805 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613830.9430 | 1372155.9110 |
|  |  |  |  | 2 | 613792.4708 | 1372144.5966 |
|  |  |  |  | 3 | 613803.3360 | 1372106.0981 |
|  |  |  |  | 4 | 613851.4679 | 1372120.2533 |
|  |  |  |  | 1 | 613830.9430 | 1372155.9110 |
| 34 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1403 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613810.4180 | 1372191.5687 |
|  |  |  |  | 2 | 613781.6056 | 1372183.0952 |
|  |  |  |  | 3 | 613792.4708 | 1372144.5966 |
|  |  |  |  | 4 | 613830.9430 | 1372155.9110 |
|  |  |  |  | 1 | 613810.4180 | 1372191.5687 |
| 35 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613803.3360 | 1372106.0981 |
|  |  |  |  | 2 | 613792.4708 | 1372144.5966 |
|  |  |  |  | 3 | 613763.6879 | 1372136.1318 |
|  |  |  |  | 4 | 613774.5531 | 1372097.6333 |
|  |  |  |  | 1 | 613803.3360 | 1372106.0981 |
| 36 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613792.4708 | 1372144.5966 |
|  |  |  |  | 2 | 613781.6056 | 1372183.0952 |
|  |  |  |  | 3 | 613752.8228 | 1372174.6304 |
|  |  |  |  | 4 | 613763.6879 | 1372136.1318 |
|  |  |  |  | 1 | 613792.4708 | 1372144.5966 |
| 37 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613774.5531 | 1372097.6333 |
|  |  |  |  | 2 | 613763.6879 | 1372136.1318 |
|  |  |  |  | 3 | 613734.9050 | 1372127.6670 |
|  |  |  |  | 4 | 613745.7702 | 1372089.1685 |
|  |  |  |  | 1 | 613774.5531 | 1372097.6333 |
| 38 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613763.6879 | 1372136.1318 |
|  |  |  |  | 2 | 613752.8228 | 1372174.6304 |
|  |  |  |  | 3 | 613724.0399 | 1372166.1656 |
|  |  |  |  | 4 | 613734.9050 | 1372127.6670 |
|  |  |  |  | 1 | 613763.6879 | 1372136.1318 |
| 39 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613734.9050 | 1372127.6670 |
|  |  |  |  | 2 | 613745.7702 | 1372089.1685 |
|  |  |  |  | 3 | 613716.9846 | 1372080.7131 |
|  |  |  |  | 4 | 613706.1221 | 1372119.2022 |
|  |  |  |  | 1 | 613734.9050 | 1372127.6670 |
| 40 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613734.9050 | 1372127.6670 |
|  |  |  |  | 2 | 613724.0399 | 1372166.1656 |
|  |  |  |  | 3 | 613695.2570 | 1372157.7008 |
|  |  |  |  | 4 | 613706.1221 | 1372119.2022 |
|  |  |  |  | 1 | 613734.9050 | 1372127.6670 |
| 41 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613716.9846 | 1372080.7131 |
|  |  |  |  | 2 | 613706.1221 | 1372119.2022 |
|  |  |  |  | 3 | 613677.3392 | 1372110.7374 |
|  |  |  |  | 4 | 613688.2044 | 1372072.2388 |
|  |  |  |  | 1 | 613716.9846 | 1372080.7131 |
| 42 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613706.1221 | 1372119.2022 |
|  |  |  |  | 2 | 613695.2570 | 1372157.7008 |
|  |  |  |  | 3 | 613666.4741 | 1372149.2360 |
|  |  |  |  | 4 | 613677.3392 | 1372110.7374 |
|  |  |  |  | 1 | 613706.1221 | 1372119.2022 |
| 43 | п.4.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | ОД | 4505 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613688.2044 | 1372072.2388 |
|  |  |  |  | 2 | 613666.4741 | 1372149.2360 |
|  |  |  |  | 3 | 613603.7580 | 1372113.7061 |
|  |  |  |  | 4 | 613635.6206 | 1372056.7684 |
|  |  |  |  | 1 | 613688.2044 | 1372072.2388 |
| 44 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1204 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613673.2641 | 1371849.0490 |
|  |  |  |  | 2 | 613666.0194 | 1371874.7190 |
|  |  |  |  | 3 | 613622.5364 | 1371863.1155 |
|  |  |  |  | 4 | 613629.8249 | 1371837.2901 |
|  |  |  |  | 1 | 613673.2641 | 1371849.0490 |
| 45 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613666.0194 | 1371874.7190 |
|  |  |  |  | 2 | 613658.7747 | 1371900.3890 |
|  |  |  |  | 3 | 613615.2917 | 1371888.7855 |
|  |  |  |  | 4 | 613618.9588 | 1371875.7919 |
|  |  |  |  | 5 | 613622.5364 | 1371863.1155 |
|  |  |  |  | 1 | 613666.0194 | 1371874.7190 |
| 46 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613658.7747 | 1371900.3890 |
|  |  |  |  | 2 | 613651.5321 | 1371926.0519 |
|  |  |  |  | 3 | 613608.0924 | 1371914.2950 |
|  |  |  |  | 4 | 613615.2917 | 1371888.7855 |
|  |  |  |  | 1 | 613658.7747 | 1371900.3890 |
| 47 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613629.8249 | 1371837.2901 |
|  |  |  |  | 2 | 613622.5364 | 1371863.1155 |
|  |  |  |  | 3 | 613618.9588 | 1371875.7919 |
|  |  |  |  | 4 | 613589.9482 | 1371868.1339 |
|  |  |  |  | 5 | 613600.8143 | 1371829.6321 |
|  |  |  |  | 1 | 613629.8249 | 1371837.2901 |
| 48 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613618.9588 | 1371875.7919 |
|  |  |  |  | 2 | 613615.2917 | 1371888.7855 |
|  |  |  |  | 3 | 613608.0924 | 1371914.2950 |
|  |  |  |  | 4 | 613579.0813 | 1371906.6386 |
|  |  |  |  | 5 | 613589.9482 | 1371868.1339 |
|  |  |  |  | 1 | 613618.9588 | 1371875.7919 |
| 49 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613600.8143 | 1371829.6321 |
|  |  |  |  | 2 | 613589.9482 | 1371868.1339 |
|  |  |  |  | 3 | 613560.9376 | 1371860.4759 |
|  |  |  |  | 4 | 613571.8037 | 1371821.9741 |
|  |  |  |  | 1 | 613600.8143 | 1371829.6321 |
| 50 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1202 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613589.9482 | 1371868.1339 |
|  |  |  |  | 2 | 613579.0813 | 1371906.6386 |
|  |  |  |  | 3 | 613550.0000 | 1371898.9637 |
|  |  |  |  | 4 | 613560.9376 | 1371860.4759 |
|  |  |  |  | 1 | 613589.9482 | 1371868.1339 |
| 51 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613571.8037 | 1371821.9741 |
|  |  |  |  | 2 | 613560.9376 | 1371860.4759 |
|  |  |  |  | 3 | 613531.9270 | 1371852.8180 |
|  |  |  |  | 4 | 613542.7931 | 1371814.3162 |
|  |  |  |  | 1 | 613571.8037 | 1371821.9741 |
| 52 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1199 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613560.9376 | 1371860.4759 |
|  |  |  |  | 2 | 613550.0000 | 1371898.9637 |
|  |  |  |  | 3 | 613521.0592 | 1371891.3259 |
|  |  |  |  | 4 | 613531.9270 | 1371852.8180 |
|  |  |  |  | 1 | 613560.9376 | 1371860.4759 |
| 53 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613542.7931 | 1371814.3162 |
|  |  |  |  | 2 | 613531.9270 | 1371852.8180 |
|  |  |  |  | 3 | 613502.9164 | 1371845.1600 |
|  |  |  |  | 4 | 613513.7825 | 1371806.6582 |
|  |  |  |  | 1 | 613542.7931 | 1371814.3162 |
| 54 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1199 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613531.9270 | 1371852.8180 |
|  |  |  |  | 2 | 613521.0592 | 1371891.3259 |
|  |  |  |  | 3 | 613492.0350 | 1371883.5130 |
|  |  |  |  | 4 | 613502.9164 | 1371845.1600 |
|  |  |  |  | 1 | 613531.9270 | 1371852.8180 |
| 55 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613513.7825 | 1371806.6582 |
|  |  |  |  | 2 | 613502.9164 | 1371845.1600 |
|  |  |  |  | 3 | 613473.9058 | 1371837.5021 |
|  |  |  |  | 4 | 613484.7719 | 1371799.0003 |
|  |  |  |  | 1 | 613513.7825 | 1371806.6582 |
| 56 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613502.9164 | 1371845.1600 |
|  |  |  |  | 2 | 613492.0481 | 1371883.6696 |
|  |  |  |  | 3 | 613463.0370 | 1371876.0132 |
|  |  |  |  | 4 | 613473.9058 | 1371837.5021 |
|  |  |  |  | 1 | 613502.9164 | 1371845.1600 |
| 57 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1203 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613601.3014 | 1371938.3573 |
|  |  |  |  | 2 | 613644.6956 | 1371950.1017 |
|  |  |  |  | 3 | 613637.4965 | 1371975.7843 |
|  |  |  |  | 4 | 613594.0134 | 1371964.1808 |
|  |  |  |  | 1 | 613601.3014 | 1371938.3573 |
| 58 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1194 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613637.4965 | 1371975.7843 |
|  |  |  |  | 2 | 613632.4191 | 1371992.9503 |
|  |  |  |  | 3 | 613631.0924 | 1371996.8298 |
|  |  |  |  | 4 | 613630.1290 | 1371999.5081 |
|  |  |  |  | 5 | 613629.4817 | 1372001.2488 |
|  |  |  |  | 6 | 613586.7688 | 1371989.8508 |
|  |  |  |  | 7 | 613590.4353 | 1371976.8591 |
|  |  |  |  | 8 | 613594.0134 | 1371964.1808 |
|  |  |  |  | 1 | 613637.4965 | 1371975.7843 |
| 59 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1129 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613629.4817 | 1372001.2488 |
|  |  |  |  | 2 | 613626.3959 | 1372008.9936 |
|  |  |  |  | 3 | 613624.0176 | 1372014.4414 |
|  |  |  |  | 4 | 613622.3644 | 1372018.0079 |
|  |  |  |  | 5 | 613620.3391 | 1372022.1632 |
|  |  |  |  | 6 | 613618.4496 | 1372025.8516 |
|  |  |  |  | 7 | 613579.5692 | 1372015.3609 |
|  |  |  |  | 8 | 613586.7688 | 1371989.8508 |
|  |  |  |  | 1 | 613629.4817 | 1372001.2488 |
| 60 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613601.3014 | 1371938.3573 |
|  |  |  |  | 2 | 613594.0134 | 1371964.1808 |
|  |  |  |  | 3 | 613590.4353 | 1371976.8591 |
|  |  |  |  | 4 | 613561.4247 | 1371969.2012 |
|  |  |  |  | 5 | 613572.2908 | 1371930.6994 |
|  |  |  |  | 1 | 613601.3014 | 1371938.3573 |
| 61 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613590.4353 | 1371976.8591 |
|  |  |  |  | 2 | 613586.7688 | 1371989.8508 |
|  |  |  |  | 3 | 613579.5692 | 1372015.3609 |
|  |  |  |  | 4 | 613550.5586 | 1372007.7030 |
|  |  |  |  | 5 | 613561.4247 | 1371969.2012 |
|  |  |  |  | 1 | 613590.4353 | 1371976.8591 |
| 62 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613572.2908 | 1371930.6994 |
|  |  |  |  | 2 | 613561.4247 | 1371969.2012 |
|  |  |  |  | 3 | 613532.4141 | 1371961.5432 |
|  |  |  |  | 4 | 613543.2802 | 1371923.0414 |
|  |  |  |  | 1 | 613572.2908 | 1371930.6994 |
| 63 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613561.4247 | 1371969.2012 |
|  |  |  |  | 2 | 613550.5586 | 1372007.7030 |
|  |  |  |  | 3 | 613521.5480 | 1372000.0450 |
|  |  |  |  | 4 | 613532.4141 | 1371961.5432 |
|  |  |  |  | 1 | 613561.4247 | 1371969.2012 |
| 64 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613543.2802 | 1371923.0414 |
|  |  |  |  | 2 | 613532.4141 | 1371961.5432 |
|  |  |  |  | 3 | 613503.4035 | 1371953.8852 |
|  |  |  |  | 4 | 613514.2696 | 1371915.3834 |
|  |  |  |  | 1 | 613543.2802 | 1371923.0414 |
| 65 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613532.4141 | 1371961.5432 |
|  |  |  |  | 2 | 613521.5480 | 1372000.0450 |
|  |  |  |  | 3 | 613492.5374 | 1371992.3871 |
|  |  |  |  | 4 | 613503.4035 | 1371953.8852 |
|  |  |  |  | 1 | 613532.4141 | 1371961.5432 |
| 66 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613514.2696 | 1371915.3834 |
|  |  |  |  | 2 | 613503.4035 | 1371953.8852 |
|  |  |  |  | 3 | 613474.3929 | 1371946.2273 |
|  |  |  |  | 4 | 613485.2590 | 1371907.7255 |
|  |  |  |  | 1 | 613514.2696 | 1371915.3834 |
| 67 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613492.5374 | 1371992.3871 |
|  |  |  |  | 2 | 613463.5268 | 1371984.7291 |
|  |  |  |  | 3 | 613474.3929 | 1371946.2273 |
|  |  |  |  | 4 | 613503.4035 | 1371953.8852 |
|  |  |  |  | 1 | 613492.5374 | 1371992.3871 |
| 68 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613485.2590 | 1371907.7255 |
|  |  |  |  | 2 | 613474.3929 | 1371946.2273 |
|  |  |  |  | 3 | 613445.3823 | 1371938.5693 |
|  |  |  |  | 4 | 613456.2484 | 1371900.0675 |
|  |  |  |  | 1 | 613485.2590 | 1371907.7255 |
| 69 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613474.3929 | 1371946.2273 |
|  |  |  |  | 2 | 613463.5268 | 1371984.7291 |
|  |  |  |  | 3 | 613434.5104 | 1371977.0917 |
|  |  |  |  | 4 | 613445.3823 | 1371938.5693 |
|  |  |  |  | 1 | 613474.3929 | 1371946.2273 |
| 70 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1179 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613605.9604 | 1372048.3379 |
|  |  |  |  | 2 | 613585.8471 | 1372084.2798 |
|  |  |  |  | 3 | 613561.9118 | 1372077.9264 |
|  |  |  |  | 4 | 613572.7421 | 1372039.5515 |
|  |  |  |  | 1 | 613605.9604 | 1372048.3379 |
| 71 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1198 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613572.7421 | 1372039.5515 |
|  |  |  |  | 2 | 613561.9118 | 1372077.9264 |
|  |  |  |  | 3 | 613532.9012 | 1372070.2684 |
|  |  |  |  | 4 | 613543.7673 | 1372031.7666 |
|  |  |  |  | 1 | 613572.7421 | 1372039.5515 |
| 72 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1199 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613543.7673 | 1372031.7666 |
|  |  |  |  | 2 | 613532.9012 | 1372070.2684 |
|  |  |  |  | 3 | 613503.8906 | 1372062.6105 |
|  |  |  |  | 4 | 613514.7290 | 1372024.2069 |
|  |  |  |  | 1 | 613543.7673 | 1372031.7666 |
| 73 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1197 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613514.7290 | 1372024.2069 |
|  |  |  |  | 2 | 613503.8906 | 1372062.6105 |
|  |  |  |  | 3 | 613474.8800 | 1372054.9525 |
|  |  |  |  | 4 | 613485.7224 | 1372016.5346 |
|  |  |  |  | 1 | 613514.7290 | 1372024.2069 |
| 74 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1198 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613485.7224 | 1372016.5346 |
|  |  |  |  | 2 | 613474.8800 | 1372054.9525 |
|  |  |  |  | 3 | 613445.8694 | 1372047.2945 |
|  |  |  |  | 4 | 613456.7158 | 1372008.8623 |
|  |  |  |  | 1 | 613485.7224 | 1372016.5346 |
| 75 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1202 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613456.7158 | 1372008.8623 |
|  |  |  |  | 2 | 613445.8694 | 1372047.2945 |
|  |  |  |  | 3 | 613416.6934 | 1372039.5929 |
|  |  |  |  | 4 | 613427.7093 | 1372001.1900 |
|  |  |  |  | 1 | 613456.7158 | 1372008.8623 |
| 76 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1581 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613424.9332 | 1371781.3075 |
|  |  |  |  | 2 | 613441.5923 | 1371787.5605 |
|  |  |  |  | 3 | 613444.7358 | 1371788.5476 |
|  |  |  |  | 4 | 613455.8572 | 1371791.4469 |
|  |  |  |  | 5 | 613460.5796 | 1371792.6780 |
|  |  |  |  | 6 | 613449.7129 | 1371831.1820 |
|  |  |  |  | 7 | 613445.7667 | 1371830.1533 |
|  |  |  |  | 8 | 613434.4761 | 1371827.2099 |
|  |  |  |  | 9 | 613427.5361 | 1371825.0094 |
|  |  |  |  | 10 | 613422.4240 | 1371823.0906 |
|  |  |  |  | 11 | 613410.1608 | 1371818.4877 |
|  |  |  |  | 1 | 613424.9332 | 1371781.3075 |
| 77 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1184 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613449.7129 | 1371831.1820 |
|  |  |  |  | 2 | 613438.8462 | 1371869.6860 |
|  |  |  |  | 3 | 613432.3657 | 1371867.9966 |
|  |  |  |  | 4 | 613424.3855 | 1371865.9162 |
|  |  |  |  | 5 | 613413.4798 | 1371862.4583 |
|  |  |  |  | 6 | 613409.4139 | 1371860.9322 |
|  |  |  |  | 7 | 613422.4240 | 1371823.0906 |
|  |  |  |  | 8 | 613427.5361 | 1371825.0094 |
|  |  |  |  | 9 | 613434.4761 | 1371827.2099 |
|  |  |  |  | 10 | 613445.7667 | 1371830.1533 |
|  |  |  |  | 1 | 613449.7129 | 1371831.1820 |
| 78 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1553 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613424.9332 | 1371781.3075 |
|  |  |  |  | 2 | 613410.1608 | 1371818.4877 |
|  |  |  |  | 3 | 613397.1003 | 1371813.5855 |
|  |  |  |  | 4 | 613392.5369 | 1371811.8726 |
|  |  |  |  | 5 | 613391.2213 | 1371811.3636 |
|  |  |  |  | 6 | 613387.6248 | 1371809.8124 |
|  |  |  |  | 7 | 613382.9436 | 1371807.4183 |
|  |  |  |  | 8 | 613378.4549 | 1371804.9056 |
|  |  |  |  | 9 | 613372.4240 | 1371801.5297 |
|  |  |  |  | 10 | 613391.9576 | 1371766.6235 |
|  |  |  |  | 11 | 613402.4818 | 1371772.5147 |
|  |  |  |  | 12 | 613406.5932 | 1371774.4237 |
|  |  |  |  | 13 | 613416.3944 | 1371778.1026 |
|  |  |  |  | 14 | 613421.0102 | 1371779.8350 |
|  |  |  |  | 1 | 613424.9332 | 1371781.3075 |
| 79 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1152 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613409.4139 | 1371860.9322 |
|  |  |  |  | 2 | 613380.7926 | 1371850.1893 |
|  |  |  |  | 3 | 613397.1003 | 1371813.5855 |
|  |  |  |  | 4 | 613410.1608 | 1371818.4877 |
|  |  |  |  | 5 | 613422.4240 | 1371823.0906 |
|  |  |  |  | 1 | 613409.4139 | 1371860.9322 |
| 80 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613391.9576 | 1371766.6235 |
|  |  |  |  | 2 | 613372.4240 | 1371801.5297 |
|  |  |  |  | 3 | 613346.2463 | 1371786.8760 |
|  |  |  |  | 4 | 613365.7800 | 1371751.9699 |
|  |  |  |  | 1 | 613391.9576 | 1371766.6235 |
| 81 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1173 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613397.1003 | 1371813.5855 |
|  |  |  |  | 2 | 613380.7926 | 1371850.1893 |
|  |  |  |  | 3 | 613378.4807 | 1371849.3215 |
|  |  |  |  | 4 | 613372.4116 | 1371846.8347 |
|  |  |  |  | 5 | 613367.2036 | 1371844.3514 |
|  |  |  |  | 6 | 613363.4054 | 1371842.3218 |
|  |  |  |  | 7 | 613358.3270 | 1371839.4791 |
|  |  |  |  | 8 | 613352.8904 | 1371836.4358 |
|  |  |  |  | 9 | 613372.4240 | 1371801.5297 |
|  |  |  |  | 10 | 613378.4549 | 1371804.9056 |
|  |  |  |  | 11 | 613382.9436 | 1371807.4183 |
|  |  |  |  | 12 | 613387.6248 | 1371809.8124 |
|  |  |  |  | 13 | 613391.2213 | 1371811.3636 |
|  |  |  |  | 14 | 613392.5369 | 1371811.8726 |
|  |  |  |  | 1 | 613397.1003 | 1371813.5855 |
| 82 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613365.7800 | 1371751.9699 |
|  |  |  |  | 2 | 613346.2463 | 1371786.8760 |
|  |  |  |  | 3 | 613320.0687 | 1371772.2224 |
|  |  |  |  | 4 | 613339.6023 | 1371737.3162 |
|  |  |  |  | 1 | 613365.7800 | 1371751.9699 |
| 83 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613372.4240 | 1371801.5297 |
|  |  |  |  | 2 | 613352.8904 | 1371836.4358 |
|  |  |  |  | 3 | 613326.7127 | 1371821.7821 |
|  |  |  |  | 4 | 613346.2463 | 1371786.8760 |
|  |  |  |  | 1 | 613372.4240 | 1371801.5297 |
| 84 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613339.6023 | 1371737.3162 |
|  |  |  |  | 2 | 613320.0687 | 1371772.2224 |
|  |  |  |  | 3 | 613293.8910 | 1371757.5687 |
|  |  |  |  | 4 | 613313.4246 | 1371722.6626 |
|  |  |  |  | 1 | 613339.6023 | 1371737.3162 |
| 85 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613346.2463 | 1371786.8760 |
|  |  |  |  | 2 | 613326.7127 | 1371821.7821 |
|  |  |  |  | 3 | 613300.5350 | 1371807.1285 |
|  |  |  |  | 4 | 613320.0687 | 1371772.2224 |
|  |  |  |  | 1 | 613346.2463 | 1371786.8760 |
| 86 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613313.4246 | 1371722.6626 |
|  |  |  |  | 2 | 613293.8910 | 1371757.5687 |
|  |  |  |  | 3 | 613267.7133 | 1371742.9151 |
|  |  |  |  | 4 | 613287.2469 | 1371708.0089 |
|  |  |  |  | 1 | 613313.4246 | 1371722.6626 |
| 87 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613320.0687 | 1371772.2224 |
|  |  |  |  | 2 | 613300.5350 | 1371807.1285 |
|  |  |  |  | 3 | 613274.3574 | 1371792.4748 |
|  |  |  |  | 4 | 613293.8910 | 1371757.5687 |
|  |  |  |  | 1 | 613320.0687 | 1371772.2224 |
| 88 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613293.8910 | 1371757.5687 |
|  |  |  |  | 2 | 613274.3574 | 1371792.4748 |
|  |  |  |  | 3 | 613248.1797 | 1371777.8212 |
|  |  |  |  | 4 | 613267.7133 | 1371742.9151 |
|  |  |  |  | 1 | 613293.8910 | 1371757.5687 |
| 89 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1417 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613432.0545 | 1371893.7510 |
|  |  |  |  | 2 | 613399.2873 | 1371883.8342 |
|  |  |  |  | 3 | 613386.7114 | 1371921.8388 |
|  |  |  |  | 4 | 613390.6383 | 1371923.3128 |
|  |  |  |  | 5 | 613407.9883 | 1371928.8140 |
|  |  |  |  | 6 | 613419.2790 | 1371931.7574 |
|  |  |  |  | 7 | 613421.1878 | 1371932.2550 |
|  |  |  |  | 1 | 613432.0545 | 1371893.7510 |
| 90 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1481 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613421.1878 | 1371932.2550 |
|  |  |  |  | 2 | 613410.3211 | 1371970.7590 |
|  |  |  |  | 3 | 613392.7760 | 1371966.1174 |
|  |  |  |  | 4 | 613381.1593 | 1371962.4209 |
|  |  |  |  | 5 | 613374.0209 | 1371959.8004 |
|  |  |  |  | 6 | 613386.7114 | 1371921.8388 |
|  |  |  |  | 7 | 613390.6383 | 1371923.3128 |
|  |  |  |  | 8 | 613407.9883 | 1371928.8140 |
|  |  |  |  | 9 | 613419.2790 | 1371931.7574 |
|  |  |  |  | 1 | 613421.1878 | 1371932.2550 |
| 91 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1311 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613399.2873 | 1371883.8342 |
|  |  |  |  | 2 | 613386.7114 | 1371921.8388 |
|  |  |  |  | 3 | 613380.7852 | 1371919.6144 |
|  |  |  |  | 4 | 613375.5797 | 1371917.6606 |
|  |  |  |  | 5 | 613369.9077 | 1371915.5316 |
|  |  |  |  | 6 | 613361.6405 | 1371912.4286 |
|  |  |  |  | 7 | 613354.9237 | 1371909.9057 |
|  |  |  |  | 8 | 613369.6955 | 1371872.7271 |
|  |  |  |  | 1 | 613399.2873 | 1371883.8342 |
| 92 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1514 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613352.5262 | 1371908.9747 |
|  |  |  |  | 2 | 613354.9237 | 1371909.9057 |
|  |  |  |  | 3 | 613361.6571 | 1371912.4348 |
|  |  |  |  | 4 | 613369.9077 | 1371915.5316 |
|  |  |  |  | 5 | 613375.6007 | 1371917.6685 |
|  |  |  |  | 6 | 613380.8123 | 1371919.6246 |
|  |  |  |  | 7 | 613386.7114 | 1371921.8388 |
|  |  |  |  | 8 | 613374.0209 | 1371959.8004 |
|  |  |  |  | 9 | 613341.5829 | 1371947.6249 |
|  |  |  |  | 10 | 613337.3495 | 1371945.9847 |
|  |  |  |  | 1 | 613352.5262 | 1371908.9747 |
| 93 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 93 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613369.6955 | 1371872.7271 |
|  |  |  |  | 2 | 613354.9237 | 1371909.9057 |
|  |  |  |  | 3 | 613352.5262 | 1371908.9747 |
|  |  |  |  | 4 | 613348.8039 | 1371907.4451 |
|  |  |  |  | 5 | 613342.6751 | 1371904.7058 |
|  |  |  |  | 6 | 613336.6314 | 1371901.7207 |
|  |  |  |  | 7 | 613331.6558 | 1371899.0401 |
|  |  |  |  | 8 | 613326.6064 | 1371896.2136 |
|  |  |  |  | 9 | 613322.7998 | 1371894.0827 |
|  |  |  |  | 10 | 613321.1482 | 1371893.1582 |
|  |  |  |  | 11 | 613340.6819 | 1371858.2521 |
|  |  |  |  | 12 | 613347.0471 | 1371861.8152 |
|  |  |  |  | 13 | 613351.1940 | 1371864.1366 |
|  |  |  |  | 14 | 613357.0219 | 1371867.2145 |
|  |  |  |  | 15 | 613361.7728 | 1371869.4629 |
|  |  |  |  | 16 | 613366.7278 | 1371871.5731 |
|  |  |  |  | 1 | 613369.6955 | 1371872.7271 |
| 94 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1503 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613301.6146 | 1371928.0644 |
|  |  |  |  | 2 | 613312.1176 | 1371933.9437 |
|  |  |  |  | 3 | 613320.1888 | 1371938.2390 |
|  |  |  |  | 4 | 613328.6853 | 1371942.3002 |
|  |  |  |  | 5 | 613337.3495 | 1371945.9847 |
|  |  |  |  | 6 | 613352.5262 | 1371908.9747 |
|  |  |  |  | 7 | 613348.8039 | 1371907.4451 |
|  |  |  |  | 8 | 613342.6751 | 1371904.7058 |
|  |  |  |  | 9 | 613336.6314 | 1371901.7207 |
|  |  |  |  | 10 | 613331.6558 | 1371899.0401 |
|  |  |  |  | 11 | 613326.6064 | 1371896.2136 |
|  |  |  |  | 12 | 613322.7998 | 1371894.0827 |
|  |  |  |  | 13 | 613321.1482 | 1371893.1582 |
|  |  |  |  | 1 | 613301.6146 | 1371928.0644 |
| 95 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613340.6819 | 1371858.2521 |
|  |  |  |  | 2 | 613321.1482 | 1371893.1582 |
|  |  |  |  | 3 | 613294.9706 | 1371878.5046 |
|  |  |  |  | 4 | 613314.5042 | 1371843.5985 |
|  |  |  |  | 1 | 613340.6819 | 1371858.2521 |
| 96 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613321.1482 | 1371893.1582 |
|  |  |  |  | 2 | 613301.6146 | 1371928.0644 |
|  |  |  |  | 3 | 613275.4369 | 1371913.4107 |
|  |  |  |  | 4 | 613294.9706 | 1371878.5046 |
|  |  |  |  | 1 | 613321.1482 | 1371893.1582 |
| 97 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613314.5042 | 1371843.5985 |
|  |  |  |  | 2 | 613294.9706 | 1371878.5046 |
|  |  |  |  | 3 | 613268.7929 | 1371863.8509 |
|  |  |  |  | 4 | 613288.3265 | 1371828.9448 |
|  |  |  |  | 1 | 613314.5042 | 1371843.5985 |
| 98 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613294.9706 | 1371878.5046 |
|  |  |  |  | 2 | 613275.4369 | 1371913.4107 |
|  |  |  |  | 3 | 613249.2593 | 1371898.7571 |
|  |  |  |  | 4 | 613268.7929 | 1371863.8509 |
|  |  |  |  | 1 | 613294.9706 | 1371878.5046 |
| 99 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613288.3265 | 1371828.9448 |
|  |  |  |  | 2 | 613268.7929 | 1371863.8509 |
|  |  |  |  | 3 | 613242.6152 | 1371849.1973 |
|  |  |  |  | 4 | 613262.1488 | 1371814.2912 |
|  |  |  |  | 1 | 613288.3265 | 1371828.9448 |
| 100 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613268.7929 | 1371863.8509 |
|  |  |  |  | 2 | 613249.2593 | 1371898.7571 |
|  |  |  |  | 3 | 613223.0816 | 1371884.1034 |
|  |  |  |  | 4 | 613242.6152 | 1371849.1973 |
|  |  |  |  | 1 | 613268.7929 | 1371863.8509 |
| 101 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613262.1488 | 1371814.2912 |
|  |  |  |  | 2 | 613242.6152 | 1371849.1973 |
|  |  |  |  | 3 | 613216.4375 | 1371834.5436 |
|  |  |  |  | 4 | 613235.9712 | 1371799.6375 |
|  |  |  |  | 1 | 613262.1488 | 1371814.2912 |
| 102 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613242.6152 | 1371849.1973 |
|  |  |  |  | 2 | 613223.0816 | 1371884.1034 |
|  |  |  |  | 3 | 613196.9039 | 1371869.4498 |
|  |  |  |  | 4 | 613216.4375 | 1371834.5436 |
|  |  |  |  | 1 | 613242.6152 | 1371849.1973 |
| 103 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613265.4322 | 1371695.7976 |
|  |  |  |  | 2 | 613245.8986 | 1371730.7037 |
|  |  |  |  | 3 | 613219.7209 | 1371716.0500 |
|  |  |  |  | 4 | 613239.2545 | 1371681.1439 |
|  |  |  |  | 1 | 613265.4322 | 1371695.7976 |
| 104 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613245.8986 | 1371730.7037 |
|  |  |  |  | 2 | 613226.3650 | 1371765.6098 |
|  |  |  |  | 3 | 613200.1873 | 1371750.9562 |
|  |  |  |  | 4 | 613219.7209 | 1371716.0500 |
|  |  |  |  | 1 | 613245.8986 | 1371730.7037 |
| 105 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613239.2545 | 1371681.1439 |
|  |  |  |  | 2 | 613219.7209 | 1371716.0500 |
|  |  |  |  | 3 | 613193.5432 | 1371701.3964 |
|  |  |  |  | 4 | 613213.0769 | 1371666.4903 |
|  |  |  |  | 1 | 613239.2545 | 1371681.1439 |
| 106 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613219.7209 | 1371716.0500 |
|  |  |  |  | 2 | 613200.1873 | 1371750.9562 |
|  |  |  |  | 3 | 613174.0096 | 1371736.3025 |
|  |  |  |  | 4 | 613193.5432 | 1371701.3964 |
|  |  |  |  | 1 | 613219.7209 | 1371716.0500 |
| 107 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613213.0769 | 1371666.4903 |
|  |  |  |  | 2 | 613193.5432 | 1371701.3964 |
|  |  |  |  | 3 | 613167.3656 | 1371686.7428 |
|  |  |  |  | 4 | 613186.8992 | 1371651.8366 |
|  |  |  |  | 1 | 613213.0769 | 1371666.4903 |
| 108 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613193.5432 | 1371701.3964 |
|  |  |  |  | 2 | 613174.0096 | 1371736.3025 |
|  |  |  |  | 3 | 613147.8319 | 1371721.6489 |
|  |  |  |  | 4 | 613167.3656 | 1371686.7428 |
|  |  |  |  | 1 | 613193.5432 | 1371701.3964 |
| 109 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613186.8992 | 1371651.8366 |
|  |  |  |  | 2 | 613167.3656 | 1371686.7428 |
|  |  |  |  | 3 | 613141.1879 | 1371672.0891 |
|  |  |  |  | 4 | 613160.7215 | 1371637.1830 |
|  |  |  |  | 1 | 613186.8992 | 1371651.8366 |
| 110 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613167.3656 | 1371686.7428 |
|  |  |  |  | 2 | 613147.8319 | 1371721.6489 |
|  |  |  |  | 3 | 613121.6543 | 1371706.9952 |
|  |  |  |  | 4 | 613141.1879 | 1371672.0891 |
|  |  |  |  | 1 | 613167.3656 | 1371686.7428 |
| 111 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613160.7215 | 1371637.1830 |
|  |  |  |  | 2 | 613141.1879 | 1371672.0891 |
|  |  |  |  | 3 | 613115.0102 | 1371657.4355 |
|  |  |  |  | 4 | 613134.5439 | 1371622.5293 |
|  |  |  |  | 1 | 613160.7215 | 1371637.1830 |
| 112 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613141.1879 | 1371672.0891 |
|  |  |  |  | 2 | 613121.6543 | 1371706.9952 |
|  |  |  |  | 3 | 613095.4766 | 1371692.3416 |
|  |  |  |  | 4 | 613115.0102 | 1371657.4355 |
|  |  |  |  | 1 | 613141.1879 | 1371672.0891 |
| 113 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613134.5439 | 1371622.5293 |
|  |  |  |  | 2 | 613115.0102 | 1371657.4355 |
|  |  |  |  | 3 | 613088.8325 | 1371642.7818 |
|  |  |  |  | 4 | 613108.3662 | 1371607.8757 |
|  |  |  |  | 1 | 613134.5439 | 1371622.5293 |
| 114 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613115.0102 | 1371657.4355 |
|  |  |  |  | 2 | 613095.4766 | 1371692.3416 |
|  |  |  |  | 3 | 613069.2989 | 1371677.6879 |
|  |  |  |  | 4 | 613088.8325 | 1371642.7818 |
|  |  |  |  | 1 | 613115.0102 | 1371657.4355 |
| 115 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613108.3662 | 1371607.8757 |
|  |  |  |  | 2 | 613088.8325 | 1371642.7818 |
|  |  |  |  | 3 | 613062.6549 | 1371628.1282 |
|  |  |  |  | 4 | 613082.1885 | 1371593.2220 |
|  |  |  |  | 1 | 613108.3662 | 1371607.8757 |
| 116 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613088.8325 | 1371642.7818 |
|  |  |  |  | 2 | 613069.2989 | 1371677.6879 |
|  |  |  |  | 3 | 613043.1212 | 1371663.0343 |
|  |  |  |  | 4 | 613062.6549 | 1371628.1282 |
|  |  |  |  | 1 | 613088.8325 | 1371642.7818 |
| 117 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613082.1885 | 1371593.2220 |
|  |  |  |  | 2 | 613062.6549 | 1371628.1282 |
|  |  |  |  | 3 | 613036.4772 | 1371613.4745 |
|  |  |  |  | 4 | 613056.0108 | 1371578.5684 |
|  |  |  |  | 1 | 613082.1885 | 1371593.2220 |
| 118 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613062.6549 | 1371628.1282 |
|  |  |  |  | 2 | 613043.1212 | 1371663.0343 |
|  |  |  |  | 3 | 613016.9436 | 1371648.3806 |
|  |  |  |  | 4 | 613036.4772 | 1371613.4745 |
|  |  |  |  | 1 | 613062.6549 | 1371628.1282 |
| 119 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613056.0108 | 1371578.5684 |
|  |  |  |  | 2 | 613036.4772 | 1371613.4745 |
|  |  |  |  | 3 | 613010.1478 | 1371599.0920 |
|  |  |  |  | 4 | 613029.6836 | 1371564.1820 |
|  |  |  |  | 1 | 613056.0108 | 1371578.5684 |
| 120 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613036.4772 | 1371613.4745 |
|  |  |  |  | 2 | 613016.9436 | 1371648.3806 |
|  |  |  |  | 3 | 612990.6121 | 1371634.0019 |
|  |  |  |  | 4 | 613010.1478 | 1371599.0920 |
|  |  |  |  | 1 | 613036.4772 | 1371613.4745 |
| 121 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613214.1564 | 1371787.4261 |
|  |  |  |  | 2 | 613194.6228 | 1371822.3323 |
|  |  |  |  | 3 | 613168.4451 | 1371807.6786 |
|  |  |  |  | 4 | 613187.9788 | 1371772.7725 |
|  |  |  |  | 1 | 613214.1564 | 1371787.4261 |
| 122 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613161.8011 | 1371758.1188 |
|  |  |  |  | 2 | 613187.9788 | 1371772.7725 |
|  |  |  |  | 3 | 613168.4451 | 1371807.6786 |
|  |  |  |  | 4 | 613142.2675 | 1371793.0250 |
|  |  |  |  | 1 | 613161.8011 | 1371758.1188 |
| 123 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613135.6234 | 1371743.4652 |
|  |  |  |  | 2 | 613161.8011 | 1371758.1188 |
|  |  |  |  | 3 | 613142.2675 | 1371793.0250 |
|  |  |  |  | 4 | 613116.0898 | 1371778.3713 |
|  |  |  |  | 1 | 613135.6234 | 1371743.4652 |
| 124 | п.4.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | ОД | 1259 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613194.6228 | 1371822.3323 |
|  |  |  |  | 2 | 613175.0892 | 1371857.2384 |
|  |  |  |  | 3 | 613147.6141 | 1371842.0465 |
|  |  |  |  | 4 | 613167.2055 | 1371806.9847 |
|  |  |  |  | 1 | 613194.6228 | 1371822.3323 |
| 125 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1269 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 614003.8733 | 1371855.4822 |
|  |  |  |  | 2 | 613962.6410 | 1371831.3876 |
|  |  |  |  | 3 | 613953.7664 | 1371862.8329 |
|  |  |  |  | 4 | 613953.1649 | 1371864.9640 |
|  |  |  |  | 5 | 613992.0917 | 1371875.9501 |
|  |  |  |  | 1 | 614003.8733 | 1371855.4822 |
| 126 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1239 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613974.4431 | 1371906.6107 |
|  |  |  |  | 2 | 613943.8481 | 1371897.9764 |
|  |  |  |  | 3 | 613953.1649 | 1371864.9640 |
|  |  |  |  | 4 | 613992.0917 | 1371875.9501 |
|  |  |  |  | 1 | 613974.4431 | 1371906.6107 |
| 127 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1214 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613922.1602 | 1371853.9595 |
|  |  |  |  | 2 | 613927.4527 | 1371835.2065 |
|  |  |  |  | 3 | 613933.3596 | 1371814.2766 |
|  |  |  |  | 4 | 613962.6410 | 1371831.3876 |
|  |  |  |  | 5 | 613953.7542 | 1371862.8761 |
|  |  |  |  | 1 | 613922.1602 | 1371853.9595 |
| 128 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1197 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613953.7542 | 1371862.8761 |
|  |  |  |  | 2 | 613953.1649 | 1371864.9640 |
|  |  |  |  | 3 | 613943.8481 | 1371897.9764 |
|  |  |  |  | 4 | 613912.2541 | 1371889.0597 |
|  |  |  |  | 5 | 613919.8593 | 1371862.1124 |
|  |  |  |  | 6 | 613922.1602 | 1371853.9595 |
|  |  |  |  | 1 | 613953.7542 | 1371862.8761 |
| 129 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1173 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613933.3596 | 1371814.2766 |
|  |  |  |  | 2 | 613927.4644 | 1371835.1651 |
|  |  |  |  | 3 | 613886.0810 | 1371823.4856 |
|  |  |  |  | 4 | 613895.0054 | 1371791.8637 |
|  |  |  |  | 1 | 613933.3596 | 1371814.2766 |
| 130 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1204 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613927.4644 | 1371835.1651 |
|  |  |  |  | 2 | 613922.1602 | 1371853.9595 |
|  |  |  |  | 3 | 613919.8593 | 1371862.1124 |
|  |  |  |  | 4 | 613878.4758 | 1371850.4330 |
|  |  |  |  | 5 | 613886.0810 | 1371823.4856 |
|  |  |  |  | 1 | 613927.4644 | 1371835.1651 |
| 131 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1204 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613919.8593 | 1371862.1124 |
|  |  |  |  | 2 | 613912.2541 | 1371889.0598 |
|  |  |  |  | 3 | 613870.8706 | 1371877.3804 |
|  |  |  |  | 4 | 613878.4758 | 1371850.4330 |
|  |  |  |  | 1 | 613919.8593 | 1371862.1124 |
| 132 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1152 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613872.7064 | 1371778.8330 |
|  |  |  |  | 2 | 613865.2802 | 1371805.1464 |
|  |  |  |  | 3 | 613830.6335 | 1371795.3684 |
|  |  |  |  | 4 | 613834.9793 | 1371779.9700 |
|  |  |  |  | 5 | 613840.5959 | 1371760.0688 |
|  |  |  |  | 1 | 613872.7064 | 1371778.8330 |
| 133 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1224 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613865.2802 | 1371805.1464 |
|  |  |  |  | 2 | 613856.0453 | 1371837.8683 |
|  |  |  |  | 3 | 613821.3987 | 1371828.0902 |
|  |  |  |  | 4 | 613827.3741 | 1371806.9174 |
|  |  |  |  | 5 | 613830.6335 | 1371795.3684 |
|  |  |  |  | 1 | 613865.2802 | 1371805.1464 |
| 134 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1224 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613856.0453 | 1371837.8683 |
|  |  |  |  | 2 | 613846.8105 | 1371870.5901 |
|  |  |  |  | 3 | 613812.1638 | 1371860.8121 |
|  |  |  |  | 4 | 613819.7690 | 1371833.8648 |
|  |  |  |  | 5 | 613821.3987 | 1371828.0902 |
|  |  |  |  | 1 | 613856.0453 | 1371837.8683 |
| 135 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1161 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613840.5959 | 1371760.0688 |
|  |  |  |  | 2 | 613834.9793 | 1371779.9700 |
|  |  |  |  | 3 | 613792.6334 | 1371768.0190 |
|  |  |  |  | 4 | 613801.3497 | 1371737.1347 |
|  |  |  |  | 1 | 613840.5959 | 1371760.0688 |
| 136 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1232 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613834.9793 | 1371779.9700 |
|  |  |  |  | 2 | 613830.6335 | 1371795.3684 |
|  |  |  |  | 3 | 613827.3741 | 1371806.9174 |
|  |  |  |  | 4 | 613785.0282 | 1371794.9664 |
|  |  |  |  | 5 | 613792.6334 | 1371768.0190 |
|  |  |  |  | 1 | 613834.9793 | 1371779.9700 |
| 137 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1232 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613827.3741 | 1371806.9174 |
|  |  |  |  | 2 | 613821.3987 | 1371828.0902 |
|  |  |  |  | 3 | 613819.7690 | 1371833.8648 |
|  |  |  |  | 4 | 613777.4231 | 1371821.9138 |
|  |  |  |  | 5 | 613785.0282 | 1371794.9664 |
|  |  |  |  | 1 | 613827.3741 | 1371806.9174 |
| 138 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1232 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613819.7690 | 1371833.8648 |
|  |  |  |  | 2 | 613812.1638 | 1371860.8120 |
|  |  |  |  | 3 | 613769.8179 | 1371848.8612 |
|  |  |  |  | 4 | 613777.4231 | 1371821.9138 |
|  |  |  |  | 1 | 613819.7690 | 1371833.8648 |
| 139 | п.3.5.1. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | ОД | 39156 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613540.3779 | 1371601.9713 |
|  |  |  |  | 2 | 613779.0631 | 1371724.0599 |
|  |  |  |  | 3 | 613745.7577 | 1371842.0709 |
|  |  |  |  | 4 | 613492.7669 | 1371770.6713 |
|  |  |  |  | 1 | 613540.3779 | 1371601.9713 |
| 140 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1237 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613517.6262 | 1371590.5448 |
|  |  |  |  | 2 | 613505.6476 | 1371632.9886 |
|  |  |  |  | 3 | 613475.9522 | 1371616.5272 |
|  |  |  |  | 4 | 613477.4064 | 1371613.9287 |
|  |  |  |  | 5 | 613496.9239 | 1371579.0513 |
|  |  |  |  | 1 | 613517.6262 | 1371590.5448 |
| 141 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1421 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613457.8836 | 1371648.8154 |
|  |  |  |  | 2 | 613495.3127 | 1371669.6082 |
|  |  |  |  | 3 | 613505.6476 | 1371632.9886 |
|  |  |  |  | 4 | 613475.9522 | 1371616.5272 |
|  |  |  |  | 1 | 613457.8836 | 1371648.8154 |
| 142 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1196 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613496.9239 | 1371579.0513 |
|  |  |  |  | 2 | 613477.4173 | 1371613.9092 |
|  |  |  |  | 3 | 613451.2396 | 1371599.2556 |
|  |  |  |  | 4 | 613470.6841 | 1371564.5087 |
|  |  |  |  | 1 | 613496.9239 | 1371579.0513 |
| 143 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1203 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613477.4173 | 1371613.9092 |
|  |  |  |  | 2 | 613475.9147 | 1371616.5943 |
|  |  |  |  | 3 | 613457.8836 | 1371648.8154 |
|  |  |  |  | 4 | 613431.6166 | 1371634.3215 |
|  |  |  |  | 5 | 613451.2396 | 1371599.2556 |
|  |  |  |  | 1 | 613477.4173 | 1371613.9092 |
| 144 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1197 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613470.6841 | 1371564.5087 |
|  |  |  |  | 2 | 613451.2396 | 1371599.2556 |
|  |  |  |  | 3 | 613424.9143 | 1371584.8657 |
|  |  |  |  | 4 | 613444.4481 | 1371549.9593 |
|  |  |  |  | 1 | 613470.6841 | 1371564.5087 |
| 145 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1203 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613451.2396 | 1371599.2556 |
|  |  |  |  | 2 | 613431.6166 | 1371634.3215 |
|  |  |  |  | 3 | 613405.3806 | 1371619.7720 |
|  |  |  |  | 4 | 613424.9143 | 1371584.8657 |
|  |  |  |  | 1 | 613451.2396 | 1371599.2556 |
| 146 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613444.4481 | 1371549.9593 |
|  |  |  |  | 2 | 613424.9143 | 1371584.8657 |
|  |  |  |  | 3 | 613398.6832 | 1371570.3075 |
|  |  |  |  | 4 | 613418.2169 | 1371535.4012 |
|  |  |  |  | 1 | 613444.4481 | 1371549.9593 |
| 147 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613405.3806 | 1371619.7720 |
|  |  |  |  | 2 | 613379.1495 | 1371605.2139 |
|  |  |  |  | 3 | 613398.6832 | 1371570.3075 |
|  |  |  |  | 4 | 613424.9143 | 1371584.8657 |
|  |  |  |  | 1 | 613405.3806 | 1371619.7720 |
| 148 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613418.2169 | 1371535.4012 |
|  |  |  |  | 2 | 613398.6832 | 1371570.3075 |
|  |  |  |  | 3 | 613372.4569 | 1371555.7407 |
|  |  |  |  | 4 | 613391.9907 | 1371520.8345 |
|  |  |  |  | 1 | 613418.2169 | 1371535.4012 |
| 149 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613398.6832 | 1371570.3075 |
|  |  |  |  | 2 | 613379.1495 | 1371605.2139 |
|  |  |  |  | 3 | 613352.9232 | 1371590.6470 |
|  |  |  |  | 4 | 613372.4569 | 1371555.7407 |
|  |  |  |  | 1 | 613398.6832 | 1371570.3075 |
| 150 | п.7.5. Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | П | 1546 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613481.2671 | 1371719.3761 |
|  |  |  |  | 2 | 613454.3656 | 1371709.8503 |
|  |  |  |  | 3 | 613429.4771 | 1371699.5772 |
|  |  |  |  | 4 | 613445.6487 | 1371670.6788 |
|  |  |  |  | 5 | 613450.7506 | 1371673.5046 |
|  |  |  |  | 6 | 613488.3358 | 1371694.3293 |
|  |  |  |  | 1 | 613481.2671 | 1371719.3761 |
| 151 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1458 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613481.2671 | 1371719.3761 |
|  |  |  |  | 2 | 613468.7068 | 1371763.8810 |
|  |  |  |  | 3 | 613452.1345 | 1371759.4738 |
|  |  |  |  | 4 | 613436.9184 | 1371753.7625 |
|  |  |  |  | 5 | 613454.3656 | 1371709.8503 |
|  |  |  |  | 1 | 613481.2671 | 1371719.3761 |
| 152 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1427 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613436.9184 | 1371753.7625 |
|  |  |  |  | 2 | 613417.1354 | 1371746.3370 |
|  |  |  |  | 3 | 613406.5811 | 1371740.4917 |
|  |  |  |  | 4 | 613426.1149 | 1371705.5853 |
|  |  |  |  | 5 | 613429.4771 | 1371699.5772 |
|  |  |  |  | 6 | 613454.3656 | 1371709.8503 |
|  |  |  |  | 1 | 613436.9184 | 1371753.7625 |
| 153 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1197 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613419.4079 | 1371656.1380 |
|  |  |  |  | 2 | 613445.6487 | 1371670.6788 |
|  |  |  |  | 3 | 613429.4771 | 1371699.5772 |
|  |  |  |  | 4 | 613426.1149 | 1371705.5853 |
|  |  |  |  | 5 | 613399.9638 | 1371690.8842 |
|  |  |  |  | 1 | 613419.4079 | 1371656.1380 |
| 154 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613426.1149 | 1371705.5853 |
|  |  |  |  | 2 | 613406.5811 | 1371740.4917 |
|  |  |  |  | 3 | 613380.4302 | 1371725.7903 |
|  |  |  |  | 4 | 613399.9638 | 1371690.8842 |
|  |  |  |  | 1 | 613426.1149 | 1371705.5853 |
| 155 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1197 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613419.4079 | 1371656.1380 |
|  |  |  |  | 2 | 613399.9638 | 1371690.8842 |
|  |  |  |  | 3 | 613373.6382 | 1371676.4949 |
|  |  |  |  | 4 | 613393.1720 | 1371641.5885 |
|  |  |  |  | 1 | 613419.4079 | 1371656.1380 |
| 156 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1203 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613399.9638 | 1371690.8842 |
|  |  |  |  | 2 | 613380.3404 | 1371725.9508 |
|  |  |  |  | 3 | 613354.1045 | 1371711.4012 |
|  |  |  |  | 4 | 613373.6382 | 1371676.4949 |
|  |  |  |  | 1 | 613399.9638 | 1371690.8842 |
| 157 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613393.1720 | 1371641.5885 |
|  |  |  |  | 2 | 613373.6382 | 1371676.4949 |
|  |  |  |  | 3 | 613347.4072 | 1371661.9366 |
|  |  |  |  | 4 | 613366.9409 | 1371627.0303 |
|  |  |  |  | 1 | 613393.1720 | 1371641.5885 |
| 158 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613373.6382 | 1371676.4949 |
|  |  |  |  | 2 | 613354.1045 | 1371711.4012 |
|  |  |  |  | 3 | 613327.8734 | 1371696.8429 |
|  |  |  |  | 4 | 613347.4072 | 1371661.9366 |
|  |  |  |  | 1 | 613373.6382 | 1371676.4949 |
| 159 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613366.9409 | 1371627.0303 |
|  |  |  |  | 2 | 613347.4072 | 1371661.9366 |
|  |  |  |  | 3 | 613321.1809 | 1371647.3697 |
|  |  |  |  | 4 | 613340.7146 | 1371612.4634 |
|  |  |  |  | 1 | 613366.9409 | 1371627.0303 |
| 160 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613347.4072 | 1371661.9366 |
|  |  |  |  | 2 | 613327.8734 | 1371696.8429 |
|  |  |  |  | 3 | 613301.6472 | 1371682.2760 |
|  |  |  |  | 4 | 613321.1809 | 1371647.3697 |
|  |  |  |  | 1 | 613347.4072 | 1371661.9366 |
| 161 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613347.4072 | 1371661.9366 |
|  |  |  |  | 2 | 613327.8734 | 1371696.8429 |
|  |  |  |  | 3 | 613301.6472 | 1371682.2760 |
|  |  |  |  | 4 | 613321.1809 | 1371647.3697 |
|  |  |  |  | 1 | 613347.4072 | 1371661.9366 |
| 162 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613350.6054 | 1371543.5951 |
|  |  |  |  | 2 | 613331.0717 | 1371578.5014 |
|  |  |  |  | 3 | 613304.8544 | 1371563.9186 |
|  |  |  |  | 4 | 613324.3881 | 1371529.0124 |
|  |  |  |  | 1 | 613350.6054 | 1371543.5951 |
| 163 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613343.9217 | 1371494.1061 |
|  |  |  |  | 2 | 613324.3881 | 1371529.0124 |
|  |  |  |  | 3 | 613298.1756 | 1371514.4210 |
|  |  |  |  | 4 | 613317.7092 | 1371479.5148 |
|  |  |  |  | 1 | 613343.9217 | 1371494.1061 |
| 164 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613324.3881 | 1371529.0124 |
|  |  |  |  | 2 | 613304.8544 | 1371563.9186 |
|  |  |  |  | 3 | 613278.6419 | 1371549.3272 |
|  |  |  |  | 4 | 613298.1756 | 1371514.4210 |
|  |  |  |  | 1 | 613324.3881 | 1371529.0124 |
| 165 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613317.7092 | 1371479.5148 |
|  |  |  |  | 2 | 613298.1756 | 1371514.4210 |
|  |  |  |  | 3 | 613271.9679 | 1371499.8209 |
|  |  |  |  | 4 | 613291.5016 | 1371464.9147 |
|  |  |  |  | 1 | 613317.7092 | 1371479.5148 |
| 166 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613298.1756 | 1371514.4210 |
|  |  |  |  | 2 | 613278.6419 | 1371549.3272 |
|  |  |  |  | 3 | 613252.4343 | 1371534.7270 |
|  |  |  |  | 4 | 613271.9679 | 1371499.8209 |
|  |  |  |  | 1 | 613298.1756 | 1371514.4210 |
| 167 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613291.5016 | 1371464.9147 |
|  |  |  |  | 2 | 613271.9679 | 1371499.8209 |
|  |  |  |  | 3 | 613245.7651 | 1371485.2121 |
|  |  |  |  | 4 | 613265.2988 | 1371450.3059 |
|  |  |  |  | 1 | 613291.5016 | 1371464.9147 |
| 168 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613271.9679 | 1371499.8209 |
|  |  |  |  | 2 | 613252.4343 | 1371534.7270 |
|  |  |  |  | 3 | 613226.2315 | 1371520.1182 |
|  |  |  |  | 4 | 613245.7651 | 1371485.2121 |
|  |  |  |  | 1 | 613271.9679 | 1371499.8209 |
| 169 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613265.2988 | 1371450.3059 |
|  |  |  |  | 2 | 613245.7651 | 1371485.2121 |
|  |  |  |  | 3 | 613219.5672 | 1371470.5946 |
|  |  |  |  | 4 | 613239.1009 | 1371435.6885 |
|  |  |  |  | 1 | 613265.2988 | 1371450.3059 |
| 170 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613245.7651 | 1371485.2121 |
|  |  |  |  | 2 | 613226.2315 | 1371520.1182 |
|  |  |  |  | 3 | 613200.0336 | 1371505.5007 |
|  |  |  |  | 4 | 613219.5672 | 1371470.5946 |
|  |  |  |  | 1 | 613245.7651 | 1371485.2121 |
| 171 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613239.1009 | 1371435.6885 |
|  |  |  |  | 2 | 613219.5672 | 1371470.5946 |
|  |  |  |  | 3 | 613193.3742 | 1371455.9684 |
|  |  |  |  | 4 | 613212.9078 | 1371421.0623 |
|  |  |  |  | 1 | 613239.1009 | 1371435.6885 |
| 172 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613219.5672 | 1371470.5946 |
|  |  |  |  | 2 | 613200.0336 | 1371505.5007 |
|  |  |  |  | 3 | 613173.8405 | 1371490.8746 |
|  |  |  |  | 4 | 613193.3742 | 1371455.9684 |
|  |  |  |  | 1 | 613219.5672 | 1371470.5946 |
| 173 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613212.9078 | 1371421.0623 |
|  |  |  |  | 2 | 613193.3742 | 1371455.9684 |
|  |  |  |  | 3 | 613167.1860 | 1371441.3336 |
|  |  |  |  | 4 | 613186.7196 | 1371406.4275 |
|  |  |  |  | 1 | 613212.9078 | 1371421.0623 |
| 174 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613193.3742 | 1371455.9684 |
|  |  |  |  | 2 | 613173.8405 | 1371490.8746 |
|  |  |  |  | 3 | 613147.6523 | 1371476.2397 |
|  |  |  |  | 4 | 613167.1860 | 1371441.3336 |
|  |  |  |  | 1 | 613193.3742 | 1371455.9684 |
| 175 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613186.7196 | 1371406.4275 |
|  |  |  |  | 2 | 613167.1860 | 1371441.3336 |
|  |  |  |  | 3 | 613141.0026 | 1371426.6901 |
|  |  |  |  | 4 | 613160.5363 | 1371391.7839 |
|  |  |  |  | 1 | 613186.7196 | 1371406.4275 |
| 176 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613167.1860 | 1371441.3336 |
|  |  |  |  | 2 | 613147.6523 | 1371476.2397 |
|  |  |  |  | 3 | 613121.4690 | 1371461.5962 |
|  |  |  |  | 4 | 613141.0026 | 1371426.6901 |
|  |  |  |  | 1 | 613167.1860 | 1371441.3336 |
| 177 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613160.5363 | 1371391.7839 |
|  |  |  |  | 2 | 613141.0026 | 1371426.6901 |
|  |  |  |  | 3 | 613114.8242 | 1371412.0378 |
|  |  |  |  | 4 | 613134.3578 | 1371377.1317 |
|  |  |  |  | 1 | 613160.5363 | 1371391.7839 |
| 178 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613141.0026 | 1371426.6901 |
|  |  |  |  | 2 | 613121.4690 | 1371461.5962 |
|  |  |  |  | 3 | 613095.2905 | 1371446.9440 |
|  |  |  |  | 4 | 613114.8242 | 1371412.0378 |
|  |  |  |  | 1 | 613141.0026 | 1371426.6901 |
| 179 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613318.8632 | 1371600.3178 |
|  |  |  |  | 2 | 613299.3295 | 1371635.2240 |
|  |  |  |  | 3 | 613273.1121 | 1371620.6412 |
|  |  |  |  | 4 | 613292.6458 | 1371585.7350 |
|  |  |  |  | 1 | 613318.8632 | 1371600.3178 |
| 180 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613299.3295 | 1371635.2240 |
|  |  |  |  | 2 | 613279.7958 | 1371670.1303 |
|  |  |  |  | 3 | 613253.5785 | 1371655.5474 |
|  |  |  |  | 4 | 613273.1121 | 1371620.6412 |
|  |  |  |  | 1 | 613299.3295 | 1371635.2240 |
| 181 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613292.6458 | 1371585.7350 |
|  |  |  |  | 2 | 613273.1121 | 1371620.6412 |
|  |  |  |  | 3 | 613246.8997 | 1371606.0497 |
|  |  |  |  | 4 | 613266.4334 | 1371571.1435 |
|  |  |  |  | 1 | 613292.6458 | 1371585.7350 |
| 182 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613273.1121 | 1371620.6412 |
|  |  |  |  | 2 | 613253.5785 | 1371655.5474 |
|  |  |  |  | 3 | 613227.3660 | 1371640.9559 |
|  |  |  |  | 4 | 613246.8997 | 1371606.0497 |
|  |  |  |  | 1 | 613273.1121 | 1371620.6412 |
| 183 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613266.4334 | 1371571.1435 |
|  |  |  |  | 2 | 613246.8997 | 1371606.0497 |
|  |  |  |  | 3 | 613220.6921 | 1371591.4496 |
|  |  |  |  | 4 | 613240.2257 | 1371556.5434 |
|  |  |  |  | 1 | 613266.4334 | 1371571.1435 |
| 184 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613246.8997 | 1371606.0497 |
|  |  |  |  | 2 | 613227.3660 | 1371640.9559 |
|  |  |  |  | 3 | 613201.1584 | 1371626.3557 |
|  |  |  |  | 4 | 613220.6921 | 1371591.4496 |
|  |  |  |  | 1 | 613246.8997 | 1371606.0497 |
| 185 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613240.2257 | 1371556.5434 |
|  |  |  |  | 2 | 613220.6921 | 1371591.4496 |
|  |  |  |  | 3 | 613194.4893 | 1371576.8407 |
|  |  |  |  | 4 | 613214.0230 | 1371541.9346 |
|  |  |  |  | 1 | 613240.2257 | 1371556.5434 |
| 186 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613220.6921 | 1371591.4496 |
|  |  |  |  | 2 | 613201.1584 | 1371626.3557 |
|  |  |  |  | 3 | 613174.9557 | 1371611.7469 |
|  |  |  |  | 4 | 613194.4893 | 1371576.8407 |
|  |  |  |  | 1 | 613220.6921 | 1371591.4496 |
| 187 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613214.0230 | 1371541.9346 |
|  |  |  |  | 2 | 613194.4893 | 1371576.8407 |
|  |  |  |  | 3 | 613168.2914 | 1371562.2232 |
|  |  |  |  | 4 | 613187.8251 | 1371527.3171 |
|  |  |  |  | 1 | 613214.0230 | 1371541.9346 |
| 188 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613194.4893 | 1371576.8407 |
|  |  |  |  | 2 | 613174.9557 | 1371611.7469 |
|  |  |  |  | 3 | 613148.7578 | 1371597.1294 |
|  |  |  |  | 4 | 613168.2914 | 1371562.2232 |
|  |  |  |  | 1 | 613194.4893 | 1371576.8407 |
| 189 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613187.8251 | 1371527.3171 |
|  |  |  |  | 2 | 613168.2914 | 1371562.2232 |
|  |  |  |  | 3 | 613142.0984 | 1371547.5970 |
|  |  |  |  | 4 | 613161.6320 | 1371512.6909 |
|  |  |  |  | 1 | 613187.8251 | 1371527.3171 |
| 190 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613168.2914 | 1371562.2232 |
|  |  |  |  | 2 | 613148.7578 | 1371597.1294 |
|  |  |  |  | 3 | 613122.5648 | 1371582.5032 |
|  |  |  |  | 4 | 613142.0984 | 1371547.5970 |
|  |  |  |  | 1 | 613168.2914 | 1371562.2232 |
| 191 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613161.6320 | 1371512.6909 |
|  |  |  |  | 2 | 613142.0984 | 1371547.5970 |
|  |  |  |  | 3 | 613115.9102 | 1371532.9622 |
|  |  |  |  | 4 | 613135.4438 | 1371498.0560 |
|  |  |  |  | 1 | 613161.6320 | 1371512.6909 |
| 192 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613142.0984 | 1371547.5970 |
|  |  |  |  | 2 | 613122.5648 | 1371582.5032 |
|  |  |  |  | 3 | 613096.3766 | 1371567.8683 |
|  |  |  |  | 4 | 613115.9102 | 1371532.9622 |
|  |  |  |  | 1 | 613142.0984 | 1371547.5970 |
| 193 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613135.4438 | 1371498.0560 |
|  |  |  |  | 2 | 613115.9102 | 1371532.9622 |
|  |  |  |  | 3 | 613089.7269 | 1371518.3186 |
|  |  |  |  | 4 | 613109.2605 | 1371483.4125 |
|  |  |  |  | 1 | 613135.4438 | 1371498.0560 |
| 194 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613115.9102 | 1371532.9622 |
|  |  |  |  | 2 | 613096.3766 | 1371567.8683 |
|  |  |  |  | 3 | 613070.1932 | 1371553.2248 |
|  |  |  |  | 4 | 613089.7269 | 1371518.3186 |
|  |  |  |  | 1 | 613115.9102 | 1371532.9622 |
| 195 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613109.2605 | 1371483.4125 |
|  |  |  |  | 2 | 613089.7269 | 1371518.3186 |
|  |  |  |  | 3 | 613063.5484 | 1371503.6664 |
|  |  |  |  | 4 | 613083.0820 | 1371468.7603 |
|  |  |  |  | 1 | 613109.2605 | 1371483.4125 |
| 196 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1200 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613089.7269 | 1371518.3186 |
|  |  |  |  | 2 | 613070.1932 | 1371553.2248 |
|  |  |  |  | 3 | 613044.0148 | 1371538.5725 |
|  |  |  |  | 4 | 613063.5484 | 1371503.6664 |
|  |  |  |  | 1 | 613089.7269 | 1371518.3186 |
| 197 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1233 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613112.5461 | 1371364.9149 |
|  |  |  |  | 2 | 613077.6545 | 1371345.3554 |
|  |  |  |  | 3 | 613062.6076 | 1371372.2439 |
|  |  |  |  | 4 | 613097.4906 | 1371391.8187 |
|  |  |  |  | 1 | 613112.5461 | 1371364.9149 |
| 198 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1233 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613097.4906 | 1371391.8187 |
|  |  |  |  | 2 | 613082.4331 | 1371418.7261 |
|  |  |  |  | 3 | 613047.5501 | 1371399.1513 |
|  |  |  |  | 4 | 613062.6076 | 1371372.2439 |
|  |  |  |  | 1 | 613097.4906 | 1371391.8187 |
| 199 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1233 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613082.4331 | 1371418.7261 |
|  |  |  |  | 2 | 613067.3756 | 1371445.6335 |
|  |  |  |  | 3 | 613032.4925 | 1371426.0587 |
|  |  |  |  | 4 | 613047.5501 | 1371399.1513 |
|  |  |  |  | 1 | 613082.4331 | 1371418.7261 |
| 200 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1234 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613067.3756 | 1371445.6335 |
|  |  |  |  | 2 | 613052.3816 | 1371472.5766 |
|  |  |  |  | 3 | 613017.4350 | 1371452.9661 |
|  |  |  |  | 4 | 613032.4925 | 1371426.0587 |
|  |  |  |  | 1 | 613067.3756 | 1371445.6335 |
| 201 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1234 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613052.3816 | 1371472.5766 |
|  |  |  |  | 2 | 613037.2606 | 1371499.4483 |
|  |  |  |  | 3 | 613002.3775 | 1371479.8735 |
|  |  |  |  | 4 | 613017.4350 | 1371452.9661 |
|  |  |  |  | 1 | 613052.3816 | 1371472.5766 |
| 202 | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Ж-1 | 1233 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 613037.2606 | 1371499.4483 |
|  |  |  |  | 2 | 613022.2031 | 1371526.3557 |
|  |  |  |  | 3 | 612987.3200 | 1371506.7809 |
|  |  |  |  | 4 | 613002.3775 | 1371479.8735 |
|  |  |  |  | 1 | 613037.2606 | 1371499.4483 |

Рекреационная зона (Р)

| Вид разрешенного использования | Территориальная зона по ПЗЗ | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.5.0. Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. | Р | 10469 | № | X | Y |
|  |  |  | 1 | 613232.6570 | 1371918.1138 |
|  |  |  | 2 | 613336.2700 | 1371987.5600 |
|  |  |  | 3 | 613353.2000 | 1371997.4400 |
|  |  |  | 4 | 613380.1000 | 1372010.5300 |
|  |  |  | 5 | 613393.7400 | 1372017.1700 |
|  |  |  | 6 | 613400.7400 | 1372023.4500 |
|  |  |  | 7 | 613403.4300 | 1372029.9100 |
|  |  |  | 8 | 613403.9471 | 1372039.4231 |
|  |  |  | 9 | 613546.1989 | 1372155.1303 |
|  |  |  | 10 | 613585.8471 | 1372084.2798 |
|  |  |  | 11 | 613416.6934 | 1372039.5929 |
|  |  |  | 12 | 613427.7093 | 1372001.1900 |
|  |  |  | 13 | 613427.4847 | 1372001.0714 |
|  |  |  | 14 | 613426.7840 | 1372000.8864 |
|  |  |  | 15 | 613402.8818 | 1371994.6552 |
|  |  |  | 16 | 613391.5912 | 1371991.7118 |
|  |  |  | 17 | 613367.7969 | 1371984.1673 |
|  |  |  | 18 | 613332.7978 | 1371971.0305 |
|  |  |  | 19 | 613299.9062 | 1371955.7584 |
|  |  |  | 1 | 613232.6570 | 1371918.1138 |

Ведомость координат поворотных точек общего пользования территории (ТА)

| Участок | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА | 53795 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 612971.6458 | 1371635.1302 |
|  |  | 2 | 612974.0001 | 1371643.2121 |
|  |  | 3 | 612998.2411 | 1371656.3106 |
|  |  | 4 | 613001.4231 | 1371658.0300 |
|  |  | 5 | 613001.5408 | 1371658.0947 |
|  |  | 6 | 613221.1186 | 1371781.0093 |
|  |  | 7 | 613223.5795 | 1371789.0172 |
|  |  | 8 | 613202.4761 | 1371826.7284 |
|  |  | 9 | 613194.7532 | 1371829.2663 |
|  |  | 10 | 613169.1089 | 1371814.9112 |
|  |  | 11 | 613165.3249 | 1371821.6805 |
|  |  | 12 | 613164.4642 | 1371823.1918 |
|  |  | 13 | 613160.3190 | 1371824.2868 |
|  |  | 14 | 613158.8402 | 1371823.4590 |
|  |  | 15 | 613152.6972 | 1371834.4242 |
|  |  | 16 | 613159.9247 | 1371838.4700 |
|  |  | 17 | 613161.6142 | 1371835.4464 |
|  |  | 18 | 613166.9775 | 1371825.8871 |
|  |  | 19 | 613166.9878 | 1371824.3800 |
|  |  | 20 | 613172.8206 | 1371821.0026 |
|  |  | 21 | 613192.6178 | 1371832.0819 |
|  |  | 22 | 613195.1727 | 1371833.5032 |
|  |  | 23 | 613196.4443 | 1371837.5071 |
|  |  | 24 | 613196.3385 | 1371837.6962 |
|  |  | 25 | 613192.3067 | 1371838.7598 |
|  |  | 26 | 613190.1118 | 1371837.5315 |
|  |  | 27 | 613181.8100 | 1371852.3666 |
|  |  | 28 | 613184.1024 | 1371853.6494 |
|  |  | 29 | 613185.1181 | 1371857.7468 |
|  |  | 30 | 613176.8380 | 1371872.5430 |
|  |  | 31 | 613176.5240 | 1371875.2034 |
|  |  | 32 | 613178.3927 | 1371877.4147 |
|  |  | 33 | 613178.3891 | 1371877.4218 |
|  |  | 34 | 613304.3023 | 1371947.9051 |
|  |  | 35 | 613335.9604 | 1371962.6045 |
|  |  | 36 | 613370.9595 | 1371975.7413 |
|  |  | 37 | 613393.8616 | 1371983.0029 |
|  |  | 38 | 613405.1522 | 1371985.9463 |
|  |  | 39 | 613429.0543 | 1371992.1775 |
|  |  | 40 | 613429.0810 | 1371992.1845 |
|  |  | 41 | 613595.7071 | 1372036.1689 |
|  |  | 42 | 613595.8065 | 1372036.1958 |
|  |  | 43 | 613613.9763 | 1372041.2151 |
|  |  | 44 | 613617.9565 | 1372049.4265 |
|  |  | 45 | 613552.1164 | 1372167.0812 |
|  |  | 46 | 613556.0500 | 1372172.1700 |
|  |  | 47 | 613556.2742 | 1372176.0332 |
|  |  | 48 | 613583.4679 | 1372127.4388 |
|  |  | 49 | 613591.4359 | 1372125.4185 |
|  |  | 50 | 613601.0800 | 1372130.9700 |
|  |  | 51 | 613656.5266 | 1372162.8867 |
|  |  | 52 | 613657.2852 | 1372163.2112 |
|  |  | 53 | 613811.0890 | 1372208.4436 |
|  |  | 54 | 613813.4720 | 1372209.1444 |
|  |  | 55 | 613820.6879 | 1372205.8138 |
|  |  | 56 | 613821.5979 | 1372204.2377 |
|  |  | 57 | 613821.5884 | 1372204.2349 |
|  |  | 58 | 613979.2518 | 1371930.3291 |
|  |  | 59 | 613982.8338 | 1371924.1062 |
|  |  | 60 | 614022.1777 | 1371855.7547 |
|  |  | 61 | 614022.6427 | 1371854.9720 |
|  |  | 62 | 614020.6223 | 1371846.7382 |
|  |  | 63 | 614020.5257 | 1371846.6817 |
|  |  | 64 | 613889.1732 | 1371769.9240 |
|  |  | 65 | 613889.1731 | 1371769.9240 |
|  |  | 66 | 613795.5062 | 1371715.1884 |
|  |  | 67 | 613795.4899 | 1371715.1789 |
|  |  | 68 | 613795.4736 | 1371715.1694 |
|  |  | 69 | 613795.4735 | 1371715.1693 |
|  |  | 70 | 613795.1921 | 1371715.0216 |
|  |  | 71 | 613533.9723 | 1371581.4064 |
|  |  | 72 | 613501.8324 | 1371563.4770 |
|  |  | 73 | 613082.7651 | 1371329.6986 |
|  |  | 74 | 613071.1297 | 1371323.2077 |
|  |  | 75 | 613067.2743 | 1371329.0725 |
|  |  | 76 | 613072.8911 | 1371332.2059 |
|  |  | 77 | 613119.6147 | 1371358.2708 |
|  |  | 78 | 613122.2149 | 1371366.0667 |
|  |  | 1 | 612971.6458 | 1371635.1302 |
|  |  | 79 | 612983.6885 | 1371640.4906 |
|  |  | 80 | 612981.2871 | 1371632.2355 |
|  |  | 81 | 613022.9998 | 1371557.6961 |
|  |  | 82 | 613031.1094 | 1371555.2909 |
|  |  | 83 | 613051.8456 | 1371566.4957 |
|  |  | 84 | 613272.3266 | 1371689.9158 |
|  |  | 85 | 613274.5465 | 1371697.9403 |
|  |  | 86 | 613229.8232 | 1371777.8598 |
|  |  | 87 | 613004.9600 | 1371651.9866 |
|  |  | 88 | 613004.7508 | 1371651.8716 |
|  |  | 89 | 613001.6143 | 1371650.1768 |
|  |  | 79 | 612983.6885 | 1371640.4906 |
|  |  | 90 | 613034.6557 | 1371549.2506 |
|  |  | 91 | 613032.3267 | 1371541.0291 |
|  |  | 92 | 613076.7587 | 1371461.6301 |
|  |  | 93 | 613085.4122 | 1371459.7484 |
|  |  | 94 | 613325.8637 | 1371593.9124 |
|  |  | 95 | 613328.2086 | 1371602.0475 |
|  |  | 96 | 613283.8222 | 1371681.3649 |
|  |  | 97 | 613276.0014 | 1371683.9507 |
|  |  | 98 | 613055.2420 | 1371560.3748 |
|  |  | 99 | 613055.1963 | 1371560.3496 |
|  |  | 90 | 613034.6557 | 1371549.2506 |
|  |  | 100 | 613088.0302 | 1371453.1934 |
|  |  | 101 | 613086.2408 | 1371444.6859 |
|  |  | 102 | 613128.1400 | 1371369.8131 |
|  |  | 103 | 613136.3551 | 1371367.6095 |
|  |  | 104 | 613377.4727 | 1371502.1180 |
|  |  | 105 | 613379.8855 | 1371509.7021 |
|  |  | 106 | 613337.5107 | 1371585.4248 |
|  |  | 107 | 613329.3448 | 1371587.8387 |
|  |  | 100 | 613088.0302 | 1371453.1934 |
|  |  | 108 | 613189.9556 | 1371875.8744 |
|  |  | 109 | 613187.5492 | 1371867.7367 |
|  |  | 110 | 613229.5522 | 1371792.6783 |
|  |  | 111 | 613237.6652 | 1371790.2717 |
|  |  | 112 | 613355.5901 | 1371856.2833 |
|  |  | 113 | 613372.8581 | 1371864.3011 |
|  |  | 114 | 613407.8573 | 1371877.4379 |
|  |  | 115 | 613420.3493 | 1371881.3987 |
|  |  | 116 | 613431.6399 | 1371884.3422 |
|  |  | 117 | 613437.2577 | 1371885.8067 |
|  |  | 118 | 613441.5756 | 1371893.1501 |
|  |  | 119 | 613418.2069 | 1371975.9525 |
|  |  | 120 | 613410.9005 | 1371980.2109 |
|  |  | 121 | 613406.9180 | 1371979.1727 |
|  |  | 122 | 613395.6274 | 1371976.2293 |
|  |  | 123 | 613373.4194 | 1371969.1877 |
|  |  | 124 | 613338.4203 | 1371956.0509 |
|  |  | 125 | 613307.7215 | 1371941.7970 |
|  |  | 108 | 613189.9556 | 1371875.8744 |
|  |  | 126 | 613241.0909 | 1371784.1672 |
|  |  | 127 | 613238.8038 | 1371776.1459 |
|  |  | 128 | 613280.5497 | 1371701.5470 |
|  |  | 129 | 613288.6850 | 1371699.0728 |
|  |  | 130 | 613407.2948 | 1371765.4678 |
|  |  | 131 | 613408.8708 | 1371766.1996 |
|  |  | 132 | 613445.0668 | 1371779.7856 |
|  |  | 133 | 613446.2070 | 1371780.1471 |
|  |  | 134 | 613465.5954 | 1371785.2016 |
|  |  | 135 | 613469.9730 | 1371792.5296 |
|  |  | 136 | 613446.7576 | 1371874.7890 |
|  |  | 137 | 613439.4528 | 1371879.1450 |
|  |  | 138 | 613433.4057 | 1371877.5685 |
|  |  | 139 | 613422.1151 | 1371874.6251 |
|  |  | 140 | 613410.3171 | 1371870.8843 |
|  |  | 141 | 613375.3180 | 1371857.7475 |
|  |  | 142 | 613359.0093 | 1371850.1751 |
|  |  | 126 | 613241.0909 | 1371784.1672 |
|  |  | 143 | 613292.2846 | 1371693.0657 |
|  |  | 144 | 613289.8626 | 1371684.9051 |
|  |  | 145 | 613334.2352 | 1371605.6124 |
|  |  | 146 | 613342.4331 | 1371603.1222 |
|  |  | 147 | 613454.3069 | 1371665.1861 |
|  |  | 148 | 613494.7192 | 1371687.5853 |
|  |  | 149 | 613497.5888 | 1371694.6789 |
|  |  | 150 | 613475.1202 | 1371774.2917 |
|  |  | 151 | 613467.7246 | 1371778.5227 |
|  |  | 152 | 613447.9728 | 1371773.3735 |
|  |  | 153 | 613447.5267 | 1371773.2320 |
|  |  | 154 | 613411.3307 | 1371759.6460 |
|  |  | 155 | 613410.7140 | 1371759.3597 |
|  |  | 143 | 613292.2846 | 1371693.0657 |
|  |  | 156 | 613345.9864 | 1371597.0886 |
|  |  | 157 | 613343.5577 | 1371588.9533 |
|  |  | 158 | 613385.8629 | 1371513.3548 |
|  |  | 159 | 613393.8067 | 1371511.2300 |
|  |  | 160 | 613498.4221 | 1371569.5901 |
|  |  | 161 | 613524.1128 | 1371583.9218 |
|  |  | 162 | 613526.8981 | 1371590.8270 |
|  |  | 163 | 613502.9096 | 1371675.8257 |
|  |  | 164 | 613494.2650 | 1371679.3302 |
|  |  | 165 | 613457.6999 | 1371659.0634 |
|  |  | 166 | 613457.6989 | 1371659.0628 |
|  |  | 156 | 613345.9864 | 1371597.0886 |
|  |  | 167 | 613429.2753 | 1371985.0011 |
|  |  | 168 | 613424.9838 | 1371977.7119 |
|  |  | 169 | 613448.3422 | 1371894.9460 |
|  |  | 170 | 613455.6978 | 1371890.6139 |
|  |  | 171 | 613455.7244 | 1371890.6209 |
|  |  | 172 | 613625.7147 | 1371935.4934 |
|  |  | 173 | 613625.8248 | 1371935.5233 |
|  |  | 174 | 613651.9509 | 1371942.7754 |
|  |  | 175 | 613656.1763 | 1371950.0947 |
|  |  | 176 | 613645.9167 | 1371986.4476 |
|  |  | 177 | 613627.4494 | 1372032.3639 |
|  |  | 178 | 613620.3638 | 1372035.7175 |
|  |  | 179 | 613597.6704 | 1372029.4485 |
|  |  | 180 | 613597.4937 | 1372029.4008 |
|  |  | 181 | 613430.8676 | 1371985.4163 |
|  |  | 182 | 613430.8202 | 1371985.4039 |
|  |  | 167 | 613429.2753 | 1371985.0011 |
|  |  | 183 | 613457.7140 | 1371883.9063 |
|  |  | 184 | 613453.5165 | 1371876.6120 |
|  |  | 185 | 613476.7109 | 1371794.4272 |
|  |  | 186 | 613484.0477 | 1371790.0067 |
|  |  | 187 | 613517.8379 | 1371798.7085 |
|  |  | 188 | 613553.8358 | 1371808.3048 |
|  |  | 189 | 613586.8349 | 1371817.2734 |
|  |  | 190 | 613586.9750 | 1371817.3106 |
|  |  | 191 | 613643.5596 | 1371831.9261 |
|  |  | 192 | 613680.2563 | 1371842.1282 |
|  |  | 193 | 613684.5492 | 1371849.5612 |
|  |  | 194 | 613661.3399 | 1371931.7988 |
|  |  | 195 | 613653.9788 | 1371936.0736 |
|  |  | 196 | 613627.6971 | 1371928.7783 |
|  |  | 197 | 613627.5013 | 1371928.7253 |
|  |  | 183 | 613457.7140 | 1371883.9063 |
|  |  | 198 | 613485.9475 | 1371783.2675 |
|  |  | 199 | 613481.9810 | 1371775.7539 |
|  |  | 200 | 613506.4216 | 1371689.1535 |
|  |  | 201 | 613506.4216 | 1371689.1535 |
|  |  | 202 | 613532.6448 | 1371596.2370 |
|  |  | 203 | 613541.0918 | 1371592.9106 |
|  |  | 204 | 613674.6874 | 1371661.2454 |
|  |  | 205 | 613677.3880 | 1371668.7597 |
|  |  | 206 | 613672.2605 | 1371686.9282 |
|  |  | 207 | 613669.2761 | 1371697.5027 |
|  |  | 208 | 613666.9912 | 1371705.5988 |
|  |  | 209 | 613670.3617 | 1371706.5501 |
|  |  | 210 | 613698.4164 | 1371714.4677 |
|  |  | 211 | 613703.6856 | 1371695.7970 |
|  |  | 212 | 613688.2557 | 1371691.4424 |
|  |  | 213 | 613685.2684 | 1371702.0273 |
|  |  | 214 | 613679.4563 | 1371705.4801 |
|  |  | 215 | 613675.9886 | 1371704.5014 |
|  |  | 216 | 613672.7254 | 1371698.4340 |
|  |  | 217 | 613675.6310 | 1371687.8794 |
|  |  | 218 | 613680.4307 | 1371670.8726 |
|  |  | 219 | 613688.6329 | 1371668.3786 |
|  |  | 220 | 613785.3746 | 1371717.8625 |
|  |  | 221 | 613788.2265 | 1371724.7266 |
|  |  | 222 | 613752.7299 | 1371850.5017 |
|  |  | 223 | 613745.2988 | 1371854.6134 |
|  |  | 224 | 613722.7366 | 1371847.3995 |
|  |  | 225 | 613722.6672 | 1371847.3781 |
|  |  | 226 | 613684.5421 | 1371836.0547 |
|  |  | 227 | 613684.4831 | 1371836.0378 |
|  |  | 228 | 613645.4035 | 1371825.1733 |
|  |  | 229 | 613645.3414 | 1371825.1566 |
|  |  | 230 | 613629.2634 | 1371821.0037 |
|  |  | 231 | 613625.1286 | 1371813.5940 |
|  |  | 232 | 613627.1732 | 1371806.3694 |
|  |  | 233 | 613631.0026 | 1371792.7978 |
|  |  | 234 | 613647.3310 | 1371735.0133 |
|  |  | 235 | 613638.0159 | 1371732.4024 |
|  |  | 236 | 613627.1623 | 1371729.2847 |
|  |  | 237 | 613622.9395 | 1371722.2414 |
|  |  | 238 | 613580.3785 | 1371710.2631 |
|  |  | 239 | 613578.0262 | 1371718.7013 |
|  |  | 240 | 613576.6765 | 1371723.5431 |
|  |  | 241 | 613571.8402 | 1371722.1675 |
|  |  | 242 | 613532.4023 | 1371710.9495 |
|  |  | 243 | 613514.3997 | 1371774.5468 |
|  |  | 244 | 613511.7805 | 1371783.8656 |
|  |  | 245 | 613504.6455 | 1371788.0714 |
|  |  | 246 | 613504.3709 | 1371788.0004 |
|  |  | 247 | 613504.3858 | 1371788.0046 |
|  |  | 198 | 613485.9475 | 1371783.2675 |
|  |  | 248 | 613504.3858 | 1371788.0046 |
|  |  | 249 | 613504.6455 | 1371788.0714 |
|  |  | 248 | 613504.3858 | 1371788.0046 |
|  |  | 250 | 613519.5979 | 1371791.9334 |
|  |  | 251 | 613515.2642 | 1371784.4724 |
|  |  | 252 | 613517.7702 | 1371775.4979 |
|  |  | 253 | 613520.0817 | 1371767.2320 |
|  |  | 254 | 613527.6871 | 1371763.4325 |
|  |  | 255 | 613572.5123 | 1371776.0900 |
|  |  | 256 | 613571.2536 | 1371780.5483 |
|  |  | 257 | 613587.9824 | 1371785.2799 |
|  |  | 258 | 613581.4169 | 1371808.5470 |
|  |  | 259 | 613555.6635 | 1371801.5476 |
|  |  | 260 | 613555.6471 | 1371801.5431 |
|  |  | 261 | 613519.6266 | 1371791.9409 |
|  |  | 250 | 613519.5979 | 1371791.9334 |
|  |  | 262 | 613528.0977 | 1371759.9093 |
|  |  | 263 | 613524.3191 | 1371752.2241 |
|  |  | 264 | 613533.1206 | 1371721.0493 |
|  |  | 265 | 613540.1561 | 1371716.8136 |
|  |  | 266 | 613540.6129 | 1371716.9426 |
|  |  | 267 | 613576.8079 | 1371727.1614 |
|  |  | 268 | 613575.1002 | 1371733.2099 |
|  |  | 269 | 613581.6951 | 1371744.7490 |
|  |  | 270 | 613600.0742 | 1371749.9716 |
|  |  | 271 | 613599.3036 | 1371752.8713 |
|  |  | 272 | 613613.7113 | 1371756.9654 |
|  |  | 273 | 613619.0514 | 1371736.8714 |
|  |  | 274 | 613626.4800 | 1371732.7345 |
|  |  | 275 | 613638.0408 | 1371736.0508 |
|  |  | 276 | 613641.3787 | 1371743.1641 |
|  |  | 277 | 613630.2575 | 1371782.5554 |
|  |  | 278 | 613622.8499 | 1371786.6985 |
|  |  | 279 | 613610.2747 | 1371783.1409 |
|  |  | 280 | 613612.4400 | 1371775.4499 |
|  |  | 281 | 613610.5264 | 1371774.8669 |
|  |  | 282 | 613610.2802 | 1371775.7389 |
|  |  | 283 | 613606.5195 | 1371774.6772 |
|  |  | 284 | 613606.7657 | 1371773.8051 |
|  |  | 285 | 613602.6252 | 1371772.6651 |
|  |  | 286 | 613602.0482 | 1371774.7090 |
|  |  | 287 | 613584.8624 | 1371769.8479 |
|  |  | 288 | 613585.4393 | 1371767.8046 |
|  |  | 289 | 613581.3118 | 1371766.6188 |
|  |  | 290 | 613581.0656 | 1371767.4909 |
|  |  | 291 | 613577.3049 | 1371766.4291 |
|  |  | 292 | 613577.5511 | 1371765.5571 |
|  |  | 293 | 613575.6262 | 1371765.0609 |
|  |  | 294 | 613573.4620 | 1371772.7264 |
|  |  | 295 | 613556.2241 | 1371767.8497 |
|  |  | 262 | 613528.0977 | 1371759.9093 |
|  |  | 296 | 613582.6518 | 1371741.3823 |
|  |  | 297 | 613578.5203 | 1371733.9708 |
|  |  | 298 | 613580.1762 | 1371728.1123 |
|  |  | 299 | 613598.7642 | 1371733.3602 |
|  |  | 300 | 613602.5637 | 1371740.6042 |
|  |  | 301 | 613600.9733 | 1371746.5885 |
|  |  | 296 | 613582.6518 | 1371741.3823 |
|  |  | 302 | 613584.9598 | 1371809.5099 |
|  |  | 303 | 613591.5160 | 1371786.2793 |
|  |  | 304 | 613608.0628 | 1371790.9594 |
|  |  | 305 | 613609.2768 | 1371786.6681 |
|  |  | 306 | 613609.4236 | 1371786.6948 |
|  |  | 307 | 613622.0599 | 1371790.2687 |
|  |  | 308 | 613625.9252 | 1371797.8956 |
|  |  | 309 | 613623.8026 | 1371805.4183 |
|  |  | 310 | 613621.6749 | 1371812.9573 |
|  |  | 311 | 613614.4806 | 1371817.1854 |
|  |  | 312 | 613614.2352 | 1371817.1220 |
|  |  | 313 | 613588.7256 | 1371810.5330 |
|  |  | 314 | 613588.6708 | 1371810.5185 |
|  |  | 302 | 613584.9598 | 1371809.5099 |
|  |  | 315 | 613594.8923 | 1372119.3313 |
|  |  | 316 | 613592.6101 | 1372111.1018 |
|  |  | 317 | 613600.4876 | 1372108.7199 |
|  |  | 318 | 613624.5729 | 1372118.9697 |
|  |  | 319 | 613641.0489 | 1372128.3378 |
|  |  | 320 | 613649.3215 | 1372133.0269 |
|  |  | 321 | 613654.1357 | 1372124.5212 |
|  |  | 322 | 613660.0643 | 1372113.9117 |
|  |  | 323 | 613675.5564 | 1372086.3971 |
|  |  | 324 | 613681.0720 | 1372066.8536 |
|  |  | 325 | 613688.5249 | 1372062.9520 |
|  |  | 326 | 613857.5680 | 1372112.6661 |
|  |  | 327 | 613861.3431 | 1372121.1380 |
|  |  | 328 | 613817.2317 | 1372197.7721 |
|  |  | 329 | 613810.1470 | 1372200.8701 |
|  |  | 330 | 613659.6587 | 1372156.6128 |
|  |  | 315 | 613594.8923 | 1372119.3313 |
|  |  | 331 | 613602.4878 | 1372103.4481 |
|  |  | 332 | 613600.2817 | 1372097.2446 |
|  |  | 333 | 613600.8826 | 1372096.0851 |
|  |  | 334 | 613618.8579 | 1372064.2407 |
|  |  | 335 | 613625.0206 | 1372062.3359 |
|  |  | 336 | 613627.3936 | 1372069.4623 |
|  |  | 337 | 613620.1039 | 1372071.0733 |
|  |  | 338 | 613606.9218 | 1372094.4990 |
|  |  | 331 | 613602.4878 | 1372103.4481 |
|  |  | 339 | 613626.7845 | 1372116.2570 |
|  |  | 340 | 613624.5721 | 1372109.4006 |
|  |  | 341 | 613646.0888 | 1372070.9573 |
|  |  | 342 | 613653.1099 | 1372069.2815 |
|  |  | 343 | 613668.9966 | 1372078.1303 |
|  |  | 344 | 613671.4254 | 1372086.4054 |
|  |  | 345 | 613651.2669 | 1372122.4802 |
|  |  | 346 | 613642.6654 | 1372125.2334 |
|  |  | 339 | 613626.7845 | 1372116.2570 |
|  |  | 347 | 613627.9499 | 1372056.9224 |
|  |  | 348 | 613633.6129 | 1372046.8028 |
|  |  | 349 | 613673.6084 | 1372058.5652 |
|  |  | 350 | 613674.2894 | 1372058.7654 |
|  |  | 351 | 613677.7937 | 1372065.4784 |
|  |  | 352 | 613670.2585 | 1372069.9482 |
|  |  | 353 | 613660.2631 | 1372067.0316 |
|  |  | 354 | 613656.0717 | 1372060.2170 |
|  |  | 355 | 613642.9750 | 1372056.3575 |
|  |  | 356 | 613637.7930 | 1372054.8324 |
|  |  | 357 | 613629.2612 | 1372057.9149 |
|  |  | 347 | 613627.9499 | 1372056.9224 |
|  |  | 358 | 613639.9748 | 1372041.3773 |
|  |  | 359 | 613636.2270 | 1372032.8430 |
|  |  | 360 | 613653.6159 | 1371988.6205 |
|  |  | 361 | 613663.7651 | 1371952.6590 |
|  |  | 362 | 613671.0600 | 1371948.3494 |
|  |  | 363 | 613900.4712 | 1372015.8370 |
|  |  | 364 | 613900.5094 | 1372015.8484 |
|  |  | 365 | 613911.5510 | 1372019.1497 |
|  |  | 366 | 613915.2235 | 1372027.5327 |
|  |  | 367 | 613871.0330 | 1372104.3041 |
|  |  | 368 | 613864.0256 | 1372107.2688 |
|  |  | 358 | 613639.9748 | 1372041.3773 |
|  |  | 369 | 613673.1452 | 1371941.6662 |
|  |  | 370 | 613668.9286 | 1371934.3631 |
|  |  | 371 | 613692.2518 | 1371851.7222 |
|  |  | 372 | 613699.4253 | 1371847.7774 |
|  |  | 373 | 613720.6394 | 1371854.0781 |
|  |  | 374 | 613752.3691 | 1371864.2230 |
|  |  | 375 | 613752.3691 | 1371864.2230 |
|  |  | 376 | 613774.3398 | 1371871.2477 |
|  |  | 377 | 613774.5320 | 1371871.3074 |
|  |  | 378 | 613829.4430 | 1371887.8104 |
|  |  | 379 | 613829.6872 | 1371887.8808 |
|  |  | 380 | 613853.1095 | 1371894.3594 |
|  |  | 381 | 613882.2902 | 1371902.4308 |
|  |  | 382 | 613882.2965 | 1371902.4326 |
|  |  | 383 | 613934.5210 | 1371916.8458 |
|  |  | 384 | 613964.9487 | 1371926.0138 |
|  |  | 385 | 613968.7032 | 1371934.6233 |
|  |  | 386 | 613924.9686 | 1372010.6027 |
|  |  | 387 | 613917.7581 | 1372013.6994 |
|  |  | 388 | 613902.5147 | 1372009.1417 |
|  |  | 389 | 613902.4467 | 1372009.1216 |
|  |  | 369 | 613673.1452 | 1371941.6662 |
|  |  | 390 | 613763.3715 | 1371860.3917 |
|  |  | 391 | 613759.3130 | 1371852.9478 |
|  |  | 392 | 613793.8484 | 1371730.5787 |
|  |  | 393 | 613802.3242 | 1371727.2802 |
|  |  | 394 | 613879.1101 | 1371772.1511 |
|  |  | 395 | 613882.1032 | 1371778.8434 |
|  |  | 396 | 613853.2248 | 1371881.0115 |
|  |  | 397 | 613845.6922 | 1371885.0450 |
|  |  | 398 | 613831.5533 | 1371881.1341 |
|  |  | 399 | 613831.4578 | 1371881.1066 |
|  |  | 400 | 613776.5468 | 1371864.6036 |
|  |  | 401 | 613776.4716 | 1371864.5802 |
|  |  | 390 | 613763.3715 | 1371860.3917 |
|  |  | 402 | 613864.0882 | 1371890.1333 |
|  |  | 403 | 613860.0314 | 1371882.6659 |
|  |  | 404 | 613887.4868 | 1371785.5322 |
|  |  | 405 | 613895.7386 | 1371781.8682 |
|  |  | 406 | 614011.1633 | 1371849.3182 |
|  |  | 407 | 614013.3303 | 1371857.0936 |
|  |  | 408 | 613978.6097 | 1371917.4130 |
|  |  | 409 | 613971.3889 | 1371920.6434 |
|  |  | 410 | 613936.5013 | 1371910.1316 |
|  |  | 411 | 613936.4227 | 1371910.1090 |
|  |  | 412 | 613884.1588 | 1371895.6848 |
|  |  | 413 | 613884.1563 | 1371895.6841 |
|  |  | 402 | 613864.0882 | 1371890.1333 |
|  |  | 414 | 613688.6329 | 1371668.3786 |
|  |  | 415 | 613674.6874 | 1371661.2454 |

# 1.7. Технико-экономические показатели

таблица  Технико-экономические показатели

(проектируемый  микрорайон «Северный» в д.Карламан )

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га |  | 48,89 |
|  | - жилых зон | га |  | 29,79 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га |  | 7,08 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 0,76 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 11,26 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения (проектируемая) | тыс.чел |  | 0,486 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 9,94 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м² общ. площ. домов |  | 14,580 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² общ. площ. домов |  | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² общ. площ.домов |  | 14,580 |
| 4 | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 4.1 | Образовательные учреждения | учащихся |  | 120 |
| 4.2 | Дошкольные организации | мест |  | 60 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, здравохранения, спортивно-физкультурные сооружения |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | посад. мест |  | 25 |
| 5.2 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. пл. |  | 276,0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  | 8 |
| 5.4 | Аптечный пункт | м² торг. пл. |  | существ. |
| 5.5 | Спортивный зал (крытый) | м² площ.пола |  | 60,0+540 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 12,849 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 12,849 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 8,994 |
| 6.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест |  | 35 (+199 (на приусад. участках) |
| 7 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 7.1 | Водопотребление - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,3589 |
| 7.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 10,2 |
| 7.3 | Водоотведение - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,340 |
| 7.4 | Протяженность сетей канализации (расч..срок) | км |  | 9,4 |
| 7.5 | Ожидаемые электрические нагрузки (общие) | кВт |  | 1600 |
| 7.6 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | 1,2 |
| 7.7 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 12,0 |
| 7.8 | Расход газа | нм³/ч |  | 2121,5 |
| 7.9 | Протяженность газопровода низкого давления | тыс.м |  | 9,520 |
| 7.10 | Протяженность газопровода среднего давления | тыс.м |  | 0,346 |
| 7.11 | Протяженность газопровода высокого давления | тыс.м |  | 0,060 |
| 7.12 | Расчет потребности в оборудовании комплекс- ной связью | Точек подклю чения комплекс ной связи |  | 80 +5 |
| 8 | Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Количество твердых коммунальных отходов (на проектируемую часть) | тыс.тонн/год |  | 0,852 |