- Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Проект торгового центра, расположенного по адресу: РБ, МР, Кармаскалинский район, Кармаскалинский сельсовет, с. Кармаскалы, ул. Партизанская 46.

Здание представляет собой одноэтажное сооружение с размерами с габаритами

42.0 х 54.0 м.

Высота здания 5,000 м.

Технико-экономические показатели магазина:

| Строительный объем | 10500,04 м3 |
| --- | --- |
| Площадь застройки | 2268 м2 |
| Общая площадь | 2100 м2 |
| Степень огнестойкости | I |
| Класс конструктивной пожарной опасности | СО |

- Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно- художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Основанием для принятия объемно-пространственного решения проектируемого здания послужила технологическая схема.

- Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Конструктивная схема здания - металлический каркас;

Фундамент - буронабивные сваи, ростверк;

Стены - блоки толщиной 400 мм, кирпич облицовочный;

Перекрытия – бетон по грунту;

Крыша - двухскатная.

В качестве несущих элементов применяется сборная ферма из металлических профилей (труба нкт 76х6.0 уголок 58х5)

- Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Отделка помещений магазина принято из негорючих материалов.

Стены и потолки – профлист с покраской в заводских условиях.

Двери – металлические, пластиковая,

Окна пластиковые.

Конструктивные металлические элементы окрасить в соответствии с требованиями оформления производственных помещений.

- Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Во внешних стенах магазина запроектированы оконные проемы, обеспечивающие естественное освещение помещений.

- Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Здания магазина не нуждается в дополнительной шумоизолирующей конструкции для стен и потолка.

- Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке

Интерьеров

Цветовое решение фасадов:

Магазин

- Стены кирпич песочного цвета.

- Цоколь – Блок сплиттерный тонкий, 390х40х190 мм, цвет «шоколад».

- Двери – Пластиковая белого цвета RAL 9003.

- Витражи из ПВХ профиля – цвет белый, заполнение - двойной стеклопакет, стекло прозрачное